П Л А Н

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности Администрации Молвотицкого

сельского поселения по предупреждению и ликвидации разливов

нефтепродуктов

Зарегистрирован в Главном управлении МЧС России по Новгородской области

Рег. №________ от __________ 2012 г.

Срок действия Плана ЛРН – 4 года

раздел III п. 3 приказа МЧС России

от 28.12.2004 г. № 621

с. Молвотицы

2012 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого сельского поселения

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Северо-Западного Управления федеральной службы по экологическому и атомному надзору

________________  О. В. Роговцев

«____» ___________ 2012 года

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3

1.1 Цель и нормативно-правовая база разработки плана	3

1.1.1 Цель и задачи	3

1.1.2 Руководящие документы	4

1.2 Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)	5

1.2.1 Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)	5

1.2.2 Основные операции, производимые с нефтепродуктами	6

Общие данные о потенциально опасном объекте	6

1.2.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории Молвотицкого сельского поселения	7

1.2.4 Гидрометеорологические и экологические особенности поселения	7

1.3 Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)	9

1.3.1 Возможные источники ЧС(Н)	9

1.3.2 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов	9

Анализ возможных сценариев развития событий.	9

1.3.3 Границы зон ЧС с учетом результатов оценки риска разливов нефтепродуктов	13

1.3.4 Ситуационные модели наиболее опасных ЧС (Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории	21

1.3.5 Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефтепродуктов, с учетом их дислокации	24

1.4 Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)	29

1.4.2 Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки	30

в зону ЧС(Н)	30

1.4.3 Зона ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны	32

1.4.4 Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)	32

1.5 Организация управления, система связи и оповещения	33

1.5.1 Общие принципы управления и структура органов управления	33

1.5.2. Состав и функциональные обязанности членов КПЛЧС и ОПБ    Администрации Молвотицкого сельского поселения	34

1.5.3 Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним	47

1.5.5 Система связи и оповещения и порядок ее функционирования	50

1.5.6 Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)	50

2. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ	50

2.1 Первоочередные действия при ЧС(Н)	50

2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации	50

2.1.2 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи	51

2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды	52

2.1.4 Организация локализации разливов нефтепродуктов	53

2.2 Оперативный план ЛЧС (Н)	54

2.2.1 Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н)	54

2.2.3 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов	61

2.2.4 Технологии ЛЧС (Н)	61

2.2.5 Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н)	62

2.2.6 Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)	63

2.2.7 Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС (Н)	67

2.2.8 Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)	67

2.2.9 Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)	68

3. Ликвидация последствий ЧС(Н)	70

3.1 Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов	70

3.1.1 Материально-техническое обеспечении	70

3.1.2 Технологии и способы сбора разлитых нефтепродуктов и порядок их применения	70

3.1.3 Организация временного хранения собранных нефтепродуктов и отходов, технологии и способы их утилизации	73

3.1.4 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий	73

3.2. Восстановительные мероприятия	75

3.2.1. Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н)	75

3.2.2. Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов	75

3.2.3. Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов	75

4. Приложения	76

Приложение 4.1	76

Свойства нефтепродуктов	76

Приложение 4.2	79

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения разлива к чрезвычайной ситуации	79

Приложение 4.3	81

Оперативный журнал ликвидации аварии	81

Приложение 4.4	82

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ОБ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МПР РОССИИ	82

Приложение 4.5	83

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОСТЕХНАДЗОРА	83

Приложение 4.6	85

Форма № 1/ЧС	85

ДОНЕСЕНИЕ об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации	85

Форма № 2/ЧС	86

ДОНЕСЕНИЕ о факте и основных параметрах чрезвычайной информации	86

Форма № 3  /  ЧС	90

ДОНЕСЕНИЕ о мерах по защите населения и территорий, ведения	90

аварийно-спасательных и других неотложных работ	90

Форма № 4/ ЧС	93

ДОНЕСЕНИЕ о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС	93

Приложение 4.7	95

СПИСОК должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены о ЧС	95

на АЗС №10 Крестецкой нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт»	95

Приложение 4.8	97

Расчет сил и средств ЛЧС(Н)	97

Приложение 4.9	98

Сведения о резервах финансовых и материальных средств	98

Приложение 4.10	99

Схема управления, оповещения и связи объекта при угрозе и возникновении ЧС	99

Приложение 4.11	100

Договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами) на абонентское обслуживание	100

Приложение 4.12.	101

Размещение мест временного хранения и утилизации нефтесодержащих отходов III класса опасности.	101

Приложение 4.13	Ошибка! Закладка не определена.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН оперативных мероприятий при угрозе и возникновении разливов нефтепродуктов	Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 4.14	77

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	77

Приложение 4.15	78

Зона действия Плана с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты	78

Приложение 4.16	79

Схема возможной обстановки при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами объемом 23 м2 (воздействие ударной волны)	79

Приложение 4.17	80

Схема возможной обстановки при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами объемом 23 м2 (тепловое излучение «огненного шара»)	80

Приложение 4.18	81

Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения (тепловое излучение «огненного шара»)	81

Приложение 4.19	82

Решение председателя КЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт» по ликвидации розливов нефтепродуктов на территории АЗС № 10	82

Приложение 4.20	83

Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для окружающей среды	83

Приложение 4.21	84

Карта-схема ликвидации возможной ЧС на территории Молвотицкого сельского поселения	84

Приложение 4.22	85

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов	85

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3	Ошибка! Закладка не определена.

ЛИСТ ПРОВЕРКИ	86

Термины и определения

Разлив нефтепродуктов – это любой сброс нефтепродуктов в окружающую среду, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при эксплуатации объекта.

Чрезвычайная ситуация, обусловленная нефтеразливом, (далее – ЧС(Н)) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива нефтепродуктов, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливом – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска их возникновения, а также на сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь при ликвидации ЧС(Н).

Ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливом, (далее - ЛЧС(Н)) – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС(Н) и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных опасных факторов.

Зона ЧС(Н) – это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. Её границы определяются руководителем работ, назначаемым в установленном порядке.

Ликвидация последствий разливов нефтепродуктов – это комплекс мероприятий направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения в зоне чрезвычайной ситуации, восстановление объектов экономики и реабилитацию окружающей среды, предусматривающий сбор и утилизацию разлитых нефтепродуктов независимо от времени, места, источника и причины нефтеразлива.

Водный объект – это сосредоточение вод на поверхности суши в форме её рельефа, либо в недрах, имеющие границы, объем и черты водного режима.

Внутренние воды – это водные объекты на территории Российской Федерации за исключением территориального моря Российской Федерации.

Внутренние морские воды Российской федерации – (далее - внутренние морские воды) – это воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального моря Российской Федерации. Внутренние морские воды являются составной частью территории Российской Федерации.

Территориальное море Российской Федерации (далее – территориальное море) – это прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отмеряемых в соответствии с нормами морского права и законодательства Российской Федерации. Внешняя граница территориального моря является Государственной границей Российской Федерации.

Территория Российской Федерации включает в себя территорию её субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

Транспортный комплекс Российской Федерации – это комплекс, включающий в себя гражданскую авиацию, морской, внутренний водный, автомобильный, городской электрический, включая метрополитен, промышленный (кроме отнесенного к ведению МПС России) транспорт и дорожное хозяйство с входящими в них юридическими лицами и предпринимателями.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

аварийно-спасательные формирования (далее–АСФ) – это самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательной службы структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами и аттестованные в установленном порядке.

Нештатно аварийно-спсательные формирования (далее НАСФ) – созданные на объектах сельского поселения, оснащенные необходимыми средствами и техникой.

Силы постоянной готовности РСЧС – это АСФ, укомплектованные с учетом обеспечения работы в автономном режиме в течение не менее трех суток и находящиеся в состоянии постоянной готовности.

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

АЗС – автомобильная заправочная станция.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

РФ – Российская Федерация.

ГУ МЧС России – Главное управление МЧС России.

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

РН – разлив нефтепродуктов.

ПЧ-48

МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации.

ТВС – топливо-воздушная смесь.

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

ПП – по Марёвскому району  МО МВД РФ  Демянский .

ОЭ – объект экономики.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Цель и нормативно-правовая база разработки плана

### 1.1.1 Цель и задачи

Целью Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов (далее по тексту – План ЛРН) комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения (далее КПЛЧС и ОПБ) является заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения.

Основными задачами Плана ЛРН являются:

- обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий её возникновения;

- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей районов возможного разлива нефтепродуктов;

- осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных производственных объектах и прилегающих к ним территориях;

- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;

- обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств сельского поселения, организации, для ликвидации ЧС(Н), состоящих из нештатных аварийно-спасательных формирований, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке (далее НАСФ), и/или необходимости привлечения в соответствии с законодательством НАСФ других организаций, с учетом их дислокации;

- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н);

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ЛЧС(Н);

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н);

- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н).

План ЛРН предназначен для руководства КПЛЧС и ОПБ Администрации сельского поселения и является обязательным для исполнения всеми должностными лицами, участвующими в ЛРН.

Ответственным лицом за внедрение Плана ЛРН и доведение его положений до всех заинтересованных лиц и организаций является заместитель Главы Администрации Молвотицкого сельского поселения Соловьёва Е.В.

План ЛРН вступает в силу после его согласования и утверждения в установленном действующим законодательством порядке.

### 1.1.2 Руководящие документы

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов КПЛЧС и ОПБ Администрации сельского поселения разработан на основании:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 10.01.2003 г.);

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями от 22 августа 2004г.;

- постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановления Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

- постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

- приказа Госгортехнадзора России от 19.09.2000 г. № 98 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

- приказа МЧС России от 12.10.2000 г. № 510 «О постановлении Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613»;

- совместного приказа МЧС России и Госгортехнадзора России от 17.11.2000 г. № 569/111 о исполнении постановления Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

- приказа МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», зарегистрированного в Минюсте РФ 14 апреля 2005 г. № 6514;

- приказа начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России от 22.07.2003 г. № 215 «Об организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

- приказа с приложениями МПР России от 3.03.2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»;

- структуры и состава планов ликвидации аварийных разливов нефти («Безопасность жизнедеятельности», № 4, 2002 г.);

- проекта правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливами, на территории Российской Федерации, М., 2003 г.;

- других руководящих, нормативных и методических документов, приведенных в перечне (приложение 4.26).

В Плане ЛРН учитывается максимальный объем возможного разлива нефтепродуктов (РН), который определяется: стационарные объекты хранения нефтепродуктов – 100% объема максимальной емкости одного объекта хранения, трубопровод при порыве – 25% максимального объема прокачки в течение 6 часов.

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов

предусматривает:

- прогнозирование возможных разливов нефтепродуктов, необходимое количество сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с РН, соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимости привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

- организацию управления, связи, оповещения и взаимодействия сил и средств;

- порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности и первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

- обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

- организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефтепродуктов.

При расчете необходимого количества сил и средств в плане учитываются:

- максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов, площадь разлива, максимальный объем нефтепродуктов на территориях АЗС, физико-химические свойства нефтепродуктов;

- гидрометеорологические, гидрогеологические условия и влияние места расположения АЗС  на скорость распространения разлива нефтепродуктов с учетом возможности их попадания на открытый грунт и в поверхностный водный объект;

- возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований и время локализации разлива нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе на поверхностный водный объект и 6 часов – при разливе на почве.

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов , в соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», зарегистрированным в Минюсте РФ 14 апреля 2005 г. № 6514, согласован с:

- Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области;

- Руководителем Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области;

- Начальником Главного управления МЧС России по Новгородской области.

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого сельского полселения в соответствии с приказом МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», приказом МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», зарегистрированным в Минюсте РФ 14 апреля 2005 г. № 6514  зарегистрирован в Главном управлении МЧС России по Новгородской области.

## 1.2 Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)

### 1.2.1 Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)

Зоной действия Плана является территория АЗС № 10 ООО «Новгороднефтепродукт»,  автодороги Молвотицкого сельского поселения,  по которым транспортируются нефтепродукты, граница которой соответствует максимально возможной площади загрязнения нефтепродуктом, с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей.

На АЗС хранение нефтепродуктов подземное, объем хранения нефтепродуктов и объемы емкостей аналогичные. При наиболее неблагоприятном сценарии ЧС(Н) на АЗС №10 Крестецкой Нефтебазы  (далее АЗС № 10)- разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 23 м3 на территории АЗС

- площадь разлива нефтепродуктов может составить 460,40 м2 (см. п. 1.3.2

таблица 5).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 13 от 21.08.2000 г. на АЗС № 56 может произойти ЧС локального значения. Срок действия Плана в соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 составляет 3 года.

Готовность сил и средств аварийно-спасательных формирований сельского поселения (далее АСФ) к ликвидации разливов нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС(Н), оценивается в соответствии с нормами (утв. Приказом Минтопэнерго от 04.07.1995 г. № 144), НПБ 111-98, РД 153-39.2-080-01, ППБ 01-03, приказа МЧС России «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 28.12.2004 г. № 621.

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов нефтепродуктов приняты следующие инженерно-технические решения:

- планировка территории АЗС № 10 в районе возможных утечек потерь нефтепродуктов имеет твердое водонепроницаемое покрытие, что обеспечивает максимально эффективный сбор разливов нефтепродуктов специальными средствами и защиту почв и грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами;

- на дорожном покрытии при въезде и выезде предусмотрены специальные возвышения и лотки с уклоном к сборным колодцам, не позволяющие разлившимся нефтепродуктов распространяться на проезжую часть.

### 1.2.2 Основные операции, производимые с нефтепродуктами

### Общие данные о потенциально опасном объекте

АЗС № 10 Крестецкая нефтебаза  «Новгороднефтепродукт» введена в эксплуатацию в 1972 году.

АЗС № 10 расположенная  адресу: Новгородская обл., Маревский район,

п. Первомайский ул. Лесная д.1..

Вид основной деятельности: прием, хранение, замер, учет, отпуск нефтепродуктов.

Автозаправочная станция предназначена для заправки топливом всех категорий автомобилей 2-мя сортами неэтилированного бензина: АИ-95, АИ-92, АИ-76 и дизельным топливом.

Нефтепродукты на АЗС поступают в автомобильных цистернах объемом 23 м3.

Перечень основного технологического оборудования, где хранятся и обращаются опасные вещества, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень основного технологического оборудования, где хранятся нефтепродукты

| № резервуара | Объем емкости, м3 | Материал резервуара | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | сталь | Резервуар |
| 2 | 25 | —“— | —“— |
| 3 | 25 | —“— | —“— |
| 4 | 5 | —“— | —“— |
| 5 | 5 | —“— | —“— |

На АЗС предусмотрен непрерывный круглосуточный режим работы в течение 365 дней в год в две смены. Продолжительность смены 24 часа. Общая численность персонала 4 человека. Численность персонала в наиболее многочисленную смену составляет 1человек.

Нормативная СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, СНиП 2.07.01.-89* и НПБ 102-95 для АЗС составляет 50 м.

Территория АЗС имеет асфальтобетонное покрытие. В соответствии с ПУЭ выполнен контур заземления АЗС и молниезащита. Выполнено наружное освещение территории АЗС.

### 1.2.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории Молвотицкого сельского поселения

Муниципальное образование Молвотицкое сельское поселение расположено в северо -восточной части Марёвского муниципального района.   Молвотицкое сельское поселение граничит:

-  на севере и северо- востоке - с Демянским районом;

- на востоке  - с Тверской областью;

-на юге, юго- востоке - с Тверской областью;

- на юго-западе - с Марёвским сельским поселением;

Рассматриваемая  АЗС № 10 расположена в п. Первомайский  Молвотицкого поселения Новгородской области. Преобладает холмистая местность (Валдайская возвышенность). Почва большей частью песчаная или подзолистая, обширные леса и болота.

На Валдайской возвышенности разбросаны многочисленные небольшие озера, среди которых немало карстовых. В непосредственной близости от поселения расположения нефтебазы водоемов не имеется.

В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые, суглинистые, а также подзолисто болотные почвы.

Нефтеемкость грунтов приведена в таблице 2.

Таблица 2 - нефтеемкость грунтов

| Грунт | Влажность, % |
| --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Гравий (диаметр частиц 2...20 мм) | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Пески (диаметр частиц 0,05...2 мм) | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Кварцевый песок | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| Супесь, суглинок (средний и тяжелый) | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
| Суглинок легкий | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,18 | 0,10 |
| Глинистый грунт | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
| Торфяной грунт | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |

Центральная часть площадки нефтебазы спланирована, заасфальтирована. Рельеф площадки - спокойный. Район расположения нефтебазы несейсмичен, вероятность землетрясений, карстовых явлений ничтожно мала. Оползни, сели, лавины отсутствуют.

### 1.2.4 Гидрометеорологические и экологические особенности поселения

Климат поселения переходной от морского к континентальному и формируется под влиянием влажных западных морских воздушных масс и сухих восточных континентальных. Зима мягкая (средняя температура января от –7(С до –12(С). Снежный покров держится от 158 дней на востоке до 121 дня на западе (высота снежного покрова колеблется от 40 до 60 см). Весна долгая и прохладная. Лето умеренное теплое (температура июля в среднем по области +16(С). Осень теплая, продолжительная. Безморозный период длится от 118 дней на востоке области до 140 - на западе. Для поселения характерно избыточное количество влаги. Среднегодовое количество осадков колеблется от 500-600 мм на Приильменской низменности, до 800-1000 мм на Валдайской возвышенности, при этом испаряется всего 300-400 мм.

Район расположения Объекта согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относится ко II климатической зоне и климатическому подрайону «В» климатического поселения II (Справочник по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. Гидрометеоиздат, Л. 1966 г.).

Климатические условия поселения характеризуются параметрами, представленными в таблице 3 и на рисунке 1.

Таблица 3 - Климатические условия в районе расположения АЗС №10

| Средняя температура наружного воздуха | +3,3 0С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +22,3 0С |
| Абсолютная максимальная температура | +34 0С |
| Абсолютная минимальная температура | -45 0С |
| Количество осадков в год | 783 мм |
| Суточный минимум осадков | 20 мм |
| Направление господствующих ветров | ЮВ |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 40-60 см |
| Нормативная глубина сезонного промерзания под оголенной от снега площадкой | 160 см |
| Вес снегового покрова | 100 кг/м2 |

Рисунок 1 - Роза ветров Молвотицкого сельского поселения

*Примечание: Роза ветров составлена по данным Государственного учреждения Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, исх. от 26.06.2003 г. № 710.

Интенсивность проявлений опасных природных процессов.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Новгородской области являются:

- грозы (40-60 часов в год);

- сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

- ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные морозы (около – 400С и ниже), средняя продолжительность безморозного периода составляет 214 дней (от 3 апреля до 4 ноября);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- вес снежного покрова более 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 200 мм.

Центральная часть площадки спланирована, заасфальтирована. Район расположения АЗС №10 несейсмичен, вероятность землетрясений, карстовых явлений ничтожно мала. Оползни, сели, лавины отсутствуют.

Характеристика поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

На АЗС №10  предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов, предотвращается водонепроницаемым асфальтовым покрытием, устройством

отмостки;

- ветровые нагрузки - в соответствии требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций здания и сооружений АЗС №10 рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровель зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и восприятия» для данного поселения;

- грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» здания и сооружения АЗС №56 оборудованы системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории АЗС №10. При обильных затяжных снегопадах с выпадением более 20 мм снега за сутки может быть затруднен доступ сил и средств ликвидации ЧС к месту предполагаемого разлива реализуемых нефтепродуктов. Последствия подобных погодных явлений, влияющих на доступ сил и средств ликвидации к месту ЧС, устраняются в плановом порядке в соответствии с установленным технологическим регламентом работ на АЗС № 10 силами персонала и привлекаемых по договорам сторонних организаций.

Экологическая обстановка в районе расположения объекта в целом является достаточно стабильной и спокойной. Значительных изменений состояния окружающей среды в районе расположения объекта по сравнению с прилегающими территориями не наблюдалось.

## 1.3 Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)

### 1.3.1 Возможные источники ЧС(Н)

Основными структурными элементами, представляющими опасность возникновения разливов нефтепродуктов на территории АЗС являются:

- автоцистерны при заправке бензином и дизтопливом, Vmax=23 м3;

- топливораздаточные колонки, производительностью 50 л/мин.

### 1.3.2 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов

### Анализ возможных сценариев развития событий.

Анализ сведений об известных авариях с нефтепродуктами позволяет отметить общие закономерности их возникновения.

Как правило, аварийные ситуации возникают по следующим причинам:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии и теракты) и т.п.;

- внешнее воздействие природного или техногенного характера: аварии на автомагистралях, соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии, связанные с разгерметизацией и истечением значительного объема ГСМ из емкостного оборудования, трубопроводов, автоцистерн, находящихся под сливом, в значительной мере идентичны. При описании наиболее вероятных сценариев разлития топлива, возникновения и развития пожаро-взрывоопасных аварий обычно выделяют следующие основные события:

- мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;

- мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, возгорание топлива;

- выброс в атмосферу вредных газообразных и дисперсных веществ при горении нефтепродуктов;

- образование облака топливовоздушной смеси (ТВС) и его дрейф с рассеиванием по направлениям ветра;

- сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

- разрушение рядом расположенной ёмкости под воздействием избыточного давления или тепла при горении пролива или образовании «огневого шара»;

- мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара либо в связи с рассеянием загазованности.

Наличие большого количества нефтепродуктов в емкостном оборудовании создает опасность возникновения пожара в случае утечки топлива и наличия источника воспламенения.

Не исключена вероятность аварии в резервуарах даже при наличии исправной системы защиты от статического электричества и нормальной эксплуатации технически исправного оборудования. Вероятность возникновения в зоне резервуаров пожара или взрыва составляет 2,9×10-4. При определенных условиях налива нефтепродуктов в емкости (при увеличении скорости налива) заряды статического электричества накапливаются быстрее, чем отводятся через заземление, т.к. бензин и дизельное топливо относятся к диэлектрикам с очень слабой проводимостью электрического тока. В таких случаях, с увеличением уровня налива топлива в емкости, напряжение статического электричества будет возрастать и может достигнуть такого значения, при котором в момент приближения свободной поверхности топлива к стенкам заливной горловины (при наполнении емкости свыше 90% наполнения) вследствие разности потенциалов произойдет искровой разряд, способный вызвать воспламенение или взрыв смеси паров с воздухом и пожар. Так как давление в момент взрыва достигает 1470 кПа, а температура взрыва колеблется в пределах 1500-1800°С может произойти разгерметизация сосуда. Это в свою очередь обусловит доступ кислорода в разгерметизированный сосуд, развитие пожара или образование огненного шара, дальнейшее развитие аварии.

При проведении операций наполнения и опорожнения резервуаров всегда существует вероятность образования в газовом пространстве над поверхностью жидкости смеси паров топлива с воздухом в области НКПВ и ВКПВ.

Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению ремонтных и технологических работ и при проведении ремонтных работ в резервуарах. При этом особую опасность представляют собой пирофорные отложения железа, способные к самовоспламенению в присутствии кислорода воздуха при обычной температуре. Наиболее опасны пирофорные соединения в том случае, если они образовались под слоем нефтепродуктов. Быстрое освобождение емкости от нефтепродуктов создает благоприятные условия для интенсивного взаимодействия этих отложений с кислородом паро-воздушной смеси. При этом пирофорные отложения могут разогреться до температуры 500-700°С и послужить источником воспламенения и загорания нефтепродуктов.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных и других условий аварии могут развиваться в виде проливов, пожаров проливов, взрывов, огненных шаров.

Взрывы и пожары могут происходить при воспламенении паро-воздушной смеси как внутри емкостного оборудования, так и на открытой площадке.

Суть взрывов и пожаров - горение.

Горение - это сложный химический процесс, основой которого является быстро протекающая химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и света.

Скорость горения зависит от наличия горючего вещества и окислителя (кислорода воздуха), их определенной температуры и агрегатного состояния.

Пары нефтепродуктов окисляются быстрее, жидкие нефтепродукты окисляются медленнее. Это связано с концентрацией окислителя (кислорода) в парогазовой и жидкой фазах нефтепродуктов. В парогазовой фазе кислорода значительно больше, чем у поверхности жидкой фазы и в жидкой фазе.

Скорость распространения пламени на поверхности зеркала бензина при обычных условиях 10-15 м/сек., скорость распространения пламени во взрывчатой смеси паров бензина с воздухом достигает 1500 - 1800 м/сек. При такой скорости распространения пламени горение переходит во взрыв с большой разрушительной силой. Давление в момент взрыва превышает 1470 кПа (1,5 МПа), температура взрыва в пределах 1500-1800 °С. Скорость распространения взрывной волны более 1500 м/сек.

Бензины всех марок и некоторые виды дизтоплива относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ), другие виды дизтоплива - к горючим жидкостям (ГЖ).

К ЛВЖ относятся горючие жидкости с температурой вспышки паров, не превышающей 61°С в закрытом тигле.

К ГЖ относятся нефтепродукты, температура вспышки паров которых выше 61°С в закрытом тигле.

Загорание нефтепродуктов всегда начинается со вспышки или взрыва паров с воздухом.

Первоначальная вспышка паров переходит в воспламенение нефтепродуктов и создает условия для полного его сгорания.

По сравнению с бензином дизельное топливо испаряется значительно медленнее, однако взрыв смеси паров дизельного топлива с воздухом не уступает силе взрыва паро-воздушной смеси бензина.

Скорость выгорания жидкости (бензина) в объёме - 20-30 см/ч, дизтоплива -18-20 см/ч.

Разливы нефтепродуктов на территории АЗС №10  возможны  вследствие:

- разгерметизации автоцистерны объемом 23 куб. м.;

- разрушения трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки.

С целью определения возможных последствий разлива нефтепродуктов и определения потребности сил и средств для ликвидации ЧС, в плане проведены соответствующие расчеты по объёмам разлившихся нефтепродуктов и площади разлива на более вероятных технологических участках.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613, объем вытекшей жидкости при разрушении автоцистерны принимается равным 100% от общего объема.

Согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.), диаметр разлития при свободном растекании определяется по формуле:

, где

V – объем вытекшей жидкости, м3.

Объем возможного разлива нефтепродуктов при прорыве трубопровода определяется по формуле:

, где

D – диаметр трубопровода, м;

L – длина отрезка между соседними отсекателями, м.

Прогнозируемые объемы и площади разливов нефтепродуктов в результате аварий на территории АЗС №56  приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Прогнозируемые объемы и площади разливов нефтепродуктов

| Название аварии | Объем вытекшего топлива | Площадь разлития |
| --- | --- | --- |
| Разгерметизации автоцистерны объемом 23 куб. м. | 23 | 460,40 |

Исходя из максимально возможного разлива нефтепродуктов на АЗС №10, чрезвычайную ситуацию можно отнести к ЧС локального значения (постановление Правительства от 21.08.2000 г. № 613 и постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»).

Рисунок 2 - Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий на территории АЗС № 10

### 1.3.3 Границы зон ЧС с учетом результатов оценки риска разливов нефтепродуктов

Определение зон действия опасных поражающих факторов при разливах нефтепродуктов

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения и воздушной ударной волны) применена «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливо-воздушных смесей» (Управление по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора России от 3.07.1998 г., № 10-03/342).

Расчет выбросов вредных загрязняющих газообразных и дисперсных веществ в атмосферу (поллютантов) при горении нефти и нефтепродуктов, разлитых на различных типах подстилающей поверхности осуществлен в соответствии с «Методикой расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов» (приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 5.03.1997 г. № 90).

В результате разрушения емкостей с горючей жидкостью происходит растекание жидкости по территории. Далее происходит испарение топлива с площади разлития с образованием газо-воздушной смеси. Серьезную опасность для персонала, зданий, сооружений и технологического оборудования представляет пожар площади разлития и взрыв образовавшейся газо-воздушной смеси.

При определенных условиях возможно инициирование (зажигание) газо-воздушной смеси. Такими условиями являются:

- концентрация горючего газа в газо-воздушной смеси должна быть в диапазоне между нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени (нижний концентрационный предел распространения пламени – это такая концентрация горючего газа в смеси с окислительной средой, ниже которой смесь становится неспособной к распространению пламени; верхний концентрационный предел – это такая концентрация горючего газа в смеси с окислительной средой, выше которой смесь становится неспособной к распространению пламени);

- энергия зажигания от искры, горячей поверхности должна быть не ниже минимальной (минимальная энергия инициирования (зажигания) – наименьшее значение энергии электрического заряда, способное воспламенить смесь стехиометрического состава).

При сгорании газо-воздушной смеси стехиометрического состава образуются только конечные продукты реакции горения и выделившаяся теплота их сгорания не расходуется на нагревание несгоревших окислителя или горючего – последних не образуется. По этой причине продукты сгорания нагреваются до максимальной температуры.

Различают два принципиально разных режима взрывного горения: дефлаграционный и детонационный.

При дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо возмущенной среде со скоростями значительно ниже скорости звука, давление при этом возрастает незначительно.

При детонационном горении распространение пламени происходит со скоростью, близкой к скорости звука или превышающей ее.

В случае дефлаграционного горения газо-воздушной смеси в замкнутом объеме образуются максимальные температура и давление.

Режим дефлаграционного горения может переходить в режим детонационного горения (при быстром росте скорости распространения пламени). Такому переходу способствует турбулизация процесса горения при встрече фронта пламени с препятствиями. При этом поверхность фронта пламени становится неровной, а толщина пламени увеличивается – все это вызывает рост скорости распространения пламени.

В режиме детонационного горения нагрузки значительно возрастают. Поэтому режим детонационного горения принят за расчетный случай для прогнозирования инженерной обстановки при авариях со взрывом.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения или использования в технологическом процессе, место возникновения взрыва, объемно – планировочные решения сооружений в месте взрыва.

При взрыве газо-воздушных смесей различают две зоны действия: детонационной волны – в пределах облака ГВС и воздушной ударной волны – за пределами облака ГВС. В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГВС и приблизительно равным 17 кгс/см2.

При определении зон действия основных поражающих факторов при аварии на АЗС в качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- тепловое излучение горящих разлитий;

- тепловое излучение огневых шаров;

- воздушная ударная волна.

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийных разрушениях емкостей и трубопроводов рассчитаны для условий, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 - Исходные данные для прогнозирования последствий развития аварий на территории АЗС:

| Тип топлива | Бензин, дизтопливо (3 класс) |
| --- | --- |
| Степень заполнения ёмкости | 100% |
| Условия растекания нефтепродуктов | свободное растекание |
| Класс окружающего пространства (среднезагроможденное пространство) | 3 класс |
| Дрейф центра ТВС может составить по направлению ветра | 100 м |
| Время, прошедшее после разлития | 1 час |

Разгерметизация автомобильной цистерны с бензином, объемом 23 м3

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации автоцистерны рассчитаны для следующих условий:

- объем автоцистерны – 23 м3;

- объем вытекшего бензина – 23 м3;

- масса вытекшего бензина – 17,3 т;

- масса паров бензина в облаке – 3,55 т.

Результаты расчетов зон действия основных поражающих факторов, возникающих в результате разгерметизации автоцистерны, приведены в таблицах 7,12,14.

Таблица 7 – Зоны действия ударной волны

«Инженерные расчеты» вер. 1.7. Комитета по делам ГО и ЧС Респ. Коми - 2001г.

Расчёт параметров взрыва

Количество вещества, кг. – 17300

Вид вещества – бензин

Расстояние от центра взрыва с давлением, м:

100 кПа (1 кгс/кв.см.)  – 44,19

50 кПа (0,5 кгс/кв.см.) – 65,46

30 кПа (0,3 кгс/кв.см.) – 98,18

20 кПа (0,2 кгс/кв.см.) – 130,91

10 кПа (0,1 кгс/кв.см.) – 196,36

Таблица 8 – Степень разрушения сооружений от воздействия ударной

волны

| Степень разрушения сооружений и оборудования | Давление ударной волны, кПа | Расстояние от центра взрыва, м |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100-50 | 44,19-65,46 |
| Сильная | 30 | 98,18 |
| Средняя | 20 | 130,91 |
| Слабая | 10 | 196,36 |

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений, а также отдельных конструктивных элементов зданий приведены в таблицах 9 - 10.

Таблица 9 - Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Полная | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |
| --- | --- |
| Сильная | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраниться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев нецелесообразно. |
| Средняя | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Слабая | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек. основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |

Таблица 10 - Предельные значения давлений ((Рф(, вызывающих различные степени разрушений отдельных конструктивных элементов зданий

| ((Рф(, кПа | Элементы здания |
| --- | --- |
| 0,5 - 3,0 | Частичное разрушение остекления |
| 3,0 - 7,0 | Полное разрушение остекления |
| 12 | Перегородки, оконные и дверные рамы |
| 15 | Перекрытия |
| 30 | Кирпичные и блочные стены |
| 70 | Металлические колонны |
| 90 | Железобетонные колонны |

Характеристика степени поражения людей при различных значениях давления ударной волны приведена в таблице 11.

Таблица 11 - Степень поражения людей при различных значениях давления ударной волны

| (Рф, кПа | Степень поражения |
| --- | --- |
| < 10 | Безопасное |
| 10-40 | Легкие поражения (ушибы, потери слуха) |
| 40-60 | Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясение мозга) |
| 60-100 | Тяжелые поражения (контузии) |
| > 100 | Смертельные (безвозвратные потери) |

Таблица 12 - Показатели воздействия на людей теплового излучения при образовании огневого шара

| Объект | Объем резервуара, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры огневого шара | Показатели поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 |  |
| авто- цистерна | 23 | 17,3 | 64,7 | 18 | 103,53 | 1,8∙106 (30 м) | смертельный ожог |
|  |  |  |  |  | 90,24 | 1,6∙106 (50 м) |  |

где: R – радиус огненного шара;

Т – время существования огненного шара;

q – значение теплового потока;

Q – доза теплового излучения.

Таблица 13 – Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека

| Степень поражения | Доза теплового излучения, Дж/м2 |
| --- | --- |
| Ожог 1-ой степени | 1,2·105 |
| Ожог 2-ой степени | 2,2·105 |
| Ожог 3-ей степени | 3,2·105 |

Таблица 14 - Показатели воздействия на людей теплового излучения при пожаре пролива

| Объект | Объем, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры пожара пролива | Показатели поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | t, сек | q, кВт/м2 |  |
| авто- цистерна | 23 | 17,25 | 12 | 29 | 4,58 (30 м) | болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) |
|  |  |  |  |  | 1,33 (50 м) | безопасно |

где: R – радиус пролива;

Т – эффективное время экспозиции;

q – интенсивность теплового излучения пожара пролива.

Таблица 15 – Параметры возможного поражения людей при пожаре

| Степень травмирования | Значение интенсивности теплового излучения, Вт/м2 |
| --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 |
| Ожоги II степени | 27,4 |
| Ожоги I степени | 9,6 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 |

В атмосферу при горении нефтепродуктов возможен выброс вредных загрязняющих газообразных и дисперсных веществ (поллютантов), объем которых может составить величины, указанные в таблице 16.

Таблица 16 – Выброс продуктов горения (поллютантов) при горении площади разлития.

| Загрязнители (поллютанты) | Масса, т |
| --- | --- |
| Количество разлившегося ГСМ, т | 17,3 |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ | 5,365 |
| Сероводород (Н2S) | 0,017 |
| Оксиды азота (NOх) | 0,260 |
| Оксиды серы (в пересчета на SO2) | 0,017 |
| Сажа (С) | 0,025 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,017 |
| Пятиокись ванадия | 0,000017 |
| Бенз(а)пирен | 0,0000011 |
| Всего | 5,702 |

Оценка риска разлива нефтепродуктов на территории АЗС:

По статистическим данным («Количественная оценка риска аварий на объектах хранения нефтепродуктов» Андрей Пчельников, к.ф.-м.н., Михаил Лисанов, д.т.н., Валерий Симакин, к.т.н., Сергей Сумской, Ирина Кручинина, к.т.н., ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004 г.) частота возникновения аварий на объекте связанных с разливами нефтепродуктов для различного оборудования составляет:

| Тип оборудования | Частота, год -1 |
| --- | --- |
| Трубопроводы | 0,0007 |
| Резервуары | 0,005 |
| Насосные | 0,012 |
| Автомобильный транспорт | 1 |

При определении частоты возникновения аварий для различного типа основного оборудования учитывались:

- количество оборудования и протяженность трубопроводов;

- частота возникновения инициирующего события или того или иного исхода.

Статистические вероятности (по данным «Количественная оценка риска аварий на объектах хранения нефтепродуктов» Андрей Пчельников, к.ф.-м.н., Михаил Лисанов, д.т.н., Валерий Симакин, к.т.н., Сергей Сумской, Ирина Кручинина, к.т.н., ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004 г.) различных сценариев развития аварии с разливом нефтепродуктов приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Статистические вероятности сценариев развития аварий с разливом нефтепродуктов

| № | Сценарий аварии | Вероятность аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пролив – образование лужи – воспламенение жидкости | 2.40.10-7 |
| 2 | Мгновенное воспламенение – факельное горение | 4.80.10-8 |
| 3 | Мгновенное воспламенение – “огненный шар” | 2.16.10-8 |
| 4 | Взрыв ГВС | 2.40.10-8 |
| 5 | Вероятность любого из вышеуказанных сценариев | 4.77.10-7 |

Вероятности сгорания паровоздушной смеси с образованием волны давления, образования «огненного шара» и воспламенения пролива при разрушении резервуара соответственно составляют:

Qс.д.= 0,005×2,4ּ10-8=1,2∙10-10

Qо.ш.= 0,005×2,16ּ10-8=1,1∙10-10

Qп.п.= 0,005×2,4ּ10-7=1,2∙10-9

Определим условную вероятность поражения людей на различных расстояниях от места аварии. Расчеты произведем с помощью методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98.

1. «Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ И ГЖ» (Приложение В)

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, рассчитывают по формуле:

q = Ef ·Fq·(,

где Ef  - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (Ef принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1 ГОСТ Р 12.3.047-98. При отсутствии данных допускается Ef для нефтепродуктов принимать равной 40 кВт/м2);

Fq – угловой коэффициент облученности;

( - коэффициент пропускания атмосферы.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

,

где S – площадь пролива, м2.

Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле:

,

где т – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м·с);

(в – плотность окружающего воздуха, кг/м3 (1,2 кг/м3);

g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2 (таблица В.1 ГОСТ Р 12.3.047-98).

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формуле:

, где

, где

А = (h2 + + 1)/2S1 ,

Sl = 2r/d (r— расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта),

h = 2H/d;

,

B = (1+S2)/(2S),

Определяют коэффициент пропускания атмосферы ( по формуле:

( = exp[-7,0·10 -4·(r – 0,5·d)]

2. «Метод расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (Приложение Д)

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef·Fq·(,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (Ef определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать Ef  равным 450 кВт/м2);

Fq – угловой коэффициент облученности;

- - коэффициент пропускания атмосферы.

Fq  рассчитывают по формуле:

,

где Н – высота центра «огненного шара», м (H определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать H равной Ds/2);

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Эффективный диаметр «огненного шара» Ds рассчитывают по формуле:

Ds =5,33·m0,327,

где т – масса горючего вещества, кг.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92·m0,303

Коэффициент пропускания атмосферы т рассчитывают по формуле:

( = ехр [-7,0·10-4·(- Ds/2)].

3. «Метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве» (Приложение Е)

Избыточное давление (p, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле

,

где р0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

mпp – приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле:

mпр = (Qсг/Q0)mг,п Z,

где Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z – коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 – константа, равная 4,52·106 Дж/кг;

mг,п – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Е.3 Импульс волны давления i, Па(с, рассчитывают по формуле

.

4. «Метод расчета индивидуального риска для наружных технологических установок», (Приложение Э).

Настоящий метод применим для расчета индивидуального риска на наружных технологических установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, и тепловое излучение.

Для расчета используются статистические данные частоты возникновения аварии на аналогичных объектах.

Для каждого сценария проводят расчеты поражающих факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, избыточное давление и импульс волны давления) с помощью методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98. Вычисления проводят для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в соответствии с расчетным вариантом аварии.

Условная вероятность Qпi  поражения человека избыточным давлением, развиваемым при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r от эпицентра рассчитывают следующим образом:

- вычисляют избыточное давление Δр и импульс i;

- исходя из значений Δр и i, вычисляют значение «пробит»-функции Рr по формуле:

Рr=5-0,26∙ln(V),

где ,

Δp – избыточное давление, Па;

i – импульс волны давления, Па(с.

Исходя из значения «пробит»-функции находят значения условной вероятности поражения человека (из таблицы Э.2 приложения Э ГОСТ Р 12.3.047-98).

Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

рассчитывается Рr  по формуле:

Рr=-14,9+2,56∙ln(t∙q1,33),

где t – эффективное время экспозиции, с;

q – интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

1) для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов:

t=t0+x/v,

где t0 – характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать t=5 c);

x – расстояние от места расположения человека до зоны (интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/м2), м;

v – скорость движения человека, м/с (допускается принимать v=5 м/с).

Результаты вычислений параметров основных поражающих факторов, а также вероятностей поражения людей приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Результаты вычислений

| Зона | Расстояние | Δр, кПа | i, Паּс | qо.ш., кВт/м2 | ts, с | qп., кВт/м2 | значения «пробит» - функции Рr | Условная вероятность поражения человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация автомобильной цистерны объемом 23 м3 |
| I | 30 | 179,9 | 900,36 | 103,5 | 18 | 4,58 | 7,74 | 8,25 | -1,06 | 0,99 | 1 | 0 |
| II | 50 | 64,83 | 540,22 | 90,24 |  | 1,33 | 6,50 | 7,78 | -5,26 | 0,93 | 0,99 | 0 |

Количество пострадавших в результате возможных аварий на АЗС

в таблице 19.

Таблица 19 – Количество пострадавших в результате возможных аварий

на АЗС

| Зона | Расстояние от опасного объекта | Число человек в зоне | Условная вероятность поражения человека | Ожидаемое число погибших людей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nс.д. | Nо.ш. | Nп |
| Разгерметизация автомобильной цистерны объемом 23 м3 |
| I | 30 | 1 | 0,99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Степень поражения людей

В результате разгерметизации автоцистерны, объемом 23 м3 и пролива бензина с последующим взрывом топливно-воздушной смеси персонал получит смертельные поражения от воздействия воздушной ударной волны. Смертельные поражения люди могут получить, находясь на расстоянии до 70 метров от центра взрыва. При возникновении «огненного шара» персонал получит смертельные ожоги. Численность пораженных может составить около 1 человека.

Степень разрушения зданий и сооружений

В результате взрыва ТВС, образовавшейся при испарении разлившегося топлива в результате разгерметизации наибольшей емкости автомобильной цистерны здания и сооружения, расположенные на территории АЗС №10, получат полные разрушения.

### 1.3.4 Ситуационные модели наиболее опасных ЧС (Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией на территории Молвотицкого сельского поселения  возможно случится на территории АЗС №10, в результате которой пострадает персонал и окружающая среда, является разгерметизация автомобильной цистерны с бензином объемом 23 м3. В результате аварии объем вытекшего топлива может составить 23 куб. м. (бензин – 17,3 т). Площадь разлития составит 460,40 кв.м.

Возможными сценариями такой аварии являются:

1. Повреждение автоцистерны → разлив н/п → пожар пролива;

2. Повреждение автоцистерны → разлив н/п → образование «огненного шара»;

3. Повреждение автоцистерны → разлив н/п → испарение топлива с площади разлива, образование ТВС → взрыв ТВС.

В результате реализации каждого отдельного сценария данной аварии, часть персонала, находящиеся на территории АЗС №10 Крестецкой нефтебазы, подвергнется смертельному поражению.

Социально-экономические последствия для персонала и окружающей среды

Негативное воздействие аварий на человека, связанных с разливом нефтепродуктов, связано с термическим воздействием пожара пролива и «огненного шара», поражением взрывной волной, а также воздействием паров нефтепродуктов, оказывающих наркотическое действие на организм человека. Пары ароматических углеводородов могут вызвать хронические отравления с изменениями крови и кроветворных органов; сернистые соединения могут быть причиной острых и хронических отравлений. Пары нефтепродуктов обладают раздражающим действием на дыхательные пути и вызывают спазм бронхов. При непосредственном контакте с нефтепродуктами отмечаются сухость кожи, пигментация, или стойкая эритема, кератозы и гиперкератозы, фолликулиты и угри, телеангиоэктазии, бородавки.

Следует отметить, что при возможном возгорании разлитого нефтепродукта возникает угроза жизни персонала из-за токсичности продуктов горения.

Возможный в результате аварии вред определяется с учетом социального ущерба, в основном характеризующегося количеством пострадавших и степенью вреда их здоровью, а в стоимостной форме - компенсационными затратами в результате аварии, в т.ч. и ущерба от загрязнения окружающей среды в натуральном и денежном выражении. Каждый из вышеперечисленных ущербов определяется суммированием нескольких составляющих.

Согласно методике определения вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии, затраты понесенные в результате гибели людей определяются:

Ил=N×Sп,

где N – прогнозируемое число погибших, чел.;

Sп - средние ориентировочные затраты, отнесенные на одного погибшего, принимаемые в размере 2000 МРОТ (МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации), руб.

Таким образом, ущерб, который может быть причинен жизни, здоровью персонала и клиентов в результате возникновения аварии составит:

Ил= 1×2000×1100 = 2 200 000 (руб.)

Экологический ущерб определяется величиной компенсационных выплат за ущерб окружающей среде.

Основными факторами, определяющими величину ущерба, наносимого окружающей среде в результате аварии, являются:

1. Загрязнение нефтепродуктами компонентов природной среды, характеризующееся:

- площадью и степенью загрязнения земель;

- объемом нефтепродуктов, попавших в водные объекты;

- количеством загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух (в том числе при горении нефтепродуктов).

2. Воздействие ударной волны на представителей животного и растительного мира, на вторичные источники воздействия на природную среду.

3. Тепловое воздействие взрыва и пожара на представителей животного и растительного мира, вторичные источники воздействия на природную среду.

В качестве дополнительного компонента рассматривается ущерб, наносимый природной среде при ликвидации последствий аварии - деградация почвы в результате замены загрязненного нефтепродуктами грунта, складирование грунта для последующей его очистки (восстановления).

Кроме ущерба, наносимого природной среде, в качестве дополнительного фактора, уточняющего экологическую опасность объекта СНПО, для рассматриваемых аварийных ситуаций рассчитываются:

- глубина зоны экстремально высокого (50 максимальных разовых ПДК) и повышенного (1 максимальная разовая ПДК) загрязнения в атмосферном воздухе;

- дальности распространения зон экстремально высокого (100 ПДК) и повышенного (1 ПДК) загрязнения поверхностных водных объектов;

- возможность загрязнения поверхностных и подземных водных объектов в местах расположения водозаборных сооружений централизованного и нецентрализованного водоснабжения и другие характеристики вредного воздействия аварийных ситуаций на объекте.

Оценка ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами определяется по формуле:

,

где Сз — размер платы за загрязнение земель нефтепродуктами, тыс. руб;

Нбз — норматив стоимости земель, тыс.руб./га;

Kвз — коэффициент пересчета в зависимости от периода времени восстановления загрязненных земель;

Kэз —коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории рассматриваемого экономического поселения;

Kз — коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель;

Kгз — коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель,

Sз — площадь загрязнения земель определяемая по формуле:

,

где Мз — масса загрязнения, т;

( = 0,75 т/м3 — плотность бензина.

Сз = 84 840×460,40×1,3×3,8×2×1×10-4 = 38 591,82 (руб.)

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется исходя из массы испарившихся нефтепродуктов и загрязняющих веществ, выбрасываемых при горении нефтепродуктов.

Расчет величины ущерба Са.в. осуществляется, как за сверхлимитный выброс, путем умножения массы выделившихся (испарившихся) загрязняющих веществ Ма.в. на базовые нормативы НБа.в. платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в атмосферу в пределах установленных лимитов (временно согласованных выбросов) с применением коэффициентов индексации Ки, экологической ситуации Кэ.а.в. (применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов – прил. 2 к постановлению Правительства №344 от 12.06.2003 г.) и повышающего коэффициента 5:

Cа.в. = 5 х Ки х Кэ.а.в. х НБа.в. х Ма.в. х 10-3.

Оценку массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефтепродуктов, осуществляли по следующей формуле:

М = Кэ х Кнп х Мн, (кг),

где Кэ – коэффициент эмиссии вещества, кг/кг;

Кнп – коэффициент полноты сгорания нефтепродукта;

М – масса горящих нефтепродуктов, кг.

По аналогичной формуле рассматривается ущерб от выброса загрязняющих веществ в атмосферу при пожаре разлития и горении резервуаров с нефтепродуктами, как сумма по всем загрязняющим веществам:

Са.в. = ∑ (5 х Ки х Кэ.а.в. х НБαа.в. х Мα х 10-3),

где Мα - масса выбрасываемых загрязняющих веществ.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении топлива и сумма ущерба от выброса загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении топлива и сумма ущерба от выброса загрязняющих веществ в атмосферу

| Название загрязняющих веществ | Масса загрязняющих веществ при горении, т | Базовый норматив платы за выброс 1 т., руб. | Ущерб от загрязнения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 5,365 | 3 | 144,85 |
| Сероводород | 0,017 | 1285 | 199,50 |
| Оксид азота (II) | 0,03386 | 175 | 53,33 |
| Оксид азота (IV) | 0,2084 | 260 | 487,61 |
| Оксиды серы | 0,017 | 200 | 31,05 |
| Сажа | 0,02536 | 400 | 91,29 |
| Синильная кислота | 0,017 | 1025 | 159,13 |
| Бенз(а)пирен | 0,0000011 | 10249005 | 101,47 |
| Всего: |  |  | 1268,22 |

Таким образом, экологический ущерб в результате аварии на территории АЗС №10 Крестецкой нефтебазы, связанной с разрушением автомобильной цистерны с бензином объемом 23  куб. м. составит около 39,86 тыс. руб.

### 1.3.5 Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефтепродуктов, с учетом их дислокации

Расчет сил и средств локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов

Достаточность сил и средств привлекаемых к работам по ЛЧС(Н) определяется объемом возможного разлива и площадью распространения пятна нефтепродуктов по рельефу местности.

При расчете сил и средств учитывается, что время локализации разлива нефтепродуктов на суше - 6 ч.

Достаточное количество необходимой техники определяется с учетом рельефа местности и время ее доставки к месту аварии. При проведении расчетов учитывается транспорт для перевозки собранного нефтепродукта к месту хранения или утилизации.

Необходимое количество технических средств, для проведения работ (экскаваторы, бульдозеры, специальная техника) в каждом конкретном случае может быть ориентировочно определено по формулам:

Тдоставки = S/Vтехнических средств

Тработы = VАРН/Qтехнических средств

Тдоставки + Тработы < 6

где: Тдоставки – время доставки технических средств;

Vтехнических средств – скорость передвижения технических средств, км/час, для расчетов принята 30 км/час;

S – расстояние от места дислокации технических средств до места ЛРН;

Qтехнических средств – суммарная производительность технических средств сбора нефтепродуктов, м3/час;

VАРН – максимальный объем разлива нефтепродуктов.

Бульдозеры используются на работах по планировке площадки, обеспечению прохождения транспортных средств и сбору загрязненного грунта. Один бульдозер за час работы сможет срезать и собрать в отвалы грунт толщиной 5 см (0,05 м) с участка длиной L=100 м на ширину ножа бульдозера 2 м. Несколько бульдозеров выполнят работу по зачистке загрязненной нефтепродуктами почвы за следующее время:

где: S – площадь разлива нефтепродуктов, м2;

100 × 2 часовая производительность бульдозера, м2/час;

n – количество бульдозеров.

Объем собранного одним бульдозером грунта определяется по формуле:

Vгрунта = L×2×0,05 = 0,1 L, м3

Для перевозки этого грунта потребуются автосамосвалы при следующих количествах рейсов:

где: Vс – общая грузоподъемность имеющихся самосвалов.

При невозможности собрать грунт с помощью технических устройств, для очистки вручную потребуется следующее количество времени:

где : S – площадь разлива нефтепродуктов, м2;

5 м2/час – норма времени на удаление загрязненного грунта при толщине слоя 5 см вручную с укладкой в контейнер (бочку или самосвал);

n – количество рабочих, чел.

Необходимый объем емкостей для хранения нефтепродуктов определяется из условия обеспечения бесперебойной работы технических устройств сбора нефтепродуктов:

Vсбора = VАРН/0,8,

где: Vсбора – объем емкостей для хранения собранной нефти или нефтепродуктов, м3;

VАРН – максимальный объем разлива нефти или нефтепродуктов;

0,8 – коэффициент, учитывающий заполнение емкости на 80 %.

Таблица 21 - Объем земляных работ

| Объем разлившегося нефтепродукта, м3 | I |
| --- | --- |
|  | 23 |
| Площадь разлития и возможного пожара при воспламенении нефтепродукта, м2 | 460,40 |
| Минимально необходимый объем земляных работ для локализации разлива, м3 | 46,04 |

* При оценке экологического риска принимается глубина загрязнения - 10 см

Ориентировочный расчет сил и средств, необходимых для ликвидации разливов нефтепродуктов и проведения работ по очистке земель приведены в таблице 22.

Таблица 22- Ориентировочный расчет сил и средств для ликвидации разлива нефтепродукта на местности

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Состав бригады | Привлекаемые тех. средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 23 м3 |
| 1 | Локализация пролива | Машинист бульдозера – 1 чел (время работы составит 2ч 18 мин.) Машинист экскаватора – 1чел Водитель самосвала – 1 чел. | Бульдозер –1 шт. Экскаватор –1 шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. Аварийная емкость – 1 шт. |
| 2 | Опорожнение аварийной цистерны | Водитель вакуумной машины – 1чел. Ремонтно-техническое звено – 5 чел. | Аварийная емкость-1шт. Насосы – 3 шт. |
| 3 | Откачка нефтепродукта и зачистка площадки | Ремонтно-техническое звено – 5 чел. Машинист экскаватора - 1 чел. Водитель вакуумной машины – 1чел. | Экскаватор – 1шт. Насосы – 3шт. Аварийная емкость – 1шт. Сорбирующий материал (48,59 кг) |
| 4 | Сбор и вывоз замазученного грунта | Машинист бульдозера - 1 чел. Машинист экскаватора – 1 чел. Водитель самосвала – 2 чел. (2 рейса) | Бульдозер – 1шт. Экскаватор – 1шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. |
| * При невозможности собрать грунт с помощью технических устройств, для очистки вручную (чтобы время локализации разлива не превысило 6 часов) потребуется около 16 рабочих. |

Для ликвидации разливов нефтепродуктов на АЗС применяются биосорбенты группы «биосорб» («Биосорб – Д»), а также сорбенты типа «СОРБОЙЛ». Данные типы сорбентов используются при температуре выше 0°С.

Количество сорбентов, необходимых для ликвидации разлива нефтепродуктов рассчитывается по формуле:

, где:

Рпр.сорб. – количество сорбента, т;

Nч – процент собираемых сорбентом нефтепродуктов, 2,5 %;

Мн – суммарный объем вылившихся нефтепродуктов, т;

Ссор. – сорбционная способность сорбента, кг/кг.

При объеме утечки из автоцистерны до 17,3 т и средней сорбционной способности сорбентов равной 8,9 кг/кг расчетное количество сорбентов, необходимое для данного разлива и с учетом того, что сорбент прореагирует полностью, составит:

кг

Расчет сил и средств тушения пожаров разлива нефтепродуктов

Требуемое количество ГПС (NГПС) для тушения нефтепродуктов определяется по формуле:

, где

FП – площадь пожара, м2;

IН – нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/с·м2 (таблица 23);

- расход раствора пенообразователя из ГПС, л/с (таблица 24).

Таблица 23 – Нормативные интенсивности подачи пены средней кратности для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов

| Вид нефтепродукта | Пенообразователи общего назначения углеводородные | Пенообразователи целевого назначения фторсодержащие |
| --- | --- | --- |
|  |  | непленкообразующие | пленкообразующие |
| Нефть и нефтепродукты с ТВСП 28ºС и ниже и ГЖ нагретые выше ТВСП | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Нефть и нефтепродукты с ТВСП более 28ºС | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Стабильный газовый конденсат | - | 0,12 | 0,10 |

Таблица 24 – Характеристика пеногенераторов типа ГПС

| Пеногенераторы | ГПС-200 | ГПС-600 | ГПС-600М | ГПС-2000 | ГПС-2000М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление у распылителя (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Расход раствора пенообразоваля (л/с) | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 |
| Кратность подачи пены | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Максимальный расход пенообразователя (л/с) | 0,12 | 0,36 | 0,36 | 1,20 | 1,20 |
| Максимальный расход воды (л/с) | 1,88 | 5,46 | 5,46 | 18,8 | 18,8 |

Количество пенообразователя (WПО) для тушения горящего нефтепродукта определяется по формуле:

, где

- расход пенообразователя одного ГПС, л/с (таблица 24);

τН – нормативное время тушения, с (для тушения пожаров нефтепродуктов принимается равным 15 мин. (900 сек.));

Кз – коэффициент запаса пенообразователя (принимается равным 3).

Количество стволов (РС-50 – 3,5 л/с) для защиты горящей АЦ определяется по формуле:

, где

РАЦ – периметр автомобильный цистерны;

IВ – интенсивность подачи воды на охлаждение горящей автоцистерны, л/с·м2;

- расход воды одного водяного ствола, л/с (РС-50 – 3,5 л/с, РС-70 – 7 л/с).

Количество воды (WВ) для работы пеногенераторов определяется по формуле:

, где

- расход воды одного ГПС, л/с (таблица 24).

Запас воды (WЗВ) для работы водяных стволов для защиты сооружений определяется по формуле:

, где

- расход воды одного водяного ствола, л/с (РС-50 – 3,5 л/с, РС-70 – 7 л/с);

τСТВ – время работы водяных стволов, сек (принимаем равным 1 час (3600 сек.).

Расчет сил и средств пожаротушения разливов нефтепродуктов приведен в таблице 25.

Таблица 25 - Расчет сил и средств пожаротушения разливов нефтепродуктов

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для тушения пожара разлива нефтепродуктов площадью 460,40 м2 |
| 1 | Ствол пенный ГПС-600 | 4 шт. |
| 2 | Количество пенообразователя | 3888 л |
| 3 | Количество воды для работы пеногенераторов | 58968 л |

В случае возгорания разлива нефтепродуктов в зависимости от складывающейся обстановки при чрезвычайной ситуации и решения дежурного оператора привлекаются дежурный караул ПЧ-48 России Маревского муниципального района Новгородской области .

Таблица 26 – Список  средств пожаротушения на АЗС № 10

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители ОВП-10 | 13 |
| 2 | Огнетушители ОП-5 | 2 |
| 3 | Огнетушители ОП-50 | 2 |
| 4 | Кошма | 4 |
| 5 | Ящики с песком | 4 |
| 6 | Пожарный водоем | 1200 м3 |

Вывод: для ликвидации возгорания нефтепродуктов сил и средств персонала АЗС недостаточно, поэтому привлекаются силы и средства НАСФ сельского поселения  и Маревского муниципального района для ликвидации разлива нефтепродуктов.

1.3.6 Мероприятия по предотвращению ЧС

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов на АЗС №10, выполняются инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение разливов нефтепродуктов, на локализацию разливов, обеспечение взрыво-, пожаробезопасности и борьбы с возможными пожарами, обеспечение оповещения о чрезвычайных ситуациях и беспрепятственной эвакуации людей с территории АЗС №10 Крестецкой нефтебазы.

На территории АЗС № 10:

- на въезде и выезде с территории созданы дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

- территория покрыта материалами, обеспечивающими защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами и максимально эффективный сбор пролитых нефтепродуктов специальными средствами;

- АЗС №10 подъезды к ней и прилегающая территория имеют достаточное искусственное освещение;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

-	здание и оборудование оснащены системой защиты от разрядов атмосферного электричества;

-	движение транспортных средств - одностороннее, а движение АЦ – по наиболее короткому пути.

Топливозаправочные колонки:

- не имеют подтеканий и не допускают проливов нефтепродуктов;

- обеспечивают автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства и оборудованы раздаточными рукавами с разрывными муфтами и раздаточными кранами, имеющими запорное устройство для предотвращения перелива топлива при заправке автомобиля и отключения подачи топлива при достижении критического уровня в бензобаках;

- установлены на островках безопасности, исключающих непосредственный заезд на них автомобилей;

- оснащены устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении;

- линии выдачи топлива оборудованы обратными клапанами, открывающимися давлением или разряжением, создаваемым насосами этих линий, и герметично закрывающимися при обесточивании указанных насосов.

Резервуары для хранения топлива:

- качество сварных швов и остаточная прочность металла проверена методами неразрушающего контроля, снаружи и внутри обработаны от коррозии;

- в конструкции резервуаров предусмотрены ребра жесткости, увеличивающие прочностные характеристика технологического оборудования;

- емкости оборудованы дыхательной системой, клапанами аварийного перелива топлива, системой контроля утечки топлива;

-	ввод трубопроводов в резервуары для хранения топлива осуществлен только в местах, расположенных выше номинального уровня заполнения их топливом.

Технологические трубопроводы:

- один раз в год паровоздушные трубопроводы технологической системы продуваются воздухом с целью очистки от осадков внутренней поверхности трубопровода, не реже одного раза в пять лет технологические трубопроводы подвергаются испытаниям на герметичность (трубопровод, не выдержавший испытаний на герметичность, подлежит замене).

При сливе нефтепродуктов из АЦ:

- сливные устройства обеспечивают герметичность соединения трубопроводов со сливными рукавами АЦ;

- весь процесс слива нефтепродукта из АЦ в резервуар производится в присутствии водителя и оператора, который следит за герметичностью сливного устройства и контролирует слив по уровнемеру;

- при обнаружении утечки нефтепродукта оператор немедленно прекращает слив.

Автомобильные цистерны (АЦ):

- автоцистерны оборудованы донными клапанами по ГОСТ Р 50913-96;

- сливные устройства находятся в исправном состоянии и обеспечивают герметичность процесса слива нефтепродуктов в резервуары АЗС №10;

- сливные рукава - маслобензостойкие и токонепроводящие, не имеют расслоения, трещин и т.д., нарушающих их герметичность;

- наконечники рукавов изготовлены из неискрящихсямуниципального при ударе материалов и обеспечивают герметичное соединение с приемными устройствами трубопроводов;

- крышки сливных и замерных труб, люков смотровых и сливных колодцев оборудованы в местах соприкосновения с корпусом неискрообразующими прокладками и обеспечивают их герметичность;

- предусмотрено устройство для отвода статического электричества при сливе нефтепродуктов;

- противопожарный инвентарь и средства пожаротушения в исправном состоянии и в количестве, предусмотренным действующими нормами.

## 1.4 Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)

1.4.1 Уровни реагирования

Важным звеном в системе реагирования на возможные аварийные ситуации являются силы и средства по локализации и ликвидации нефтяных разливов.

Существует трехуровневая концепция реагирования на нефтеразливы.

Первый уровень реагирования. ЧС локального значения: работы по локализации и ликвидации РН производятся силами и средствами объекта. Производятся работы по немедленному ограничению и полной остановке РН, локализации, механическому сбору и утилизации разлившихся нефтепродуктов. Реабилитацию загрязненной территории, если это необходимо, производит специализированная организация.

ЧС сельского значения: работы по локализации и ликвидации РН организуются на первом этапе силами и средствами объекта с последующим подключением сил РСЧС местного уровня и АСФ специализированных организаций.

Второй уровень реагирования. Второй уровень реагирования осуществляется в рамках территориальной подсистемы РСЧС.

ЧС территориального значения: работы по локализации и ликвидации РН на первом этапе производятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальной подсистемы РСЧС и АСФ специализированных организаций.

ЧС регионального значения: работы по локализации и ликвидации РН на первом этапе проводятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональных центров аварийно-спасательных и экологических операций, региональных центров МЧС России и АСФ специализированных организаций.

Работы по утилизации генерированных отходов и реабилитации территорий осуществляются силами специализированных подрядных организаций на контрактной основе и по программе, согласованной с органами МПР России и Минсельхоза России.

Третий уровень реагирования. ЧС федерального значения: работы по локализации и ликвидации РН производятся силами и средствами объекта, строительно-монтажных и других организаций, включенных в план ликвидации возможных аварий на объекте.

Работы по локализации и механическому сбору нефтепродуктов на первом этапе проводятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональных центров аварийно-спасательных и экологических операций, региональных центров МЧС России, АСФ специализированных организаций.

При необходимости, привлекаются техника, спецсредства и обученный персонал из других регионов, а также АСФ Минобороны России и резервов РСЧС.

В соответствии с данной концепцией на АЗС №10 при возникновении аварии, связанной с разгерметизацией максимальной емкости (23 м3), будет действовать один уровень реагирования – первый  на ЧС.

### 1.4.2 Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки

### в зону ЧС(Н)

Для выполнения работ по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории АЗС №10 . (таблица 27-28).

Таблица 27 – Состав сил Крестецкой нефтебазы, привлекаемых для ЛЧС(Н)         на АЗС №10

| № п/п | Название сил | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Звено пожаротушения | 4 |

Таблица 28 – Состав средств АЗС № 10 привлекаемых для ЛЧС(Н)

| № п/п | Название специальной техники | Ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители ОВП-10 | 13 |
| 2 | Огнетушители ОП-5 | 2 |
| 3 | Огнетушители ОП-50 | 2 |
| 4 | Кошма | 4 |
| 5 | Ящики с песком | 4 |
| 6 | Пожарный водоем | 120 м3 |

Выделение дополнительной автомобильной техники для обеспечения операций ЛРН сторонними организациями производится на договорной основе ООО «Новгороднефтепродукт» и соответствующих организаций.

При необходимости для тушения пожара привлекаются дополнительные силы и средства   ПЧ -48 ПЧ ГПС  Новгородской области  с. Марево далее ПЧ-48) и пожарная команда Администрации Молвотицкого сельского поселения (далее ПК).

Состав сил и средств ПЧ-48 и ПК Администрации Молвотицкого сельского поселения, привлекаемых для тушения пожара на АЗС №10  приведены

в таблице 29.

Таблица 29 – Силы и средства ПЧ-48 и ПК Администрации Молвотицкого сельского поселения привлекаемые для тушения пожара на территории АЗС №10

| № п/п | Наименование подразделений | Привлекаемые силы и средства | Место дислокации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 ПЧ ГПС Новгородской области | АЦ-40 (131) 137 АЦ-40(375) Ц1 | с. Марево |
| 2. | Пожарная команда Администрации Молвотицкого сельского поселения | АЦ-40(66) | с.Молвотицы |

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных значительными разливами нефтепродуктов на АЗС №10 привлекается аварийно-спасательное формирование согласно договору ГОКУ «Управления ЗНЧС и ПБ по Новгородской области» (см. приложение 4.11).

Таблица 30 – Состав средств ГОУ «Управления ЗНЧС и ПБ Новгородской области», привлекаемых для ЛЧС(Н).

| № п/п | Название специальной техники | Ед. |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобили: |
| 1 | «УАЗ-3909» | 1 ед. |
| 2 | «ЗИЛ – 157» | 1 ед. |
| 3 | АСМ ВАЗ-21213 | 1 ед. |

Таблица 31 – Состав сил ГОУ «Управления ЗНЧС и ПБ Новгородской области», привлекаемых для ЛЧС(Н).

| № п/п | Название сил | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональная аварийно-спасательная служба государственного областного учреждения «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» | 7 |

Таблица 32 – Перечень технических средств, предоставляемых сторонними организациями с. Марево.

| № п/п | Организация | Наименование технических средств | Телефон | Ф.И.О. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ «Маревский лесхоз» | Газ 66 | 2-13-35 | Попович В.Н. | с. Марево |
| 2 | Маревское ДЭП | Бульдозер - 1 Грейдер - 1 Самосвал - 2 Экскаватор - 1 Песок по потребностям | 2-11-61 | Иванов Р.Н. | с. Марево |
| 3 | Филиал ООО «Межмуниципальное предприятие Новжилкомунсервис» «ЖКХ Маревского поселения» | Самосвал - 2 Экскаватор - 1 Автокран - 1 КДМ – 1 | 2-18-33 | Васильев В.А. | с. Марево |
| 4 | ГО «НЦГМС» | Сообщает прогноз, силу ветра и его направление | 63-18-01 | Бойцова Н.А. | В.Новгород ул. Славная, 28 |

АСФ выполняет работы:

- по локализации и сбору разлившегося нефтепродукта;

- по переработке и утилизации нефтезагрязненного грунта;

- по утилизации отработанного сорбента и других материалов;

- по окончательной зачистке и рекультивации нефтезагрязненной территории.

### 1.4.3 Зона ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны

Распределение обязанностей между отдельными службами и лицами, участвующими в ликвидации разливов нефтепродуктов на территории АЗС №10, не подпадающих под критерии ЧС(Н), порядок их взаимодействия, участки работ и границы зон ответственности определяются решением председателя КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого сельского поселения.

Зона ответственности аварийно-спасательного формирования, выполняющего работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, определена условиями договора с ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ по Новгородской области», представленного в приложении 4.11.

АСФ в случае разливов нефтепродуктов на АЗС №10 по заявке ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ по Новгородской области» выполняет работы:

- по локализации и сбору разлившегося нефтепродукта;

- по переработке и утилизации нефтезагрязненного грунта;

- по утилизации отработанного сорбента и других материалов;

- по окончательной зачистке и рекультивации нефтезагрязненной территории.

Перечень аварийно-спасательных работ (тушение пожаров) личного состава ПЧ-48 и иных привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров) определен Боевым уставом пожарной охраны (БУПО). Согласно БУПО-95 (в ред. приказа МВД России от 06.05.2000 г. № 477). Основная боевая задача при тушении пожаров - спасание людей в случае угрозы их жизни, достижение локализации и ликвидация пожара в сроки и в размерах, определяемых возможностями привлеченных к его тушению сил и средств пожарной охраны.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов при возникновении пожара заключается в:

- спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;

- тушении пожара, защита зданий и сооружений АЗС №10  и соседних объектов;

- организации взаимодействия со службами района по бесперебойному обеспечению водой для тушения пожара.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС(Н) без воспламенения заключается в:

- организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала и населения из опасной зоны;

- организации и проведении мероприятий по предотвращению образования топливовоздушного облака и его воспламенения (покрытие нефтепродуктов слоем пены, смывание их водой);

- подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара (установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, организация подвоза воды и пенообразователя).

### 1.4.4 Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)

Организационные мероприятия:

- организация профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживающего персонала (1 раз в год), правильное оформление его допуска к работе;

- обучение персонала действиям по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов;

- организация несения дежурно-диспетчерской службы;

- организация и проведение контроля за состоянием технологического оборудования и резервуаров с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений и выхода нефтепродуктов;

- разработка и постоянная корректировка всей необходимой документации;

- проведение тренировок с эксплуатационным персоналом, на которых отрабатываются действия персонала в экстремальных условиях;

- создание запаса резервов материально-технических средств для локализации последствий ЧС;

- привлечение на договорной основе техники и личного состава территориальных формирований МЧС, сил ГПС;

- проведение государственного надзора и экспертизы, направленных на предупреждение и снижение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- страхование объекта от ЧС;

- обучение персонала способам оказания первой медицинской помощи.

Инженерно-технические мероприятия:

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного оборудования;

- содержание в постоянной готовности материальных средств, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения;

- регулярное проведение проверки технического состояния резервуаров, трубопроводов, в том числе и специалистами территориальных органов с записью в специальном журнале;

- соответствие систем и оборудования проектной документацией.

Противопожарные мероприятия:

- проведение ревизии пожарного оборудования и средств пожаротушения;

- своевременное проведение пожарно-профилактической работы;

- проведение всех огневых работ только по оформленным нарядам-допускам и разрешениям при соответствующей готовности к применению систем пожаротушения.

## 1.5 Организация управления, система связи и оповещения

### 1.5.1 Общие принципы управления и структура органов управления

Особенности организации работ по ЛРН предъявляют к системе управления требования по оперативности, устойчивости, непрерывности, эффективности и достоверности передаваемой информации.

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:

- максимальным приближением органа управления к месту чрезвычайной ситуации;

- оснащением пункта управления современными средствами связи и оповещения;

- сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех участников работ по ЛРН;

- взаимодействием органов, осуществляющих управление собственными и привлекаемыми силами и средствами.

Эффективность управления определяется оперативностью и целесообразностью принимаемых решений по ЛРН, достаточным и своевременным обеспечением сил и средств, привлекаемых для работ по ЛРН.

Достоверность передаваемой информации достигается точностью ее передачи, ответственностью лиц, на которых возложена обязанность по сбору и передаче информации. Меры воздействия за сокрытие либо передачу ложной информации определяется в соответствии с законодательством РФ.

Организация управления

### 1.5.2. Состав и функциональные обязанности членов КПЛЧС и ОПБ    Администрации Молвотицкого сельского поселения

Согласно Постановления Администрации Молвотицкого сельского  поселения от 07.02.2011 г. № 1 создана Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения (далее – КПЛЧС и ОПБ поселения).

Органом повседневного управления является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности , которая проводит сбор, обобщение и доведение информации об угрозе и возникновении ЧС до органов управления  территориальной подсистемы РСЧС и населения поселения.

Состав КПЛЧС и ОПБ поселения:

КПЛЧС и ОПБ поселения возглавляет заместитель Главы Администрации Молвотицкого сельского поселения Е.В.Соловьёва.

Председатель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций, распределяет и утверждает задачи. Для работы могут привлекаться дополнительно руководители и специалисты организаций.

Основные задачи.

Контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, устойчивому функционированию организаций в условиях ЧС готовностью органов управления, сил и средств к действиям в ЧС.

Координация деятельности органов государственного надзора и контроля.

Обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти  при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Руководство работами по ликвидации ЧС, организации первоочередного ЖОН, планирования эвакуации и размещения населения.

Организация разработки нормативных правовых актов, сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, подготовки населения и должностных лиц к действиям в ЧС.

Содействие проведению работ по декларированию безопасности и страхованию, участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических программ.

Контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Взаимодействие с соответствующими комиссиями и военным командованием соседних районов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

Организация работы.

Заседания проводятся в соответствии с планом председателем или одним из его заместителей. Решения принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколом и подписываются председателем или его заместителем.

При необходимости в Администрацию субъекта вносятся предложения о принятии соответствующего постановления, распоряжения.

Решение КПЛЧС и ОПБ поселения на ликвидацию ЧС. Порядок его разработки и оформления.

Порядок разработки.

Проведение анализа сложившейся обстановки (краткая оценка, сведения о характере ЧС (или предпосылках к ЧС), объем предстоящих работ).

Краткие выводы из сложившейся обстановки.

Замысел действий (цели, главные задачи, последовательность проведения работ, привлекаемые силы и средства).

Постановка задач (определение объектов проведения работ, объемов работ, их обеспечения и сроков проведения).

Обеспечение взаимодействия (согласование по времени и месту сосредоточения усилий, определение системы обмена данными, определение системы оказания взаимной помощи).

Обязанности членов КПЛЧС и ОПБ поселения:

Председатель Комиссии:

С получением информации о факте аварии:

- принимает решение о сборе КЧС поселения, и после анализа полученных данных, определяет очередность выполнения мероприятий и отдает указание секретарю комиссии на  подготовку предварительного распоряжения, в котором указывается:

расчет и порядок дополнительного привлечения сил и средств для решения задач по защите населения в зоне ЧС(Н);

расчет и порядок подачи в район ЛЧС(Н) материальных средств;

сроки выполнения задач;

порядок контроля и отчетности;

- проводит расчет времени, в котором ориентировочно определяет сроки выполнения организационных и практических мероприятий, в частности:

порядок сбора данных и доклада по ним;

доклады должностных лиц о состоянии сил, средств и органов управлений и предложения для принятия решения;

- проводит подготовку распоряжений и организует доведение их до подчиненных, объявление решения, постановку задач подчиненным и завершение планирования мероприятий, подготовки населения;

- осуществляет практическую работу в подчиненных органах управления с целью оказания им помощи в решении поставленных задач;

- принимает решение по отправке в район аварии оперативной группы КЧС поселения с целью:

уточнения достоверности данных, поступивших из поселения аварии;

сбора данных, обобщение анализ и прогнозирование реально складывающейся обстановки в районе аварии;

подготовки докладов руководству области по мероприятиям ЛЧС(Н);

сбора и подготовки экстренной информации для руководства области;

подготовки места работы подвижного пункта управления и основного состава оперативной группы КЧС сельского поселения.

Председатель, после сбора членов КПЛЧС и ОПБ поселения, ориентирует их по сложившейся обстановке, предстоящим действиям, отдает указания на сбор данных обстановки, подготовку необходимых справок и предложений для принятия решения и доводит задачи до исполнителей.

При постановке задач членам комиссии председатель указывает:

порядок разработки обращения к населению по поводу возникновения ЧС(Н), его согласования и передачи через СМИ;

состав оперативной группы КПЛЧС и ОПБ поселения, ее основные задачи, время и порядок убытия к месту аварии, организацию работы и обеспечения необходимыми каналами связи;

разработку и осуществление мероприятий по поддержанию общественного порядка в районе аварии, на маршрутах эвакуации и в местах эвакуируемого населения;

порядок материального обеспечения формирований и работ по ликвидации последствий аварии;

режим работы комиссии, сроки заседания, порядок оформления решений и доведения до исполнителей.

Основными способами доведения задач до подчиненных являются:

отдача устного приказа (распоряжения) лично председателем Комиссии путем вызова подчиненных начальников на пункт управления или передачи распоряжений по его поручению должностными лицами, выезжающими на пункт управления подчиненных органов;

передача распоряжений по техническим средствам связи;

отправка письменных, графических распоряжений в подчиненные органы управления.

Заместитель председателя Комиссии – главный специалист- Козлова А.М.

разрабатывает предложения в решения  председателя Комиссии по организации защиты населения и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

готовит донесения и распоряжения;

доводит распоряжения до исполнителей;

организует сбор и обобщение данных об обстановке, подготовке расчетов и предложений;

организует развертывание работы в подчиненных органах управления;

готовит и высылает оперативную группу Комиссии;

при необходимости, по решению председателя Комиссии, непосредственно руководит мероприятиями по защите населения в зоне ЧС и ликвидации аварии.

Члены Комиссии поддерживают постоянную связь с органами, которые они представляют, организуют сбор обобщение данных об обстановке в зоне деятельности представляемых ими органов, передают информацию об обстановке и распоряжения подчиненным силам, осуществляют контроль за выполнением приказов и распоряжений.

Начальник медицинского обеспечения поселения (главный врач ГОБУЗ «Маревская ЦРБ»):

координирует работу по эвакуации пострадавших из зоны аварии;

обеспечивает экстренную подготовку лекарственных средств;

организует сбор, обобщение и представление данных о пострадавших;

руководит деятельностью подчиненных органов здравоохранения по оказанию первой медицинской и врачебной помощи населению.

Заместитель начальника отдела внутренних дел поселения, начальник милиции общественной безопасности:

организует обеспечение общественного порядка и охрану материальных и культурных ценностей в зоне аварии;

обеспечивает общественный порядок при эвакуации населения;

руководит деятельностью подведомственных органов;

обеспечивает безопасность дорожного движения, комендантскую службу.

Заместитель Главы администрации Молвотицкого сельского поселения, председатель комиссии по вопросам оказания помощи пострадавшим,  заместитель председателя комиссии:

организует всестороннее обеспечение пострадавшего населения продовольствием, промышленными товарами первой необходимости, бесперебойное снабжение аварийно-восстановительных формирований.

Заместитель Главы администрации поселения,

организует оценку обстановки и влияние ее на работу объектов коммунально-жилищного хозяйства;

проводит расчеты ущерба.

организует проведение, оценку загрязнения окружающей среды.

Руководитель подкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций на объектах агропромышленного комплекса:

осуществляет  контроль за загрязнением сельскохозяйственных угодий;

обеспечивает рациональное ведение сельскохозяйственного производства на загрязненной территории;

разрабатывает расчеты по ущербу отраслей сельского хозяйства.

Сотрудник ТО Роспотребнадзора по Валдайскому району:

оценивает и прогнозирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе аварии;

проводит санитарно-гигиенические мероприятия в зоне аварии.

Основной состав оперативной группы Комиссии организует:

уточнение поступивших данных обстановки из поселения аварии;

сбор данных, обобщение, анализ и прогнозирование реально складывающейся обстановки в районе аварии;

оказание помощи, руководителям КПЛЧС и ОПБ объектов экономики в организации работ по ликвидации последствий аварии;

подготовку докладов руководству поселения по возникшей аварии;

подготовка предложений для начальника оперативной группы КПЛЧС и ОПБ поселения на использование сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС при организации ликвидации последствий аварии;

сбор и подготовку экстренной информации для руководства поселения;

оказание помощи органам местного самоуправления в организации эвакуации населения из зоны аварии;

подготовку проектов приказов, распоряжений и указаний КПЛЧС и ОПБ поселения по организации действий органов управления и сил при ликвидации последствий аварий;

ликвидации последствий;

осуществление контроля за доведением и выполнением приказов, указаний и распоряжений КПЛЧС и ОПБ поселения;

обеспечение связи оперативной группы КПЛЧС и ОПБ поселения с органами управления и силами, принимающими участие в ЛЧС(Н);

ведение учета выполненных работ и материальных затрат по ликвидации последствий ЧС(Н);

круглосуточное дежурство на пункте управления оперативной группы КПЛЧС и ОПБ поселения.

Российская Федерация

Новгородская область Марёвский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛВОТИЦКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2011 №1

с. Молвотицы

Об образовании комиссии по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения .

3. Обнародовать постановление путём размещения на информационном стенде Администрации и Совета депутатов Молвотицкого сельского поселения.

Глава поселения   Н.В. Никитин

Утверждено

постановлением

Администрации  Молвотицкого

сельского поселения

от 07.02.2011  № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Администрации Молвотицкого сельского поселения

1. Общие положения

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения (далее Комиссия) является координирующим органом районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено областной территориальной подсистемы РСЧС) и создана для организации и выполнения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и управления ликвидацией  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, координации деятельности по этим вопросам предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Молвотицкого сельского поселения (далее – организации). Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Администрации сельского поселения.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, а также по устойчивому функционированию организаций в условиях чрезвычайных ситуаций;

организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей  природной среды и опасных производственных объектов, прогнозирование;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности;

содействие проведению работ уполномоченными органами и организациями по декларированию безопасности и страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах;

контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах экономики сельского поселения;

организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;

руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

планирование и организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, их размещения и возвращения соответственно в места постоянного проживания либо хранения;

организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

руководство подготовкой населения, должностных лиц районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет следующие основные функции:

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке в Администрацию муниципального района соответствующие предложения;

организует прогнозирование и оценку обстановки на территории муниципального района, которая может сложиться в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба, защите населения и территорий от них;

организует разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения;

организует планирование совместных действий уполномоченных органов и организаций по наблюдению и контролю за состоянием окружающей среды, обстановкой на опасных производственных объектах на территории сельского поселения;

вносит предложения уполномоченным органам и организациям при рассмотрении ими вопросов по размещению и деятельности опасных производственных объектов;

вносит предложения в Администрацию муниципального района о введении на территории сельского поселения режимов функционирования районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС;

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций  локального и местного уровня и проведению операций гуманитарного реагирования;

при возникновении чрезвычайных ситуаций локального и местного масштаба направляет оперативные группы в район чрезвычайной ситуации;

при необходимости принимает руководство аварийно-восстановительными работами при ликвидации чрезвычайной ситуации;

организует проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения (загрязнения);

организует работу по привлечению граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

принимать решения, обязательные для исполнения руководителями организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения;

заслушивать руководителей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности об организации и выполнении ими мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в сфере своей деятельности;

привлекать силы и средства, входящие в районное звено областной территориальной подсистемы РСЧС, для выполнения необходимых приемно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Председатель Комиссии имеет право:

привлекать в установленном порядке при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций силы и средства организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;

вносить предложения в Администрацию муниципального района о выделении финансовых средств из резервного фонда на предупреждение угрозы и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Состав комиссии

Комиссию возглавляет главный специалист Администрации сельского поселения.

В состав комиссии входят ведущий специалист администрации сельского поселения, должностные лица организаций экономики, связи, энергетики, торговли, строительства, государственного надзора, пожарной службы, отдела внутренних дел (по согласованию).

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения.

Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.

При необходимости для работы комиссии могут привлекаться дополнительно не входящие в состав комиссии руководители и специалисты организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

4. Организация работы комиссии

Работа комиссии организуется по годовым планам работы, утвержденным председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания комиссии проводит председатель или по его указанию его заместитель.

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Члены комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Заседание комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решением является голос председателя комиссии.

Заседание комиссии оформляются в виде протоколов, которые подготавливаются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. В случае необходимости в Администрацию муниципального района вносятся предложения о принятии соответствующего постановления, распоряжения.

Заседание комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

|  | Утвержден постановлением Администрации Молвотицкого сельского поселения от 11.07.2011 № 46 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Молвотицкого сельского поселения

| Соловьёва Е.В. | - заместитель главы поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Козлова А.М. | - главный специалист поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Гаврилова Ю.М. | - директор АМОУ СОШ с. Молвотицкого |
| Колесова Е.Н. | - зав. АМОУ детский сад «Огонёк» |
| Иванов М.А. | - предприниматель |

Рисунок 3 - Структура органов управления операциями ЛРН

### 1.5.3 Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним

Вышестоящим координирующим органом является КПЛЧС и ОПБ  Администрации Марёвского муниципального района является координирующим органом и предназначена для организации и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий, снижению ущерба от них, координации деятельности и руководства органами управления, силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации ЧС(Н).

1.5.4 Состав и о

1.5.4 Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

При ликвидации разлива нефтепродуктов КПЛЧС и ОПБ Администраций  сельского поселения организуется взаимодействие со следующими организациями и учреждениями:

- Главным управлением МЧС России по Новгородской области.

2. 48 ПЧ 6 отряда ППС Новгородской области.

Отделом Управления ФСБ.

3ПП по  Маревскому району МО МВД РВ Демянский.

4. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области

5.Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области.

6. ГОБУЗ «Маревская ЦРБ»

7. ГОУ «Управления ЗНЧС и ПБ Новгородской области»

Информацию о ЧС, связанную с разливом нефтепродуктов, необходимо доводить до вышестоящих организаций, контролирующих организаций и других заинтересованных органов в порядке и в сроки, предписанные руководящими документами.

Оповещение территориальных органов Главного управления МЧС России по Новгородской области производится немедленно по форме, установленной табелем срочных донесений (формы 1/ЧС – 4/ЧС) (Приложение 4.6).

В территориальные органы МПР России информация о ЧС доводится по форме приложения 1 «Перечень обязательных сведений для сообщения о разливе нефти и нефтепродуктов в территориальные органы МПР России» (приказ МПР России от 03.03.2003 г. № 156) (Приложение 4.4).

В Новгородский отдел Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области информация о ЧС доводится по форме приложения 2 «Положения о порядке технического расследования на опасном промышленном объекте» (приказ Госгортехнадзора России от 08.06.1999 г. № 40) (Приложение 4.5).

Рисунок 4 - Схема организации взаимодействия руководства с органами и силами, привлекаемыми к ликвидации разливов нефтепродуктов на территории АЗС № 10

### 1.5.5 Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

Объект оборудован телефонной связью.

Для оповещения об аварии на территории АЗС должностных лиц  Администрации сельского поселения и Крестецкой нефтебазы используется телефонная связь согласно схемы оповещения (Приложение 4.8).

### 1.5.6 Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)

Передача управления при изменении категории ЧС(Н) проводится в соответствии с многоуровневой системой реагирования на ЧС(Н) и классификации ЧС (см. п. 1.4.1).

Если при реализации плана ЛРН будет установлено, что имеющиеся в распоряжении КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого сельского поселения и Крестецкой нефтебазы силы и средства недостаточны или неэффективны для полной и надежной ликвидации разлива, то в соответствии с уровневой концепцией реагирования ответственный руководитель работ по ликвидации ЧС(Н) обязан оповестить об этом уполномоченные органы государственного управления и обратиться с запросом на оказание помощи. Это может происходить в связи с неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевременной локализацией разлива, авариями и отказами технических средств, ошибками персонала, невозможностью удержания разлива, утратой контроля над разливом и другими непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами.

Ответственность и полномочия КПЛЧС ОПБ Администрации Молвотицкого сельского поселения могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после  официального принятия руководства операциями ЛРН и передачи  полномочий КПЛЧС и ОПБ Администрации Маревского муниципального района функций управления текущими операциями ЛРН.

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, высвобождение ранее локализованных нефтепродуктов, снятие оборудования ограничивающего разлив, вывод сил и средств, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого указания КПЛЧС и ОПБ Администрации муниципального района не допускаются.

После передачи полномочий соответствующей КПЛЧС и ОПБ Администрации муниципального района, персонал АСФ действует в соответствии с указаниями КПЛЧС и ОПБ в порядке, установленном в РСЧС.

# 2. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Первоочередные действия при ЧС(Н)

### 2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации

В целях обеспечения оперативности принятия мер по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на АЗС №10  разработана схема и порядок оповещения всех заинтересованных лиц и организаций в зависимости от уровня ЧС(Н).

Независимо от источника поступления сигнала вся информация об аварийной ситуации на АЗС № 10 поступает ответственному руководителю работ, который действует по разработанной схеме оповещения. Дежурный оператор АЗС № 10 и ответственный руководитель работ работают в тесной связи между собой, согласовывая все предпринимаемые действия.

Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает дежурному оператору АЗС  о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии. К проверке принимается вся информация о выходе нефтепродуктов, независимо от источника поступления.

Дежурный оператор ставит в известность ответственного руководителя работ, оповещает об аварии ЕДДС Маревского района, при необходимости вызывает дежурную бригаду скорой помощи.

Ответственный руководитель работ сообщает об аварии заместителю председателя КПЛЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт», оповещает о происшедшей аварии местные органы власти, уполномоченного по решению задач в области  ГО и ЧС администрации Молвотицкого сельского поселения,  ПП по Марёвскому району МО МВД РФ Демянский, контролирующие органы (РТН, РПН). В зависимости от уровня ЧС(Н) оповещает АСФ.

Оповещение о ЧС(Н) населения, проживающего рядом с территорией АЗС №10, производится по громкоговорящей связи дежурным оператором. Организация оповещения населения об угрозе аварий, катастроф на территории АЗС №10 и их возникновении осуществляется через ЕДДС Маревского района, по телефонам, мобильной связи или нарочными.

Информация, предоставляемая участниками ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, должна быть оперативной, достоверной, направленная конкретному абоненту, короткой по содержанию.

При ликвидации аварий все работы производятся под руководством КПЛЧС и ОПБ Администрации поселения. Связь КПЛЧС и ОПБ поселения с аварийно-спасательными службами осуществляется при помощи всех имеющихся  средств связи.

Формы предоставления донесений в органы МЧС приведены в приложении 4.6.

Схема оповещения должностных лиц, подразделений и организаций об аварийной ситуации на АЗС № 10 представлена на рисунке 4.

Список должностных лиц, подразделений и организаций, оповещаемых об аварийной ситуации, приведен в приложении 4.7.

### 2.1.2 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи

Дежурный оператор, получив информацию о возникновении угрозы разлива нефтепродуктов, уточняет место, вид и возможные масштабы угрозы, в соответствии со своими функциональными обязанностями выполняет в приведенной ниже последовательности следующие действия:

- немедленный вызов пожарной части, оповещение об угрозе и возникновении аварийной ситуации ответственного руководителя работ;

- немедленное централизованное обесточивание оборудования;

- немедленное прекращение технологических операций по приему и отпуску нефтепродуктов с оповещением всего персонала по системе громкоговорящей связи;

- по выполнению указанных выше мероприятий - вызов на место аварии ответственного руководителя работ;

- эвакуация персонала с территории объекта;

- освобождение территории АЗС №10  от автотранспорта;

-	при возникновении угрозы возгорания разлива нефтепродуктов – обработка площади разлива нефтепродуктов воздушно-механической пеной (с использованием огнетушителей).

Обеспечение безопасности персонала объекта и аварийно-спасательных служб, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала и клиентов АЗС № 10 , в случае необходимости, возлагается на руководителя работ по ликвидации ЧС;

Пострадавшим оказывают первую доврачебную помощь и организуют отправку в учреждения здравоохранения с. Марево

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций возлагается на территориальные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в соответствии с Законом о защите населения и территорий от ЧС.

Для оповещения должностных лиц Крестецкой нефтебазы используется телефонная связь.

Разведка

Разведка организуется и проводится в целях сбора данных об обстановке, определения количества пострадавших, степени и характера разрушений, возможного направления распространения опасных последствий.

Комплексная разведка обстановки, сложившейся на территории Объекта в результате ЧС осуществляется силами и средствами работников Объекта и привлекаемых организаций.

В ходе разведки определяются:

- границы зоны ЧС и направление её распространения;

- места нахождения пострадавших и способы их спасения;

- состояние зданий, сооружений, технологического оборудования, коммуникационных и энергетических сетей, характер разрушений;

- состояние транспортных магистралей и подступов к объектам работы, направление обходов (объездов) разрушений, завалов;

- места и размеры очагов пожара, пути и скорость распространения огня, опасность взрывов, обрушений и другие обстоятельства, угрожающие людям или усложняющие действия сил и средств;

- объем АСДНР и условия их проведения.

Медицинское обеспечение

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания помощи пострадавшим, их эвакуации и лечения.

При возникновении ЧС и появлении пострадавших, для оказания экстренной медицинской помощи привлекается бригада скорой помощи ГОБУЗ «Маревская ЦРБ».

Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи, затем собственными силами или силами бригады скорой помощи организуется эвакуация пострадавших в стационар ГОБУЗ «Маревская ЦРБ». Госпитализации подлежат тяжелораненые.

Транспортное обеспечение

Основными задачами транспортного обеспечения являются:

- своевременный вывоз эвакуируемого персонала объекта и населения;

- вывоз из зоны ЧС материальных ценностей.

Автотранспорт предоставляется сторонними организациями, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

Финансовое и материальное обеспечение АСДНР осуществляется из средств ООО «Новгороднефтепродукт».

### 2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды

Организация мониторинга осуществляется с целью наблюдения, контроля за складывающейся обстановкой при ЧС (Н), определения ее масштаба в целях решения задач по организации ликвидации аварии.

Основными задачами мониторинга являются:

- сбор и анализ информации об источнике аварии, размерах зоны разлива нефтепродуктов;

- прогнозирование возможных последствий;

- определение достаточного количества сил и средств  для локализации разлива нефтепродуктов.

Ответственным за организацию и ведение мониторинга обстановки является ответственный руководитель работ по ликвидации ЧС.

При предварительной оценке обстановки уточняется:

- местонахождение, источник и причина разлива (разгерметизация резервуара, автомобильной цистерны, железнодорожной цистерны, технологического трубопровода и т. п.);

- приблизительный объем и состояние источника (перекрыт или истечение продолжается);

- тип и характеристика продукта (плотность, вязкость, температура потери текучести, вспышки);

- площадь разлива, направление движения, длина и ширина;

- гидрометеорологические условия в районе разлива;

- меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива;

- наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов;

-	краткосрочный и среднесрочный прогноз гидрометеорологической службы.

На основе предварительных данных о сложившейся обстановке принимается решение на проведение экстренных мер по защите персонала, населения и территорий, оказанию помощи пострадавшим, по локализации разлива, по уменьшению масштабов загрязнения.

В соответствии с принятыми решениями отдаются распоряжения на проведение мероприятий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

В случае разлива нефтепродукта на открытой поверхности по рельефу и уклону местности, геоморфологическим, гидрологическим, погодным условиям с учетом подстилающей поверхности прогнозируется поведение пятна разлива и возможное направление его распространения. На месте разлива по контуру загрязнения выставляются вешки. От качества первичной разметки (определения контура загрязнения с отметкой времени установок вешек) зависит качество локализации, особенно в зимнее время года.

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды осуществляется силами и средствами сети наблюдения и лабораторного контроля ГО района в целях своевременного обнаружения химического загрязнения объектов окружающей среды (воды, почвы, растительности) при чрезвычайных ситуациях.

Сбор, обработку, анализ мониторинговых и прогностических данных от организаций, осуществляющих мониторинг состояния окружающей среды, разработку возможных сценариев развития обстановки, обмен информацией проводит центр мониторинга и прогнозирования ЧС ГОУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области».

Контроль за источниками организованных сбросов и выбросов загрязняющих веществ, в том числе и от потенциально опасных в экологическом плане объектов, качеством воды ряда рек, загрязнением почв промышленных площадок осуществляет ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Новгородской области» и его филиал (ЦЛАТИ по Новгородской области).

Отслеживание экологической обстановки, сбор необходимой информации связанной с экологической безопасностью населения поселения проводит сотрудник ТО Роспотребнадзора по Валдайскому району.

### 2.1.4 Организация локализации разливов нефтепродуктов

Локализация разлива производится с целью уменьшения ореола загрязнения, снижения негативного воздействия и ущерба окружающей природной среде, минимизацией затрат на ликвидацию последствий аварии работы по рекультивации.

При возникновении разливов нефтепродуктов на АЗС №10 вводится режим чрезвычайной ситуации (по решению председателя КПЛЧС и ОПБ  поселения).

Оповещение органов управления, аварийно-спасательных формирований, других сил о возникновении чрезвычайной ситуации производится по существующим каналам связи.

При возникновении аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, ответственный руководитель работ по ликвидации аварийной ситуации осуществляет оперативное руководство персоналом объекта, АСФ, определяет их цели и задачи, привлекает силы и средства ПЧ – 48.

После получения сообщения о разливе нефтепродуктов, старший группы АСФ организует сбор и выдвижение сил и средств АСФ к месту разлива.

До прибытия АСФ на место аварии, персонал АЗС № 10 организует работы по локализации разлива нефтепродуктов с использованием аварийного комплекта.

По прибытии на место аварии, АСФ готовит необходимые технические средства и средства индивидуальной защиты. По заданию ответственного руководителя работ персонал АСФ (при участии персонала АЗС № 10) приступает к выполнению работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Локализация разлившихся нефтепродуктов включает в себя следующие меры:

- засыпкой контура разлива песком с целью предотвращения дальнейшего распространения пятна разлива нефтепродуктов при разливах из автомобильной и железнодорожной цистерн;

- сбор разлитого нефтепродукта механическим методом с использованием технических средств (насосов, вакуум-цистерн) и вручную;

- отработавшие сорбенты и загрязненный песок складируют в контейнер для нефтесодержащих отходов;

- опорожнение аварийного оборудования и откачка нефтепродуктов в аварийный резервуар.

Таблица 35 - Ориентировочный расчет сил и средств для локализации

разлива нефтепродукта на местности

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Состав бригады | Привлекаемые тех. средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 23 м3 |
| 1 | Локализация пролива | Машинист бульдозера – 1 чел (время работы составит 2ч 18 мин.) Машинист экскаватора – 1чел Водитель самосвала – 1 чел. | Бульдозер –1 шт. Экскаватор –1 шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. Аварийная емкость – 1 шт. |
| 2 | Опорожнение аварийной цистерны | Водитель вакуумной машины – 1чел. Ремонтно-техническое звено – 5 чел. | Аварийная емкость-1шт. Насосы – 3 шт. |
| 3 | Откачка нефтепродукта и зачистка площадки | Ремонтно-техническое звено – 5 чел. Машинист экскаватора - 1 чел. Водитель вакуумной машины – 1чел. | Экскаватор – 1шт. Насосы – 3шт. Аварийная емкость – 1шт. Сорбирующий материал (48,59 кг) |
| 4 | Сбор и вывоз замазученного грунта | Машинист бульдозера - 1 чел. Машинист экскаватора – 1 чел. Водитель самосвала – 2 чел. (2 рейса) | Бульдозер – 1шт. Экскаватор – 1шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. |
| * При невозможности собрать грунт с помощью технических устройств, для очистки вручную (чтобы время локализации разлива не превысило 6 часов) потребуется около 16 рабочих. |

## 2.2 Оперативный план ЛЧС (Н)

### 2.2.1 Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н)

Организация и проведение ЛРН проводятся под руководством КПЛЧС и ОПБ  Администрации Молвотицкого сельского поселения с привлечением КПЛЧС и ОПБ  Крестецкой нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт»  в зависимости от конкретной ситуации образовавшейся на месте, объема разлива и гидрометеоусловий. Информация о возникновении (угрозе возникновения) РН поступает в соответствии со схемой оповещения.

Работа КПЛЧС и ОПБ поселения начинается с получения председателем КПЛЧС и ОПБ поселения доклада с информацией о возникновении ЧС, решения о созыве КПЛЧС и ОПБ поселения, сбора ее членов.

Управление ЛРН включает процесс принятия решения, позволяющий разработать оперативный план действий в соответствии с набором определённых целей. Цели реагирования, стратегии и методы изменяются в зависимости от места поселения разлива, риска загрязнения больших территорий. Окончательная цель всех работ ЛРН – это ослабление или исключение эффекта вредного воздействия разлитого нефтепродукта на человека и окружающую среду.

При проведении ЛРН следует придерживаться приведенного ниже подхода, позволяющего производить оценку ведущихся работ по ходу действий и при необходимости вносить изменения в план операций.

Уникальность обстоятельств, в условиях которых происходит развитие ЧС, связанной с РН, не позволяет разработать оперативный план ведения работ ЛРН единый для каждого возможного случая разлива нефтепродуктов. Поэтому одной из важнейших задач работы КПЛЧС и ОПБ является быстрая разработка и введение в действие эффективного оперативного плана работ по ЛРН, основанного на конкретных условиях разлива и учитывающего многие характеристики, присущие именно этому разливу.

Схема принятия решения при ЛЧС(Н)

Условно работа КПЛЧС и ОПБ Администрации поселения

может быть разделена на три этапа:

- первый этап - доклад и принятие экстренных мер по ЛРН;

- второй этап - принятие решения по ведению ЛРН и обеспечение его выполнения;

- третий этап - организация проведения мероприятий по ЛРН.

Первый этап работы КЧС и ОПБ Администрации поселения

Во время первого этапа работы КПЛЧС и ОПБ проводится:

- оповещение и сбор членов КПЛЧС и ОПБ;

- оценка обстановки (уточнение информации об обстоятельствах разлива и его характеристик, наличии имеющихся в распоряжении КПЛЧС и ОПБ на месте разлива сил и средств НАСФ сельского поселения и Крестецкой нефтебазы, объеме предстоящих действий);

- принятие экстренных мер по защите персонала, оказанию помощи пострадавшим, локализации разлитого нефтепродукта и устранению причин его утечки;

- выработка замысла на проведение операции ЛРН (определение целей ЛРН, стратегии ведения ЛРН и ее организации, задач взаимодействующих территориальных и ведомственных управлений и организаций, условий взаимодействия);

- руководство Председателем КПЛЧС и ОПБ ликвидацией аварии, подготовка распоряжения по организации и ведению работ ЛРН, назначение РР;

После сбора членов КПЛЧС и ОПБ, Председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации поселения:

- информирует членов КПЛЧС и ОПБ о факте разлива нефтепродукта, о сложившейся обстановке на месте разлива и исполнении первоочередных мероприятий по ЛРН;

- объявляет о введении в действие настоящего Плана ЛРН;

- поручает экспертам и специалистам КПЛЧС и ОПБ произвести оценку ситуации и масштабов разлива, степени и характера угрозы персоналу и населению, реальной возможности ликвидации разлива;

- ставит задачи, которые должны быть выполнены немедленно членами КЧС и ОПБ и силами и средствами ЛРН, находящихся на месте разлива;

- утверждает РР;

- дает указание секретарю КПЛЧС и ОПБ приступить к разработке оперативного плана ЛРН, уточнить имеющиеся ресурсы средств ЛРН;

- дает указание членам КПЛЧС и ОПБ приступить к исполнению функций, определенных Планом, дает конкретные указания каждому члену КЧС и ОПБ, направленные, прежде всего, на обеспечение безопасности человеческой жизни, предотвращение загрязнения зон приоритетной защиты;

- в случае необходимости, утверждает список и дает указание о привлечении необходимых сил и средств привлекаемых организаций.

Главный инженер Крестецкой нефтебазы, находящийся на месте разлива выполняет функции РР и обеспечивает:

- предварительную оценку разлива и уточнение его характеристик, а также оценку текущей обстановки на месте разлива;

- оказание первичной медицинской помощи пострадавшим на месте разлива;

- решает вопросы по текущей технологии работ ЛРН.

При предварительной оценке обстановки уточняются:

- местонахождение разлива, источник и причина разлива (разгерметизация трубопроводов, разгерметизация , автоцистерны, разгерметизация резервуара);

- приблизительный объем разлива, тип и характеристики разлитого нефтепродукта;

- площадь разлива, включая направление растекания, длину, ширину пятна;

- данные о конструктивных особенностях и состоянии аварийного объекта (перекрыт или истечение продолжается) с учетом безопасности людей;

- первоочередные действия, предпринятые для локализации и ликвидации РН у источника разлива персоналом АЗС № 10 ;

- метеообстановка в районе РН и прогноз погоды на ближайшие 4, 6, 12, 24 и 48 часов, с учетом краткосрочного и среднесрочного прогноза делается расчет растекания НП;

- наличие пострадавших и вероятность загрязнения местности;

- наличие и готовность средств ЛРН (количество, типы);

- уточняются и проверяются каналы связи с участниками ЛРН.

На основании полученной информации с места разлива, Председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации поселения:

- определяет необходимость в использовании сил и средств  привлекаемых организаций, составляет список и дает распоряжение о приведении их в готовность, определяет цели и объем предстоящих действий,

- совместно с членами КПЛЧС и ОПБ, а также, в случае необходимости, с привлечением экспертов, разрабатывает оперативный план ЛРН, в котором учитываются условия разлива, метеорологический прогноз и определяются необходимые силы и средства ЛРН и их расстановка.

При этом в процессе разработки оперативного плана обсуждаются и оцениваются предложения, пояснения и справки, участвующих в работе должностных лиц и экспертов. Члены КПЛЧС и ОПБ должны быть готовы по требованию  Председателя КПЛЧС и ОПБ доложить состояние дел и расчеты по своим направлениям работ.

Разработанный оперативный план утверждается Председателем КПЛЧС и ОПБ и, в соответствии с принятыми решениями, отдаются распоряжения непосредственным исполнителям работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти. В случае необходимости дается распоряжение о выходе сил и средств  привлекаемых организаций к месту разлива. Распоряжения доводятся до РР, а он ставит соответствующие задачи персоналу ЛРН.

Работы по ЛРН организуются и осуществляются в соответствии с оперативным планом, мероприятия которого являются обязательными  к исполнению для всех привлекаемых сил, находящихся в зоне возникшей чрезвычайной ситуации.

РР несет персональную ответственность за эффективность выполнения принимаемых решений, безопасное и рациональное привлечение сил и средств и рабочего персонала, а также за конечные результаты выполненных работ.

Выполнение мероприятий по ЛРН начинается персоналом, обслуживающим аварийный объект. По мере приведения в готовность привлекаются силы и специальные технические средства.

Второй этап работы КПЛЧС и ОПБ  поселения.

Во время второго этапа работы КПЛЧС и ОПБ поселения продолжаются начатые на первом этапе мероприятия и, кроме того, проводится:

- продолжение мероприятий по сбору разлитого нефтепродукта;

- уточнение сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- уточнение принятых решений по технологии проведения работ ЛРН, которые выбираются исходя из местоположения разлива, условий окружающей среды и имеющихся в наличии средств ЛРН;

- налаживание организации взаимодействия одновременной работы большого количества техники и рабочего персонала на месте ведения работ;

- уточнение и корректировка снабжения расходуемыми материалами, ГСМ, продовольствием и т.д.;

- обеспечение сменного режима работы персонала и отдыха работающего персонала, участвующего в ЛРН;

- определение мест сдачи собранного НП и загрязненных отходов для последующей переработки и утилизации;

- определение достаточности и необходимости, состава и организации привлечения дополнительных сил и средств с учетом их готовности и времени перехода к месту аварии;

- подготовка и представление доклада в вышестоящие ведомственные инстанции, и территориальные органы власти.

Через руководителя ЛРН осуществляется обмен оперативной информацией на месте разлива и проводится уточнение данных по месту аварии, состоянии источника РН, характере разлива, его масштабах, направлении распространения, опасности для людей, окружающей среды, объектов жизнеобеспечения и т.д.

На основании фактических условий разлива определяются:

- технологии локализации РН, которые выбираются исходя из местоположения разлива, его объема, рельефа местности и имеющихся в наличии средств ЛРН (основная технология – возведение песчаного барьера на пути растекания пятна);

- места сдачи собранного грунта, загрязненного нефтепродуктами, и мусора для последующей утилизации.

В кратчайшие сроки КПЛЧС и ОПБ поселения готовит проект распоряжения по организации и ведению работ ЛРН, которое утверждается и вводится в действие решением председателя КПЛЧС и ОПБ поселения. Распоряжение доводится секретарём  КПЛЧС и ОПБ поселения до сведения членов КПЛЧС и ОПБ поселения и является обязательным  к исполнению для всех сил привлекаемых к ЛРН.

В распоряжении Председателя КПЛЧС и ОПБ поселения указывается:

- краткие выводы из оценки масштабов и характера РН, опасность для людей, объектов жизнеобеспечения и окружающей природной среды;

- необходимый объем работ по устранению источника утечки и локализации разлива, рубежи и способы локализации, очередность, последовательность и сроки выполнения работ;

- состав имеющихся сил и специальных технических средств и распределение их по участкам и объектам работ;

- задачи собственным и взаимодействующим силам и средствам;

- порядок материального, технического, противопожарного, финансового и иных видов обеспечения проводимых мероприятий и действий сил;

- вопросы организации взаимодействия по целям, задачам, месту, времени и способам действий органов управления и сил на всех этапах работ;

- организация управления мероприятиями и действиями сил при ЛРН.

Распоряжение доводится до сведения всех участников ЛРН и делается отметка о выполнении оповещения с указанием времени и лица его принявшего.

Третий этап работы КПЛЧС и ОПБ  поселения.

На третьем этапе работы КПЛЧС и ОПБ поселения  проводится:

- проведение работ по ЛРН;

- прием решения о прекращении ЛРН;

- подготовка отчёта о проведении операции по ЛРН;

- ввод в действие программы по реабилитации загрязненных объектов.

Работы по ликвидации разлива нефтепродукта организуются и проводятся на основе оперативного плана с предоставлением руководителям отдельных участков работ инициативы в выборе конкретных методов и технологий ведения работ в соответствии с реальной обстановкой. При этом строго соблюдается принцип централизации управления и персональной ответственности за выполненные работы.

Работы по ЛРН на территории  ЧС проводятся непрерывно и прекращаются только в случае неблагоприятных погодных условий, угрожающих жизни задействованного персонала. Смена личного состава осуществляется непосредственно на рабочих местах.

Операции ЛРН прекращаются по решению председателя КПЛЧС и ОПБ поселения, согласованному с представителями контролирующих организаций, членами КПЛЧС и ОПБ поселения в случае:

- сбора разлитого нефтепродукта и заключения экспертов и представителей контролирующих организаций о достаточной степени очистки территории;

- неэффективности имеющихся в решениях КПЛЧС и ОПБ поселения технологий ЛРН;

- при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможности привлекаемых средств и специального оборудования и угрожающих жизни персонала задействованного в операции ЛРН;

- при возникновении угрозы пожароопасности.

После прекращения или после окончания работ ЛРН председатель КПЛЧС и ОПБ поселения дает распоряжение по выводу личного состава и техники с места разлива. Вывод задействованных сил и средств ЛРН проводится по плану, разрабатываемому КПЛЧС и ОПБ поселения, в котором указывается:

- порядок вывода сил и средств;

- места и технологии очистки спецодежды и оборудования;

- места складирования оборудования;

- места и способы утилизации отходов от очистки оборудования и спецодежды.

Вся хронология событий с момента получения сообщения и кончая возвращением технических средств в пункты постоянной дислокации, должна быть отражена в журнале событий КПЛЧС и ОПБ поселения, в котором регистрируются даты и время событий, сообщений, сведения о погодных условиях, произведенных затратах, описание операций и другие данные, необходимые для последующего анализа и оценки результатов операций ЛРН, а также в отчетах и сводках.

После завершения работ ЛРН КПЛЧС и ОПБ  поселения готовит отчет о ходе и результатах проведенной операции по ЛРН. Отчет должен быть представлен в контролирующие организации.

После завершения работ на основании этих данных в течение 30 дней (либо в более короткий срок КПЛЧС и ОПБ поселения готовит отчет по ЛРН, в котором должно содержаться следующее:

- причина и обстоятельства разлива нефтепродукта;

- состояние технологического оборудования, находившегося в распоряжении АСФ, наличие предписаний надзорных органов по недостаткам его технического состояния, нарушению норм и правил эксплуатации;

- описание и оценка действий органов управления, сил и средств по устранению источника загрязнения и локализации РН;

- сведения о возможном влиянии последствий РН на здоровье людей, объекты жизнеобеспечения и окружающую природную среду;

- затраты на ЛРН, включая расходы на локализацию, механический сбор, утилизацию и последующую реабилитацию территории и объектов;

- уровень остаточного загрязнения территории и объектов;

- оценку эффективности действий привлеченных сил, специальных технических средств и технологий;

- предложения по дополнению (изменению) оснащенности объекта средствами ЛРН и АСФ, корректировке плана ЛРН.

Отчет утверждается председателем КЧС и ОПБ поселения и представляется территориальным органам исполнительной власти, природоохранным органам по ведомственной принадлежности.

Все документы, разрабатываемые в ходе выполнения работ по ЛРН, оформляются в текстуальном виде с приложением необходимых расчетов, графиков и других справочных материалов и хранятся в КПЛЧС и ОПБ Администрации сельского поселения не менее пяти лет.

Сведения из отчета о проведении работ по ЛРН после их завершения публикуются в тех средствах массовой информации, в которых была опубликована информация о факте разлива.

Кроме отчета, КПЛЧС и ОПБ поселения представляет рекомендации, которые должны отражать, как минимум, вопросы, связанные с:

- предотвращением повторения разлива нефтепродукта;

- улучшением действий по борьбе с разливом нефтепродукта;

- любыми изменениями, которые необходимо внести в настоящий План ЛРН.

2.2.2 Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей

Тактика реагирования на разлив нефтепродукта должна базироваться на следующих основных положениях:

- обдумывание последствий планируемых действий с тщательной оценкой обстановки до начала их реализации;

- первоочередность операций по локализации разливов на территории в случае необходимости;

- принятие необходимых мер для предотвращения выброса НП на особо охраняемые территории, особенно в летний сезон;

- постоянная готовность дежурных сил и средств аварийных формирований в соответствии с заключенными договорами;

- применение всех имеющихся средств ЛРН для уменьшения последствий РН.

При разливе нефтепродукта, первичное реагирование состоит в уменьшении вредного воздействия на окружающую среду, путём применения следующих тактик:

Тактика 1 → действия у источника разлива

Тактика 2 → контроль и сбор растекшегося нефтепродукта

Тактика 3 → очистка территории

Для каждой ситуации, при выборе тактики учитывается:

- условия окружающей среды, т.е. время года, природно-климатические условия и местоположение разлива НП.

- технологии реагирования, т.е. варианты контрмер, их осуществимость и вопросы управления отходами.

Технологии ЛРН приведены в п. 2.2.4. Раздела 2 Плана.

В каждом случае, при выборе тактики определяют возможную технологию ЛРН.

Действия у источника разлива

Целью действий у источника разлива является ограничение разлива, предотвращение распространения НП и уменьшение вреда, наносимого окружающей среде.

Контроль растекшегося нефтепродукта

В случае, аварии на узле слива нефтепродукта одной из целей работ ЛРН является предотвращение дальнейшего растекания нефтепродукта по территории путем создания песчаного барьера по периметру пятна.

### 2.2.3 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов

Особо охраняемых природных территорий и объектов, граничащих с территорией АЗС, не имеется, поэтому защитных мероприятий не предусмотрено.

### 2.2.4 Технологии ЛЧС (Н)

При получении сигнала об аварии принимаются оперативные меры по сокращению объема вытекших нефтепродуктов. Генеральный директор или другое ответственное лицо уточняет количество требуемой техники и численность персонала для ликвидации аварии в зависимости от объемов вытекших нефтепродуктов и характера складывающейся обстановки.

В состав работ по локализации разливов нефтепродуктов входят:

- ограждение места разлитых нефтепродуктов;

- подготовка земляных обвалований, котлованов;

- сооружение земляных амбаров, подготовка емкостей для сбора нефтепродуктов;

- прокладка сборно-разборных трубопроводов или создание дренажных траншей;

- откачка нефтепродуктов в подготовленные емкости.

Вместимость используемых емкостей должна обеспечить прием разлитых откачиваемых или сливаемых нефтепродуктов. Откачка нефтепродуктов в подготовленные емкости может проводиться по дренажным траншеям, сборно-разборным трубопроводам с использованием откачивающих средств.

Основной метод сбора нефтепродуктов с загрязненной территории - механический. При сборе нефтепродуктов максимально используются технические средства (насосы). Допускается убирать нефтепродукты ручным способом, чтобы собрать их в кратчайшие сроки.

Как правило, при попадании на незащищенный рельеф, разлитые нефтепродукты, пропитывают верхний слой грунта (5-10 см). Срезание этого слоя грунта можно производить с помощью бульдозера. Для погрузки собранного грунта используется экскаватор. Для перевозки собранного грунта в отведенное для этого место используются самосвалы.

Для доочистки нефтяного загрязнения применяются сорбирующие материалы природного и искусственного происхождения.

Если произошло загрязнение растительности, то необходимо ее полностью удалить. Загрязненные кустарники и деревья очищаются струями воды под давлением Р=0,6-0,8 МПа, при низких температурах используется вода с температурой t=30-40 0C

Работы по очистке земель, загрязненных нефтепродуктами, организуются после локализации и сбора основного количества разлившихся нефтепродуктов. При этом производятся следующие работы:

- снятие или выемка загрязненного слоя и вывоз его в место хранения и утилизации;

- загрязненный грунт вывозится на полигон для проведения рекультивационных работ;

- доочистка грунта ручным способом и при помощи сорбирующих материалов.

При выборе способов ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, нужно исходить из следующих принципов:

- работы по локализации и ликвидации разлива должны быть проведены как можно в короткие сроки. Это вызвано тем, что с увеличением времени увеличивается распространение пятна;

- проведение операции по ликвидации разлива нефтепродуктов не должно нанести больший урон, чем сам разлив;

- необходимо выбирать те методы ликвидации разлива нефтепродуктов, которые экономически более эффективны в данных условиях;

- необходимо учитывать специфику поселения, где произошел разлив.

### 2.2.5 Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н)

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера определен постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996 года, Постановлением Администрации Новгородской области от 19.03.2005 г. № 303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области», постановлением Администрации Молвотицкого сельского поселения от 23.03.2011 №16. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных  ресурсов чрезвычайного материального резерва  для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Молвотицком сельском поселении ».

Объем и номенклатура материально-технических резервов для ликвидации аварий на АЗС №10  включают:

- аварийный запас оборудования, труб, соединительных деталей и других материалов;

- материально-техническое имущество.

Для локализации и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии создан резерв финансовых ресурсов. Приказ «О создании резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» представлен в приложении 4.9.

Материально-техническое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации ЧС(Н) организуют в целях заблаговременной подготовки и поддержания в постоянной готовности аварийно-технических звеньев, отделения пожаротушения и создания условий для их быстрого приведения в готовность к выполнению задач по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Основной задачей материально-технического и инженерного обеспечения является организация своевременного и полного снабжения аварийно-технических звеньев, отделения пожаротушения и других подразделений, участвующих в ликвидации ЧС(Н) средствами пожаротушения, средствами оповещения и связи, строительными материалами и другими видами материальных и технических средств.

Инженерные обеспечение включают в себя оснащение аварийных служб транспортными и техническими средствами, механизмами, оборудованием для оперативной ликвидации аварии.

Выделение дополнительной автомобильной техники для обеспечения операций ЛРН сторонними организациями производится на договорной основе АЗС №10 Крестецкой нефтебазы и соответствующих организаций.

Финансовое обеспечение работ по ЛРН осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 989 от 28.08.94 г. «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте» и Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Медицинское обеспечение работ осуществляется привлечением сил и средств ГОБУЗ «Маревская ЦРБ». Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных условий обстановки особенностей поражающих факторов. Мероприятия могут заключаться в развертывании дополнительных больничных мест в лечебном учреждении, создании резервов медицинского имущества, обеспечении готовности к применению соответствующих профилактических и лечебных средств.

К медицинским мероприятиям, проводимым в очаге ЧС(Н), относятся:

- медицинская разведка места аварии;

- оказание первой медицинской помощи и первой врачебной помощи пораженным и больным;

- осуществление эвакуации в лечебное учреждение и лечение.

Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде (ст. 15 ФЗ № 116-ФЗ) определены договором страхования № НВГ 015/021-2005 (ю) от 27.07.2005 г., заключенным со страховой компанией ООО (Страховое общество) Сургутнефтегаз.

### 2.2.6 Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)

Работы по ликвидации аварии на АЗС № 10  должны выполняться с соблюдением требований ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности в РФ», «Правил пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ», «Типовой инструкции о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах нефтяной промышленности».

Действия персонала АЗС № 10

При возникновении аварии, угрожающей взрывом или пожаром, администрация Крестецкой нефтебазы  согласно Правилам пожарной безопасности обязаны объявить о вводе на объекте аварийного режима и задействовании Плана ЛРН, оперативного плана тушения пожара.

При необходимости для тушения пожара привлекаются дополнительные силы и средства  ПЧ-48. Состав сил и средств ПЧ-48, привлекаемых для тушения пожара на АЗС №10 Крестецкой нефтебазы приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Силы и средства ОГПС Маревского поселения Новгородской области привлекаемые для тушения пожара на территории АЗС №10

| № п/п | Наименование подразделений | Пожарная техника | Вспомогательная техника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в боевом расчете | в резерве | легковая | грузовая |
| 1 | ПЧ-48 | АЦ40(131)137 АЦ-40(375) Ц1 | АЦ40(375)Ц 1 АЦ-40(130) | 1 | 1 |

Действия 48 ПЧ ГПС Новгородской области с. Марево

Тушение пожаров разливов нефтепродуктов представляет собой боевые действия, направленные на ликвидацию пожара.

Управление боевыми действиями при тушении пожара предусматривает:

- оценку обстановки и создание нештатной структуры управления боевыми действиями на месте пожара;

- определение компетенции оперативных должностных лиц и их персональной ответственности при выполнении поставленных задач;

- планирование действий по тушению пожара, в том числе определение необходимых сил и средств, принятие решений по организации боевых действий;

- постановку задач перед участниками тушения пожара, обеспечение контроля и необходимого реагирования на изменение обстановки на пожаре;

- осуществление в установленном порядке учета изменения обстановки на пожаре, применения сил и средств для его тушения, а также регистрацию необходимой информации, в том числе диспетчером и с помощью технических средств нештатной службы управления гарнизона;

- проведение других мероприятий, направленных на обеспечение эффективности боевых действий по тушению пожара.

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП), прибывшим на пожар старшим должностным лицом пожарной охраны. РТП на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в боевых действиях по тушению пожара, а также привлеченными силами.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются боевые действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Руководитель тушения пожара обязан:

- обеспечивать управление боевыми действиями на пожаре непосредственно или через оперативный штаб;

- установить границы территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий;

- провести разведку пожара и определить решающее направление боевых действий;

- сообщать диспетчеру гарнизона пожарной охраны необходимую информацию об обстановке на пожаре;

- организовывать связь на пожаре;

- определить его номер (ранг), вызвать силы и средства в количестве, достаточном для ликвидации пожара;

- определить способ тушения горящего разлива;

- создать на месте оперативный штаб тушения пожара с обязательным включением в его состав представителей администрации и инженерно-технического персонала объекта и, при необходимости, других служб;

- определить боевые участки и назначить их начальников;

- организовать подготовку пенной атаки, назначить расчеты личного состава и ответственных лиц из начальствующего состава для обеспечения работы средств тушения (ГПС, ГНП, переносных мониторов);

- принимать решения об использовании на пожаре специальных служб гарнизона пожарной охраны;

- лично и с помощью специально назначенных работников объекта и пожарной охраны обеспечить выполнение правил охраны труда, доводить до участников тушения пожара информацию о возникновении угрозы для их жизни и здоровья;

- при угрозе вскипания, выброса или разрушения горящей емкости создать второй рубеж защиты с установкой пожарных машин на удаленные водоисточники и прокладкой резервных рукавных линий с подсоединением стволов и пеногенераторов;

- обеспечивать в установленном порядке взаимодействие со службами жизнеобеспечения (энергетической, водопроводной, скорой медицинской помощи и др.), привлекаемыми в установленном порядке к тушению пожара;

При разведке пожара необходимо определить:

- продолжительность пожара к моменту прибытия пожарных подразделений;

- количество и вид ЛВЖ;

- пути возможного растекания жидкости с учетом рельефа местности;

- наличие и состояние ливневой канализации, смотровых колодцев;

- наличие, состояние и возможность использования установок и средств пожаротушения, водоснабжения и пенообразующих веществ;

В зависимости от вида пожара, имеющейся пожарной техники, средств пожаротушения, наличия и состояния стационарных систем пожаротушения РТП должен определиться со способом тушения пожара.

Для тушения пожара осуществляется пенная атака. Подготовку к пенной атаке необходимо проводить в короткие сроки.

РТП лично контролирует места установки пожарной техники, ход подготовки пенной атаки, определяет места установки пеноподъемников, проверяет правильность расчетных данных для проведения пенной атаки.

Все операции по откачке нефтепродукта из горящей емкости должны проводиться только с разрешения администрации объекта и по согласованию с РТП.

Организация работы оперативного штаба

Организация работы оперативного штаба тушения пожара осуществляется согласно требованиям БУПО (Боевого устава пожарной охраны).

Место штаба должно находиться с наветренной стороны, вне зоны активного воздействия лучистой энергии пожара, и обеспечивать хороший обзор очага пожара.

Оперативный штаб, кроме выполнения общих задач, обязан:

- координировать работу всех служб, участвующих в тушении пожара;

- постоянно уточнять расчетное количество сил и средств для проведения пенной атаки в зависимости от типа пенообразователя, способа подачи пены в очаг горения, времени свободного горения;

- определить расчетом величину давления на насосах пожарных машин, подающих раствор пенообразователя к пеногенераторам;

- определить расчетом величину давления на насосах пожарных машин, подающих пенообразователь во всасывающую или напорную линию пожарных машин, обеспечивающих работу пеногенераторов;

- организовать связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление силами и средствами, их взаимодействие, а также взаимодействие с администрацией и службами объекта;

- организовать бесперебойное водоснабжение места пожара;

- организовать необходимый запас огнетушащих веществ, резерв пожарной техники и пожарно-технического вооружения;

- определить направления, по которым возможно растекание горючей жидкости;

- при длительном горении организовать работу тыла, предусмотрев создание групп по направлениям работы (подача пены и воды, доставка пенообразователей и ГСМ, связь, ремонт техники);

- при угрозе разрушения горящей емкости, выброса, вскипания создать второй рубеж защиты с установкой пожарных автомобилей на дальние водоисточники и прокладкой резервных рукавных линий с подключенными стволами и пеногенераторами, сосредоточить вспомогательную технику (бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, скреперы), обеспечить доставку песка, организовать работы по сооружению заградительных валов и отводных канав для ограничения размеров возможного растекания горящей жидкости;

- установить и объявить личному составу сигналы начала и прекращения подачи пены, сигнал на отход при наличии угрозы разрушения резервуара (цистерны), вскипания или выброса горящей жидкости из резервуара (цистерны);

- определить необходимость откачки горючей жидкости из горящей емкости;

- определить место расположения лагеря для резерва личного состава, обеспечив его пунктом медицинской помощи.

Оперативный штаб пожаротушения обязан поддерживать постоянную связь с администрацией объекта и представителями органов МЧС через их представителей в составе штаба, обеспечить выполнение необходимых аварийных работ и получение информации, требующейся для принятия правильного решения по тушению пожара, защите ближайших сооружений.

Оперативный штаб тушения пожара обязан вести учет сил и средств, фиксировать расстановку их по боевым участкам, вести документацию, предусмотренную БУПО.

Охлаждение резервуара (цистерны) в случае ее возгорания

Первоочередной задачей в действиях пожарных подразделений при тушении пожара является организация охлаждения горящей емкости (цистерны) с применением водяных стволов и (или) стационарных установок охлаждения.

Для охлаждения горящего резервуара (цистерны) первые стволы необходимо подать на наветренный и подветренный участки стенки резервуара (цистерны).

Количество стволов определяется расчетом, исходя из интенсивности подачи воды на охлаждение.

Подготовка и проведение пенной атаки

Для подготовки пенной атаки необходимо:

- назначить из числа наиболее опытных лиц начальствующего состава пожарной охраны начальника боевого участка по подготовке и проведению пенной атаки;

- сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств. Запас пенообразователя и воды принимается трехкратным при расчетном времени тушения 15 мин - при подаче пены сверху и 10 мин - при подаче пены под слой горючего;

- собрать схему подачи пены;

- провести тщательную проверку собранной схемы подачи пены, опробовать работу техники;

- о начале и прекращении пенной атаки объявить по громкоговорящему устройству и продублировать по радиосвязи. Все сигналы на пожаре должны отличаться от сигнала на эвакуацию.

Подача пены средней или низкой кратности на поверхность горючей жидкости должна осуществляться с помощью пеноподъемников, стационарных пенокамер или пенных лафетных стволов.

При проведении пенной атаки необходимо:

- по команде РТП открыть задвижки на пенопроводах; на насосе пожарного автомобиля, подающего пенообразователь в напорную линию, установить давление, превышающее давление воды на смесителе на 0,05-0,1 МПа; осуществить подачу пены всеми расчетными средствами непрерывно до полного прекращения горения;

- откачку нефтепродукта из горящей емкости (цистерны) прекратить, если она до этого момента производилась.

Пенную атаку необходимо проводить одновременно всеми расчетными средствами непрерывно до полного прекращения горения.

Для предупреждения повторного воспламенения нефтепродукта подачу пены необходимо продолжать не менее 5 мин после прекращения горения.

При тушении факельного горения на технологической арматуре следует применять пенные или водяные струи, подаваемые из лафетных стволов.

Горение разливов нефтепродуктов следует ликвидировать с помощью лафетных или ручных стволов, мониторов. Целесообразно также подать пену на поверхность горючей жидкости с помощью стационарных систем пожаротушения.

Таблица 37 - Расчет сил и средств пожаротушения разливов

нефтепродуктов

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для тушения пожара разлива нефтепродуктов площадью 460,40 м2 |
| 1 | Ствол пенный ГПС-600 | 4 шт. |
| 2 | Количество пенообразователя | 3888 л |
| 3 | Количество воды для работы пеногенераторов | 58968 л |

Для тушения пожара разлива нефтепродуктов  пенообразователь доставляется автотранспортом из Крестецкой нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт» п. Кресцы. Время доставки пенообразователя 3 часа.

### 2.2.7 Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС (Н)

В числе мер безопасности при проведении работ по ЛЧС (Н) должны быть следующие:

Проведение инструктажа по технике безопасности с участниками работ.

До начала работ необходимо определить концентрацию паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны для безопасности работы людей.

В случае концентрации паров нефтепродуктов более 300 мг/м3 и ПДК нефтепродуктов более 10 мг/м3 пребывание людей  без  СИЗ в этой зоне недопустимо.

На близлежащей территории оборудуются противопожарные посты и пункты медицинской помощи.

Все участники работ должны быть ознакомлены с расположением средств связи, постов медицинской помощи и противопожарного инвентаря.

Все участники работ обеспечиваются спецодеждой.

Открытые горловины, ямы и другие опасные места ограждаются указателями.

Категорически запрещается использовать этилированный бензин как растворитель для мытья рук, очистки одежды, деталей механизмов и инструмента.

К управлению техническими средствами допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие на это свидетельство.

Запрещается эксплуатация технических средств  в  режимах и условиях, не отвечающих их эксплуатационным характеристикам.

Запрещается подход транспортных средств  к  границе разлива нефтепродуктов на расстояние менее 50 м при неизвестной температуре вспышки ее паров.

Применение сорбентов, растворителей, моющих средств должно осуществляться в соответствии с инструкциями по их применению.

### 2.2.8 Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)

Организация мониторинга осуществляется с целью наблюдения, контроля за складывающейся обстановкой при ЧС(Н), определения ее масштаба в целях решения задач по организации ликвидации аварии.

Основными задачами мониторинга являются:

- сбор и анализ информации о ЧС(Н);

- прогнозирование возможных последствий ЧС(Н) и ее масштаба;

- определение достаточного количества сил и средств ликвидации ЧС(Н).

Ответственным за организацию и ведение мониторинга обстановки является ответственный руководитель работ.

При возникновении разлива нефтепродукта оперативная группа, сформированная из представителей АСФ, оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, степень загазованности объекта, необходимые для прогноза и правильной организации действий. Наблюдения начинаются навстречу ветра по направлению к месту аварии.

В готовности, для осуществления необходимых контрольных замеров, имеются пробоотборники, приспособления для переноски и перевозки проб.

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, проводится лабораторный контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб.

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Выполнение качественного и количественного химического анализа производится по методикам выполнения измерений, утвержденным природоохранными органами (МПР России, Минздравом России или Росгидрометом России) и проводится сотрудником Роспотребнадзора по Валдайскому району.

Количество проб (воздуха, почвы) определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного контроля должна быть четко определена зона загрязнения (до фонового уровня) и установлен перечень загрязняющих веществ.

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

Данные измерений в районе аварии и лабораторных исследований заносятся в журналы химического наблюдения и докладываются ответственному руководителю работ, который сразу докладывает результаты наблюдения вышестоящему руководителю.

В течение времени проведения работ по реабилитации загрязненных территорий персоналом АЗС № 56, участвующим в ЛРН, и специалистами организуется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды в месте разлива нефтепродукта и на прилегающих территориях.

### 2.2.9 Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)

Правила и сроки представления отчетности по ЛЧС(Н) определены постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, приказом МЧС России от 28.12.2004 г. № 621.

В процессе локализации и ликвидации разлива нефтепродукта ведется журнал ликвидации аварии. Ответственный за ведение журнала – дежурный оператор АЗС № 10.

По окончании ликвидации разлива нефтепродуктов комиссия, создаваемая распоряжением председателя КПЛЧС и ОПБ, устанавливает объем ущерба. КПЛЧС и ОПБ поселения совместно с представителями контролирующих органов составляет акт об экологическом последствии РН, где указывается размер ущерба окружающей среде, отраслям хозяйства.

Отчет о завершении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также предложения по реабилитации территорий и других загрязненных объектов подготавливаются комиссиями по чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости территориальных органов МЧС России, Министерства транспорта РФ, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, Министерства природных ресурсов, Федерального горного и промышленного надзора, Министерства энергетики и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отчет утверждается генеральным директором и направляется в заинтересованные органы, а также в администрацию Новгородской области.

Срок представления отчетности по ЛЧС(Н) не должен превышать 30 суток по окончании ликвидации ЧС(Н). Отчет о проделанной работе представляется КЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт» в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 и приказом МЧС России от 28.12.2004 г. № 621. Отчет по ликвидации ЧС(Н) должен содержать:

- аннотацию (сведения об источнике ЧС(Н), развитии ЧС(Н), ее трансформации, принятии решения о начале, временном и окончательном прекращении операции по ликвидации ЧС(Н));

- сведения о причинах, обстоятельствах и последствиях ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку действий органов управления и сил при ликвидации ЧС(Н), а также организации применения специальных технических средств;

- данные о затратах на ликвидацию ЧС(Н), включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории, возмещение ущерба окружающей среде;

- результаты определения уровней остаточного загрязнения почвы -территорий;

- информацию о состоянии технологического оборудования;

- предложения по совершенствованию технологий выполнения работ и оснащению АСФ(Н);

- рекомендации по предотвращению возникновения подобных источников ЧС(Н), приемам и технологиям ЛЧС(Н);

- указания на необходимость внесения изменений и дополнений в Планы ЛРН и Календарные планы АЗС № 10 Крестецкой нефтебазы.

По окончании операций по ЛЧС(Н) оформляется исполнительно-техническая документация, представленная в таблице 38.

Таблица 38 - Оформляемая документация

| № п/п | Перечень документов | Ответственный за подготовку | Кому направляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справка-расчет о вылившемся и собранном нефтепродукте | Дежурный оператор | Главный инженер |
| 2 | Справка о вывозе загрязненного грунта на место его утилизации | Дежурный оператор | Главный инженер |
| 3 | Заводские сертификаты на трубы, фасонные изделия, арматуру, электроды | Механик | Главный инженер |
| 4 | Акты входного контроля материалов и оборудования | Механик | Главный инженер |
| 5 | Акты заключения на электросварочные работы | Механик | Главный инженер |
| 6 | Акты на проверку герметичности и испытания оборудования после ремонта | Механик | Главный инженер |
| 7 | Акт окончательного расследования аварии (инцидента) | КЧС и ОПБ | Генеральный директор |
| 8 | План работы по выполнению мероприятий по устранению последствий после ликвидации аварии | Главный инженер | Генеральный директор |

# 3. Ликвидация последствий ЧС(Н)

## 3.1 Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов

### 3.1.1 Материально-техническое обеспечении

Материально-техническое обеспечение действий сил при ЛРН организуется в целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликвидации разливов нефтепродуктов и жизнеобеспечения личного состава.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера определен постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340.

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения аварийных запасов и финансовых резервов определяется координирующим органом по предупреждению ЧС.

Объем и номенклатура материально - технических резервов для ликвидации аварий включают:

- аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;

- материально-техническое имущество производственного персонала и объектовых формирований;

- транспортно-технические средства;

- горюче-смазочные материалы.

Контроль за хранением, использованием и восполнением объектовых резервов материальных ресурсов определяется генеральным директором.

Противопожарное обеспечение работ по ЛЧС(Н) на АЗС №10 осуществляет ПЧ-48.

### 3.1.2 Технологии и способы сбора разлитых нефтепродуктов и порядок их применения

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов предусматривает выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и использование технических средств. В ходе проведения работ реализуются различные методы локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Технология ликвидации аварий включает следующие операции:

- локализацию и сбор перекачиваемого нефтепродуктов;

- земляные работы;

- ликвидацию последствий аварии.

Аварийно-восстановительные работы необходимо обеспечить выполнением подготовительных мероприятий:

- уточнением места аварии;

- доставкой ремонтных средств и персонала к месту аварии;

- размещением технических средств в районе аварии;

- подготовкой площадки;

- организацией водоотлива и водоотвода;

- обеспечением безопасности соседних коммуникаций и объектов народного хозяйства.

Одновременно с производством подготовительных работ следует обеспечить сохранность и работоспособность соседних коммуникаций в соответствии с требованиями "Положения о взаимоотношении ведомств, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре", а также принять меры, предусмотренные в плане ликвидации возможных аварий, по безопасности близко расположенных объектов народного хозяйства и защите окружающей среды.

При получении сигнала об аварии диспетчером принимаются меры по сокращению объема вытекающего продукта: остановка перекачки по поврежденному участку трубопровода; определение места аварии; перекрытие линейных задвижек на поврежденном трубопроводе.

Земляные работы, выполняемые при аварийном ремонте нефтепровода, достаточно трудоемки. Они начинаются с создания обвалования для ограничения зоны растекания нефти и заканчиваются рекультивацией земли. От того, насколько механизированы земляные работы, зависят быстрота ликвидации аварии и влияние аварии на окружающую среду.

Земляные работы по ликвидации аварии на трубопроводе включают:

- устройство земляного амбара, сооружение запруд или обвалований для сбора и улавливания разлитого продукта, траншей для отвода перекачиваемого продукта;

- подготовку площадки для производства АВР, вспомогательных площадок, устройство проездов, переездов и т.п.;

- создание ремонтного котлована и его засыпку.

По прибытии аварийной бригады на место аварии в первую очередь принимают меры по локализации зоны растекания нефти, исключающие попадание ее в опасные в пожарном и экологическом отношении места, и по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения. Для создания обвалований отводных канав, земляных амбаров, ремонтного котлована используют в основном одноковшовые экскаваторы и бульдозер.

Если на пути движения разлитого продукта заблаговременно созданы запруды на водотоках или амбары для продукта, руководитель аварийной службы организует дежурство на них с целью своевременного принятия мер по предотвращению перелива перекачиваемого продукта и регулирования сброса воды.

Обвалования земляных амбаров должны устраиваться, начиная с пониженных мест со стороны жилых поселков, водоемов, рек, дорог, лесных массивов. Амбар для продукта должен быть устроен не далее 50м от места производства ремонтных работ. Высота земляного вала – не более 1,5м при ширине по верху не менее 0,5м и крутизне откосов не более 50(.

Чтобы не допустить перелива амбара при его наполнении, необходимо посыпкой грунта или регулированием водотока обеспечить разность отметок уровня продукта и верха обвалования не менее 0,5м. При попадании в амбар воды следует устроить дренаж для ее сброса.

Места устройства заграждений на водотоках определяются руководителем АВР заблаговременно в каждом конкретном случае с таким расчетом, чтобы к подходу нефтяного потока были закончены работы по сооружению заграждений.

Для сбора разлитого нефтепродукта могут быть использованы следующие сооружения и емкости:

- резервуарные парки нефтеперекачивающих станций;

- неповрежденные участки аварийного трубопровода или параллельно проложенные трубопроводы;

- земляные амбары, котлованы, обвалования или ямы-накопители;

- емкости существующих защитных противопожарных сооружений или естественные складки местности;

- система заранее подготовленных (например, мелиоративных) каналов, траншей;

- мягкие резинотканевые резервуары или другие емкости.

Объемы используемых емкостей должны обеспечивать прием разлитого и откачиваемого нефтепродукта.

Параллельно с откачкой продукта из ям-накопителей проводятся работы оп восстановлению загрязненного нефтью грунта.

С целью обеспечения безопасности населения, объектов народного хозяйства, транспортных средств необходимо:

- ограничить растекание нефти (продукта) на местности;

- остановить движение транспортных средств на участках шоссе, железных дорог или рек, находящихся в опасной близости к разлившейся нефти (продукту);

- оповестить (при необходимости) население близлежащих поселков об опасности и мерах предосторожности (плоть до эвакуации).

В качестве сдерживающих средств при разливах нефтепродуктов на почве применяют целый ряд различных типов дамб. Применение каждого типа определено рядом факторов, включая размеры, расположение, доступность, время года. Используют следующие типы дамб для сдерживания наземных разливов:

- сифонная дамба;

- сдерживающая дамба;

- бетонная дамба донного стока;

- переливная плотинная дамба;

- ледяная дамба.

После того, как разлившуюся нефть удалось локализовать, и сконцентрировать, первоочередным вопросом является его скорейшая уборка. В настоящее время для ликвидации аварийных разливов нефти выпускается оборудование, как зарубежного производства, так и отечественного.

Так же, локализация разлива нефтепродуктов может производиться оконтуриванием участка загрязнения земляным валом. Земляные «валы» могут быть сооружены из привозного грунта экскаватором.

«Валы» могут применяться на горизонтальной поверхности с малым общим уклоном, на участках с большим уклоном (большой скоростью миграции) бровки могут быть выполнены в виде каскада с отсыпкой участков наибольшего занижения (острия миграции) привозным грунтом.

Применение любых сорбирующих материалов в виде крошки рекомендуется только при наличии техники и технологий по их дальнейшему эффективному сбору и утилизации.

При устройстве траншей и обваловки следует учитывать возможность выпадения интенсивных осадков в виде дождя в период проведения работ. В случае подтопления загрязненного участка в обваловке устраивают водопропускные устройства сифонного типа, обеспечивающие пропускание скапливающейся воды, но не допускающие перетока слоя нефтепродукта за пределы обваловки.

Как правило, при попадании на незащищенный рельеф, разлитые нефтепродукты, пропитывают верхний слой грунта (5-10 см). Срезание этого слоя грунта можно производить с помощью бульдозера. Для погрузки собранного грунта используется экскаватор. Для перевозки собранного грунта в отведенное для этого место используются самосвалы.

Собранные в ходе проведения работ по ЛРН нефтепродукты, размещаются в емкостях-отстойниках (резервных емкостях) собственного резервуарного парка.

Если произошло загрязнение растительности, то необходимо ее полностью удалить. Загрязненные кустарники и деревья очищаются струями воды под давлением Р=0,6-0,8 МПа, при низких температурах используется вода с температурой t=30-40 0C.

Загрязненный грунт вывозится на полигон для проведения рекультивационных работ.

Технологии и способы сбора при разливах нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС(Н)

При малых разливах нефтепродуктов (при нецелесообразности использования аварийного комплекта) производится засыпка песком пятна разлива нефтепродуктов с последующим сбором пропитанного нефтепродуктом песка в контейнер для нефтесодержащих отходов.

При разливах нефтепродуктов на территории АЗС №56Крестецкой нефтебазы площадь разлива нефтепродукта обрабатывают воздушно-механической пеной с использованием огнетушителей ОВП-10 в целях предупреждения возгорания.

Технологии и способы сбора при разливах нефтепродуктов из автоцистерны объемом 23 м3 (на асфальтобетонное покрытие)

Локализация разлива нефтепродуктов производится засыпкой контура разлива песком. Откачка нефтепродукта с площади разлива производится с помощью насосов. Сбор остаточного количества нефтепродукта осуществляется с использованием сорбентов. Песок и сорбенты после использования складируют в контейнер для нефтесодержащих отходов.

В случае аварии на автомобильной цистерне принимаются меры по прекращению технологических операций по сливу нефтепродукта, организуется откачка нефтепродукта из аварийной автоцистерны. Для предотвращения возгорания автоцистерну покрывают воздушно-механической пеной с использованием огнетушителей ОВП-100.

При выборе методов ликвидации последствий разлива нефтепродуктов нужно исходить из следующих принципов:

- работы по локализации и ликвидации разлива должны быть проведены как можно в короткие сроки;

- проведение операции по ликвидации разлива нефтепродуктов не должно нанести больший урон, чем сам разлив;

- необходимо выбирать те методы ликвидации разлива нефтепродуктов, которые экономически более эффективны в данных условиях;

необходимо учитывать специфику региона, где произошел разлив.

### 3.1.3 Организация временного хранения собранных нефтепродуктов и отходов, технологии и способы их утилизации

При незначительных разливах нефтепродуктов их утилизация предусмотрена в существующие контейнеры совместно с песком, замазученным грунтом или сорбентом.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с большим объемом разлившихся нефтепродуктов, вывоз образовавшихся отходов III класса опасности осуществляется без временного хранения на полигон ТБО. Работы по вывозу загрязненного грунта с территории АЗС №10 осуществляется собственными силами с привлечением необходимых технических средств, приведенных в п. 1.4.2.

Размещение отходов, загрязненных нефтепродуктами, осуществляется на полигоне твердых бытовых отходов Администрации Маревского сельского поселения.

### 3.1.4 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий

АСФ производит работы по окончательной зачистке и рекультивации загрязненной территории.

Предложения по реабилитации территорий и других загрязненных объектов готовиться КПЛЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт» в составе «Отчета о завершении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Указанные работы проводятся комиссией по осмотру земель с участием заинтересованных сторон, которая создается приказом генерального директора ООО «Новгороднефтепродукт» после завершения работ по ЛЧС(Н). При осмотре земель комиссия определяет географическое положение нарушенного участка, его площадь, причину, источник и характер нарушения и загрязнения почв, делает заключение о возможных способах рекультивации, составляет Акт осмотра нарушенных и нефтезагрязненных земель, утвержденный генеральным директором.

Глубина загрязнения земель и концентрация нефтепродуктов в грунтах определяются на основании данных по обследованию земель и лабораторных анализов, проведенных на основании соответствующих нормативных и методических документов, утвержденных или разрешенных для применения МПР России и Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Расчет общего объема (массы) нефтепродуктов и массы нефтепродуктов, загрязнивших компоненты окружающей природной среды, расчет площадей загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель (почв) определяется по утвержденным алгоритмам согласно Методике определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (утв. Минтопэнерго России 01.11.1995 г.).

Почвенно-мелиоративные изыскания и исследования на участках, подлежащих рекультивации, проводят специалисты АСФ совместно с представителем ООО «Новгороднефтепродукт». Выбор состава показателей по контролю за загрязненностью и деградацией почв производится по нормативным требованиям к почвам населенных мест и сельскохозяйственных угодий и разработке мероприятий по охране, повышению плодородия и рациональному использованию земель (ГОСТ 17.4.2.03-86 и РД 39-0147098-015-90).

Отбор проб осуществляют с учетом рельефа и степени нарушенности и загрязненности почвенного покрова с таким расчетом, чтобы в каждом случае была представлена часть почвы, типичная для генетических горизонтов или слоев данного типа почв. Пробы отбирают на исходных (загрязненных и незагрязненных, нарушенных и ненарушенных) участках (не менее 1 объединенной пробы с площади 0.5-1.0 га) по координатной сетке, указывая их номера и координаты в бланке «Почвенно-мелиоративной картограммы». На каждую пробу заполняют сопроводительную «Этикетку на почвенный образец» и составляют «Ведомость отбора проб и химического анализа почв». Анализы почвенных образцов проводятся в лабораториях, аттестованных для проведения подобных работ.

Определяющими параметрами при выборе методов реабилитации нефтезагрязненных площадей являются:

- физико-химический состав разлитого нефтепродукта, его поведение в окружающей среде;

- рельеф поверхности на который произошел разлив, структура подстилающего слоя почвы, ее механический состав;

- погодные условия по времени года;

- качество сбора нефтепродукта с подстилающей поверхности;

- наличие сохранившейся растительности, сухостоя и захламления;

- глубина проникновения нефтепродукта в грунт.

Для реабилитации залитых нефтепродуктом земель существуют различные методы ликвидации остаточной замазученности. Такие методы как засыпка торфом, песком, фрезерование, запахивание, взрывным способом с помощью шнуровых зарядов обладают значительным недостатком – не отвечают требованиям по охране окружающей среды и грунтовых вод.

Для доочистки почв и водных объектов наряду с механическими способами применяются различные отечественные и зарубежные сорбенты в виде порошков, гранул, впитывающих рулонов и матов как одноразового, так и многоразового использования, например: микробиологическая обработка при помощи препарата «Дестройл» в сочетании с природным концентратом биоактиватора «Гидробрейк», наносимых при помощи распылителей или аппаратов высокого давления. Для доочистки почв также можно использовать многоразовые отжимные боны Н-9-3-М и одноразовые сорбирующие изделия типа Н-9-2, Н-8-8, Н-8-12 ТУ 6418-001-05015070-00.

Многоразовые и одноразовые сорбирующие изделия, заградительные полотнища и боны производятся ЗАО «Газтурбо» г. Санкт-Петербург.

Сорбенты в виде порошка или крошки применяются на поверхности разлива с помощью вентиляторов, гидравлических струй (с привлечением пожарных автомобилей) или вручную.

Сбор использованного сорбента осуществляется вручную при помощи черпаков сетчатых и лопат совковых. После сбора и погрузки на самосвалы, использованный сорбент поступает на очистные сооружения, где происходит его регенерация и последующее применение по назначению.

Если сорбент одноразовый, то его отгружают на специальную площадку и сжигают.

Полученный нефтепродукт после регенерации сорбента используются по прямому назначению.

Если невозможно очистить почву от нефтепродуктов при помощи сорбентов и др. материалов или веществ, то загрязненный слой почвы срезают при помощи инженерной техники. Загрязненный слой почвы с нефтепродуктами собирают и перевозят на специально оборудованную площадку, где проводят следующие мероприятия:

- выравнивание привезенного грунта;

- проведение анализа почвы на содержание нефтепродуктов;

- подготовка культурной жидкости.

Для приготовления культурной жидкости готовиться емкость V= 2,5 м3, в которую засыпается 0,75 кг минеральных удобрений (0,3%) и выдерживается в течении 4-6 часов для их растворения. Затем вводится 75 гр. препарата «Дестройл» на 4-6 часов при t= 23-32 0С или на 16-20 часов при t < 23 0С.

- взрыхление грунта;

- нанесение полученной суспензии на грунт;

- рыхление почвы 1 раз в неделю;

- регулярное орошение почвы водой (в засушливы период через день);

- через 10 дней после первого внесения культурной жидкости произвести подкормку (в емкости = 2,5 м3 растворить 1,75 кг удобрения и 75 гр. Препарата «Дестройл» на 6-8 часов, после чего нанести раствор на почву);

- 1 раз в месяц производить анализ на содержание нефтепродуктов в почве.

## 3.2. Восстановительные мероприятия

### 3.2.1. Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н)

Доступ в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий аварийной ситуации разрешается только транспорту аварийно-спасательных служб, оборудованных в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Контроль доступа персонала и транспорта осуществляется силами группы охраны общественного порядка во взаимодействии с ПП по  Маревскому району МО МВД РФ «Демянский».

### 3.2.2. Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов

При аварии, связанной с разгерметизацией технологического оборудования АЗС №10, время проведения ремонтных работ зависит от специфики произошедшей аварии. Работы будут осуществляться специализированными подрядными организациями, согласно договорам с ООО «Новгороднефтепродукт».

Все восстановительные работы проводятся в соответствии с инструкциями по охране труда.

### 3.2.3. Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов

Приведение в готовность техники и специальных технических средств, производится при получении сигнала о возникновении ЧС(Н) по распоряжению ответственного руководителя работ.

На Крестецкой нефтебазе имеется аварийный комплект автомобильной техники и специальных технических средств для ликвидации разливов нефтепродуктов на АЗС № 10 Крестецкой нефтебазы, который находится в постоянной готовности к выполнению мероприятий по ЛЧС(Н).

Специальные технические средства АСФ находятся в постоянной готовности к выполнению мероприятий ЛЧС(Н). Время приведения в готовность техники и специальных технических средств АСФ привлекаемых к работам по ЛЧС(Н), составляет 30 минут с получения информации о возникновении аварии.

# 4. Приложения

## Приложение 4.1

#### Свойства нефтепродуктов

Свойства бензинов

| № п/п | Название показателя | Марки бензина | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-80 | А-92 | А-95 | А-96 |  |
| 1 | Плотность при 20°С, (кг/м3) | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | ГОСТ 3900 или ASTM D 1298 |
| 2 | Детонационная стойкость: |
|  | октановое число по исследовательскому методу, не меньше | 80 | 92 | 95 | 96 | ГОСТ 8226 или ASTM D 2699 |
|  | октановое число по моторному методу, не меньше | 76 | 82,5 | 85 | 85 | ГОСТ 511 или ASTM D 2700 |
| 3 | Фракционный состав: |
|  | температура начала перегонки, не ниже (°С) | 30 | 30 | 30 | 30 | ГОСТ 2177 или ASTM D 86 |
|  | 10% перегоняются при температуре, не выше (°С) | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
|  | 50% перегоняются при температуре, не выше (°С) | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
|  | 90% перегоняются при температуре, не выше (°С) | 190 | 190 | 190 | 190 |  |
|  | конец кипения, не выше (градусов С) | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
|  | остаток в колбе, не больше (%) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | остаток и потери, не больше (%) | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4 | Давление насыщенных паров бензина, не больше (кПа) | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | ГОСТ 1756 или ASTM D323 |
| 5 | Кислотность, не больше (мг КОН на 100 см3 бензина) | 3 | 3 | 3 | 3 | ГОСТ 5985 или ASTM D 974 |
| 6 | Концентрация фактичных смол, не больше (мг на 100 см3 бензина) |
|  | на месте производства | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 1567 или ГОСТ 8489 или ASTM D 381 |
|  | на месте потребления | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 7 | Индукционный период бензина на месте производства, не меньше (минут) | 600 | 600 | 600 | 600 | ГОСТ 4039 или ASTM D 525 , |
| 8 | Массовая доля серы, не более (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 19121 или ASTM D 1266, ASTM D 2622 |
| 9 | Массовая доля меркаптановой серы, не более (%) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ГОСТ 173 23 или ASTM D 3227 |
| 10 | Испытание на медной пластинке | выдержи- вает | выдержи- вает | выдержи- вает | выдержи- вает | ГОСТ 6321 или ASTM D 130 |
| 11 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | ГОСТ 6307 |
| 12 | Цвет | бесцветный или бледно-желтый | бесцветный или бледно-желтый | бесцветный или бледно-желтый | бесцветный или бледно-желтый | ТУ У 001 49943.501-98 |
| 13 | Наличие механических примесей и воды | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | ТУ У 001 49943.501-98 |
| 14 | Концентрация свинца, не больше (г на 1 дм3) |
|  | этилированный |  |  |  | 0,05 | ГОСТ 2084, ГОСТ 28828 или ASTM D 3237, ASTM D 3341 |
|  | неэтилированный | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| 15 | Суммарный объем ароматических водородов (%) | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | не нормируется, указание обязательно | ГОСТ 29040 или EN 238 |
| 16 | Массовая доля бензола, не больше (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 29040 или EN 238 |

Свойства дизельного топлива

| № п/п | Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое название вещества | ДТ |
| 2 | Длина углеводородной цепи | С9-С16 |
| 3 | Фракционный состав: 10% перегоняется не выше 10% перегоняется не выше 10% перегоняется не выше Конец кипения не выше | Газойлевая + мазутная 280°С - Л-360°С; З-340°С |
| 4 | Общая характеристика |
|  | Плотность (кг/м3) | Л-860; З-840 |
|  | Октановое/цетановое число | 45 |
|  | ТЭС, не более (г/кг) | не содержит |
|  | Давление насыщенных паров, не выше (мм рт. ст) | - |
|  | Кислотность, не более (мг КОН на 100 мл) | 5 |
|  | Смол, не более (мг на 100 мл) | Л-40; З-30 |
|  | Серы, не более (%) | 0,20 |
| 5 | Данные о взрывопожароопасности |
|  | Температура вспышки (°С) | Л-выше 40; З-выше 30 |
|  | Температура воспламенения (°С) | - |
|  | Температура самовоспламенения (°С) | Л-300; З-310 |
|  | Конц. пределы распр. пл. % (об.) | 0,93-0,51 |
|  | Темп. пределы распр. пл. % (об.) | 76÷146 |
|  | Группа горючести | ГЖ |
| 6 | Данные о токсической опасности |  |
|  | ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 (в пересчете на углерод) | 300 |
|  | Смертельная токсодоза | 4 мг∙мин/л |
|  | Токсическая концентрация ЛК50 | 50÷70 мг/л |

Дизельное топливо: летнее ДТ-Л-02-40 ГОСТ 305-82; с присадками ДТ-П-02 ТУ 38.101.889-2004; зимнее ДТ-3-02-35 высший сорт ТУ 38.101.889-2004.

Оценка риска возникновения ЧС(Н)

Частота реализации аварийных ситуаций на АЗС №10 Крестецкой нефтебазы, связанных с разливом нефтепродуктов

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Частота реализации ЧС, 1/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: - с образованием пролива нефтепродуктов; - с возникновением пожара пролива | 4,75∙10-6 0,25∙10-6 |
| 2 | Разгерметизация трубопровода: - с образованием пролива нефтепродуктов; - с возникновением пожара пролива | 0,95∙10-2 0,05∙10-2 |
| 3 | Разгерметизация резервуара: - с образованием пролива нефтепродуктов; - с возникновением пожара пролива; - с возникновением ударной волны; - с возникновением «огненного шара». | 4,75∙10-6 1,2∙10-9 1,2∙10-10 1,1∙10-10 |

В результате анализа результатов оценки риска возникновения ЧС(Н) на АЗС №10 можно сделать вывод о том, что степень риска аварийных ситуаций на рассматриваемом объекте в целом соответствует уровню приемлемого риска.

## Приложение 4.2

#### Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения разлива к чрезвычайной ситуации

На местности, в том числе, на поверхности торфяных болот (в тоннах)

| Источник загрязнения | Вид загрязнения | Вид территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | Промышлен. площадки | Территории населенных пунктов | Водоох-ранные зоны водных объектов | Прочие терри- тории |
|  |  | С тв. покр. | Без. покр. | С тверд покр. | Без покр. |  |  |
| Разведочные и эксплутационные скважины | Нефть* | 40 | 20 | 30 | 15 | 3 | 7 |
| **Нефте- и продуктопроводы | Нефть | 40 | 20 | 30 | 15 | Любой факт разлива | 7 |
|  | Легкие нефтепродукты | 30 | 15 | 20 | 5 |  | 3 |
| Авто и железнодорожные цистерны | Нефть и тяжелые нефтепродукты | 10 | 5 | 5 | 3 | Любой факт разлива | 3 |
|  | Легкие нефтепродукты | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |
| Крупнотоннажные стационарные хранилища | Нефть | 30 | 15 | 20 | 7 | 3 | 7 |
|  | Тяжелые нефтепродукты | 40 | 20 | 30 | 15 | 3 | 15 |
|  | Легкие нефтепродукты | 20 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| Мелкотоннажные хранилища, объекты розничной реализации и иные источники | Нефть | 10 | 5 | 6 | 2 | Любой факт разлива | 2 |
|  | Тяжелые нефтепродукты | 20 | 7 | 10 | 5 |  | 5 |
|  | Легкие нефтепродукты | 10 | 5 | 6 | 0,5 |  | 0,5 |

-учитывается масса нефти с пластовыми и подтоварными водами;

-в соответствии с Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный приказом МЧС России от 07.07.97 № 382, любой факт прорыва магистрального трубопровода требует оповещения органов МЧС России.

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения разлива к чрезвычайной ситуации

На внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации

| Объект | Нижний уровень разлива |
| --- | --- |
|  | Масса, т |
| Азовское море | 0,5 |
| Черное море | 1 |
| Каспийское море -Северный Каспий -устье Волги | 0,5 0,1 |
| Балтийское море | 0,3 |
| Моря Северного Ледовитого океана Устье Северной Двины | 0,5 0,3 |
| Моря Тихого океана | 1 |

На поверхностных водных объектах (за исключением торфяных болот)

| Категории водных объектов | Нижний уровень разлива |
| --- | --- |
|  | Масса, т |
|  | Легкие нефтепродукты | Нефть и тяжелые нефтепродукты |
| Рыбохозяйственные водоемы | 0,5 | 1 |
| Водоемы хозяйственно-питьевого водоиспользования | 0,5 | 1 |
| Водоемы культурно-бытового водоиспользования | 1 | 1,5 |

## Приложение 4.3

#### Оперативный журнал ликвидации аварии

Предприятие _________________________________________________________ Место аварии _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Характер ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии ___________________ ______________________________________________________________________ (должность, фамилия, И.О.)

| Дата | Время (местное) начала работ | Содержание задания, вида работ и срок выполнения | Ответственные лица за выполнение | Отметка от исполнении (число, часы, минуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Приложение 4.4

#### ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ОБ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МПР РОССИИ

| № п/п | Перечень сведений | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата, время и место разлива нефти и нефтепродуктов |  |
| 2 | Источник загрязнения |  |
| 3 | Причина разлива нефти и нефтепродуктов |  |
| 4 | Вид и ориентировочное количество пролитых нефти и нефтепродуктов |  |
| 5 | Площадь загрязнения |  |
| 6 | Назначение и вид использования загрязненной территории (акватории) |  |
| 7 | Гидрометеорологическая обстановка |  |
| 8 | Попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные воды |  |
| 9 | Для промышленных площадок: попадание или угроза попадания на сопредельные территории |  |
| 10 | Для акваторий: скорость распространения и направление дрейфа пятна нефти и нефтепродуктов, вероятность загрязнения береговой линии |  |
| 11 | Возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами в сроки, предусмотренные планом ЛАРН |  |
| 12 | Принятые меры |  |
| 13 | Дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации |  |

Руководитель ________________________________________

(объекта экономики)

## Приложение 4.5

#### ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОСТЕХНАДЗОРА

1. Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком Х):

- взрыв

- пожар

- разрушение

- обрушение

- заражение

- другие виды аварий

2. Связь аварии с несчастным случаем _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Количество пострадавших, из них погибших _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Связь аварии с созданием чрезвычайной ситуации (указать класс ЧС) ________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата, время аварии ___________________________________________________

6. Наименование организации ____________________________________________

______________________________________________________________________

7. Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.) _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Обстоятельства аварии и ее последствия (в т.ч. травмирования) _____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Организации, принявшие участие в ликвидации аварийной ситуации _________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Обобщенные причины аварии (заполняется по результатам расследования)

а) технические (необходимую информацию отметить знаком Х):

- неисправность технических средств

- несовершенство технических средств

- несовершенство технологий производства

- несовершенство или ошибки проектных решений

- умышленная порча или вывод из действия технических средств

- незапланированное внезапное прекращение подачи энергоресурсов

б) организационные (необходимую информацию отметить знаком Х):

- низкий уровень знаний, недисциплинированность исполнителей работ

- низкий уровень управления производством работ

- недостатки нормативного регулирования безопасности (несовершенство нормативно-технической документации, просроченные инструкции их отсутствие и т.д.)

11. Передал(а): Фамилия, И.О., должность, телефон, подпись _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Принял(а): Фамилия, И.О., должность, телефон, подпись __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Дата и время (московское) приема _____________________________________

14 Причина задержки в сроках передачи информации (указать при задержке более 24 час) ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________

(объекта экономики)

## Приложение 4.6

|  | Форма № 1/ЧС |
| --- | --- |
|  | ДОНЕСЕНИЕ об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации |
| Код | Содержание данных |
| 01 | Наименование предполагаемой ЧС |
| 02 | Предполагаемый район (объект) ЧС |
| 03 | Принадлежность поселения (объекта) предполагаемой ЧС |
| 04 | Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС |
| 05 | Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба) |
| 06 | Организация, сделавшая прогноз, или другие источники прогноза |
| 07 | Дополнительная текстовая информация |

Примечание: При угрозе возникновения ЧС или ее возникновения на море и водных бассейнах по коду № 02 докладывать широту и долготу места ЧС в море, озере или расстояние в км от населенных пунктов на реках и каналах.

Руководитель ________________________________

(объекта экономики)

|  | Форма № 2/ЧС |
| --- | --- |
|  | ДОНЕСЕНИЕ о факте и основных параметрах чрезвычайной информации |
| Код | Содержание данных |
|  | 1. Общие данные |
| 1.1 | Тип чрезвычайной ситуации |
| 1.2 | Дата чрезвычайной ситуации, число, год |
| 1.3 | Время московское, ч., мин. |
| 1.4 | местное, ч., мин. |
| 1.5 | Место: региональный центр |
| 1.6 | республика (край, область) |
| 1.7 | город |
| 1.8 | район |
| 1.9 | Объект экономики |
| 1.10 | Наименование |
| 1.11 | Форма собственности |
| 1.12 | Отрасль |
| 1.13 | Министерство (ведомство) |
| 1.14 | Причины возникновения ЧС |
| 1.15 | Краткая характеристика ЧС |
|  | 2. Метеоданные |
| 2.1 | Температура воздуха, град. |
| 2.2 | Направление и скорость ветра, град., м/с |
| 2.3 | Влажность % |
| 2.4 | Осадки, вид количество мм |
| 2.5 | Состояние приземного слоя атмосферы |
| 2.6 | Видимость |
| 2.7 | Ледовая обстановка |
|  | Основные параметры чрезвычайной ситуации |
|  | 3. Землетрясение |
| 3.1 | Магнитуда в эпицентре, град. |
| 3.2 | Глубина от поверхности земли, км |
| 3.3 | Координаты: широта, град., мин., с. долгота, град., мин., с. |
| 3.4 | Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах, текст, балл |
| 3.5 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 4. Радиоактивное загрязнение |
| 4.1 | Источник радиоактивного землетрясения |
| 4.2 | Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника р/а загрязнения), мр/ч, р/ч |
| 4.3 | Удаленность внешней границы: а) зоны экстренных мероприятий, м б) зоны профилактических мероприятий, м в) зоны ограничений, м |

| 4.4 | Уровни радиации по зонам: а) зоны экстренных мероприятий б) зоны профилактических мероприятий в) зоны ограничений |
| --- | --- |
| 4.5 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 5. Затопление (наводнение) |
| 5.1 | Причины затопления (наводнения) |
| 5.2 | Уровень подъема воды от нормы, м |
| 5.3 | Продолжительность затопления, м |
| 5.4 | Скорость подъема воды, м/ч |
| 5.5 | Время добегания волны прорыва до населенных пунктов и крупных объектов экономики, ч |
| 5.6 | Размер прорана в плотине, дамбе, кв.м |
| 5.7 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 6. Бактериальное заражение |
| 6.1 | Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия |
| 6.2 | Вид бактериального средства |
| 6.3 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 7. Химическое заражение |
| 7.1 | Источник химического заражения |
| 7.2 | Наименование СДЯВ |
| 7.3 | Количество СДЯВ, выброшенного в атмосферу, кг. т. |
| 7.4 | Количество СДЯВ, всего в емкостях хранилища, кг. |
| 7.5 | Площадь разлива |
| 7.6 | Высота поддона (обваловки), м |
| 7.7 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 8. Пожары |
| 8.1 | Количество очагов пожара, ед. |
| 8.2 | Площадь пожара, кв.м., га |
| 8.3 | Направление распространения огня, км/ч |
| 8.4 | Скорость распространения огня, км/ч |
| 8.5 | Площадь задымления, км./кв. |
| 8.6 | Обеспеченность водой , % |
| 8.7 | Уничтожено огнем: |
| 8.7.1 | объектов экономики, ед. |
| 8.7.2 | объектов социально-бытового назначения, ед. |
| 8.7.3 | лесной территории, тыс. га |
| 8.7.4 | сельхозугодий, га |
| 8.7.5 | торфополей, га |
| 8.7.6 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 9. Чрезвычайные ситуации на акваториях |
| 9.1 | Волнение моря баллов. |
| 9.2 | Характер повреждения судна |
| 9.3 | Количество людей, нуждающихся в помощи |
| 9.4 | Какую помощь запрашивает капитан судна |
| 9.5 | Принятые меры |
| 9.6 | Причины разлива нефтепродуктов |
| 9.7 | Количество и марка нефтепродукта |
| 9.8 | Скорость распространения и направление дрейфа пятна нефтепродуктов |
| 9.9 | Вероятность загрязнения береговой черты |
| 9.10 | Запрашиваемая помощь |
| 10. Потери |
| 10.1 | Всего, чел. |
| 10.2 | В том числе безвозвратные, чел. |
| 10.3 | Погибло детей, чел. |
| 10.4 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 11. Состояние зданий и сооружений |
| 11.1 | Разрушено: |
| 11.1.1 | объектов экономики, ед. |
| 11.1.2 | жилых домов, ед. |
| 11.1.3 | зданий лечебных учреждений, ед. |
| 11.1.4 | других зданий и сооружений, ед. |
| 11.2 | Повреждено: |
| 11.2.1 | объектов экономики, ед. |
| 11.2.2 | жилых домов, ед. |
| 11.2.3 | зданий лечебных учреждений, ед. |
| 11.2.4 | других зданий и сооружений, ед. |
| 11.3 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 12. Состояние коммуникаций |
| 12.1 | В населенных пунктах: |
| 12.1.1 | ЛЭП, км |
| 12.1.2 | линий связи, км |
| 12.1.3 | железных дорог, км |
| 12.1.4 | автодорог, км |
| 12.1.5 | мостов, шт. |
| 12.1.6 | водопроводов, м |
| 12.1.7 | газопроводов, м |
| 12.1.8 | теплотрасс, м |
| 12.1.9 | канализационных сетей, м |
| 12.1.10 | сооружений(указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.) шт. |
| 12.2 | Магистральных: |
| 12.2.1 | ЛЭП, км |
| 12.2.2 | линий связи, км |
| 12.2.3 | железных дорог, км |
| 12.2.4 | автодорог, км |
| 12.3 | Продуктопроводов: |
| 12.3.1 | наименование |
| 12.3.2 | количество, шт. |
| 12.4 | Мостов и дорожных сооружений: |
| 12.4.2 | количество, шт. |
| 12.5 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 13. Сельскохозяйственные животные |
| 13.1 | Всего по учету тыс. голов в том числе: по видам, тыс. голов |
| 13.2 | Потери всего, тыс. голов в том числе: по видам, тыс. голов |
| 13.3 | Дополнительная текстовая информация |
|  | 14. Сельскохозяйственные угодья |
| 14.1 | Всего по учету, тыс. га |
| 14.2 | в том числе по видам, тыс. га |
| 14.3 | Потери всего, тыс. га |
| 14.5 | Ущерб в денежном выражении |
| 14.6 | Дополнительная текстовая информация |
|  | Транспортные аварии |
| 15 |  |
|  | Аварии на энергосетях и КЭС |
| 16 |  |
|  | Сели, лавины, оползни |
| 17 |  |
|  | Цунами, ураганы, смерчи |
| 18 |  |
|  | Взрывы |
| 19 |  |
|  | Другие данные |
| 20 |  |

Руководитель ________________________________

(объекта экономики)

| Оперативному дежурному СЗРЦ |
| --- |
| Форма № 3 / ЧС |
|  | ДОНЕСЕНИЕ о мерах по защите населения и территорий, ведения |
|  | аварийно-спасательных и других неотложных работ |
| Код | Содержание данных |
| 01 | Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС |
| 02 | Общая площадь зоны ЧС, кв. км |

Население

| 03 | Всего в зоне ЧС, чел. в том числе: |
| --- | --- |
| 04 | Взрослые, чел. |
| 05 | Дети, чел. |

Потери

| 06 | Всего, чел. |
| --- | --- |
| 07 | Взрослые, чел. |
| 08 | Дети, чел. |
| 09 | Безвозвратные, всего чел. в том числе: |
| 10 | взрослые, чел. |
| 11 | дети, чел. |
| 12 | Санитарные, всего, чел. в том числе: |
| 13 | взрослые, чел. |
| 14 | дети, чел. |
| 15 | Дополнительная текстовая информация |
| 16 | Выявлено в ходе спасательных работ, чел. |
| 17 | в том числе детей, чел. |
| 18 | Пропало без вести, чел. |
| 19 | Дополнительная текстовая информация |

Проведенные работы

| 20 | Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
| --- | --- |
| 21 | Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. |
| 22 | Госпитализировано, чел. |
| 23 | Проведено прививок (наименование), чел. |
| 24 | Выдано препаратов (наименование), шт. |
| 25 | Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов дыхания (наименование), ед. |
| 26 | Проведена санитарная обработка, чел. |
| 27 | Извлечено из-под завалов, чел. |
| 28 | Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. В том числе: |
| 29 | женщин, детей, чел. |
| 30 | Время начала эвакуации (дата) |
| 31 | Время окончания эвакуации (дата) |
| 32 | Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего, ед. В том числе: |
| 33 | железнодорожных вагонов, ед. |
| 34 | автомобильного транспорта, ед. |
| 35 | речного, морского транспорта, ед. |
| 36 | авиационного транспорта, ед. |
| 37 | Дополнительная текстовая информация |
| 38 | Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) |
| 39 | Установленные режимы защиты |

Сельскохозяйственные животные

| 40 | Выявлено заболевших, всего, тыс. голов |
| --- | --- |
| 41 | В том числе по видам, тыс. голов |
| 42 | Из них забито, тыс. голов |
| 43 | Захоронено, тыс. голов |
| 44 | Оказана ветеринарная помощь, тыс. голов |
| 45 | Эвакуировано из опасных зон, тыс. голов |
| 46 | Дополнительная текстовая информация |

Сельскохозяйственные угодья

| 47 | Обработано зараженных с/х культур (мест скопления вредителей), тыс. га |
| --- | --- |
| 48 | Затраты на ликвидацию последствий, тыс. руб. |
| 49 | Выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс. руб. |
| 50 | Выплаты по социальному страхованию, тыс. руб. |
| 51 | Дополнительная текстовая информация |
| 52 | Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, количество) |
| 53 | Дополнительная текстовая информация |
| 54 | Локализовано источников (очагов) ЧС |
| 55 | Обрушено зданий и сооружений, ед. |
| 56 | Разобрано завалов, куб.м |
| 57 | Расчищено путей сообщения (железных дорог, автодорог, улиц и других путей сообщения) км |
| 58 | Восстановлены коммуникации (наименование) |

Установленные режимы защиты

| 59 | Установлен карантин (площадь, наименование, количество населенных пунктов) |
| --- | --- |
| 60 | Организованы карантинные посты (место, количество населенных пунктов) |
| 61 | Организована обсервация (место, количество людей в обсервации) |
| 62 | Отремонтировано и восстановлено (ж/д путей, автодорог, мостов, гидротехнических сооружений) |
| 63 | Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, сооружения, техника) |
| 64 | Дополнительная текстовая информация |

ЧС на акваториях

| 65 | Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих помещений, наименование затопленных отсеков) |
| --- | --- |
| 66 | Наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка судна |
| 67 | Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и состояние боеприпасов |
| 68 | Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической обстановке |
| 69 | Состояние личного состава, пассажиров, их распределение по отсекам с указанием обстановки в них (температура, загазованность, исправность устройств для выхода из отсека) |
| 70 | Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и других групповых спасательных средств |
| 71 | Наличие индивидуальных спасательных средств для всего личного состава, пассажиров |
| 72 | Средства пожаротушения, находящихся в строю |
| 73 | Средства борьбы с водой, находящиеся в строю |
| 74 | Наличие связи со всеми отсеками или помещениями |
| 75 | В какой помощи нуждается корабль |
| 76 | Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, медикаментов) |
| 77 | Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) |
| 78 | Возможность буксировки: состояние аварийного буксирного устройства; исправность устройства для буксирной тяги; наличие исправной линеметательной установки; запас линей; ракет и патронов к линемету; предложения по способу буксировки спасателем |
| 79 | Наличие и исправность грузоподъемных средств |

ЧС, связанные с нефтепродуктами

| 80 | Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя |
| --- | --- |
| 81 | Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов |
| 82 | Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон |
| 83 | Возможен ли сбор нефти механическим путем |
| 84 | Возможно ли нефть обработать сорбированием |
| 85 | Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море (на воде) |
| 86 | Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу |
| 87 | Дополнительная текстовая информация |

Примечания. 1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС.

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не представляются.

3. При представлении данных в случае аварии на транспорте (железнодорожном, воздушном, речном, морском, автомобильном) указывать количество пассажиров и персонала транспортных средств.

4. В данных по кодам 55-56 указать количество зданий и сооружений, получивших средние, сильные и полные разрушения, полностью сгоревших.

5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб указывать только при отсутствии точных данных.

Руководитель ________________________________

(объекта экономики)

|  | Форма № 4/ ЧС |
| --- | --- |
|  | ДОНЕСЕНИЕ о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС |
| Код | Содержание данных |

Состав задействованных сил и средств

| 01 | Личный состав: невоенизированных формирований ГО, чел. |
| --- | --- |
| 02 | а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество человек) |
| 03 | б) специального назначения (наименование формирований, от кого, количество человек) в том числе: |
| 04 | разведки, наблюдения, лабораторного контроля |
| 05 | медицинские |
| 06 | пожарные |
| 07 | инженерные |
| 08 | другие специализированные формирования |
| 09 | Соединения и части ГО (номера частей, количество чел.) |
| 10 | Соединения и части Минобороны России (номера частей, количество чел.) |
| 11 | Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (наименование, количество чел.) |
| 12 | Части внутренних войск (номера частей, количество чел.) |
| 13 | Силы и средства других министерств и ведомств |

Техника

| 14 | Невоенизированных формирований ГО, всего ед. В том числе: |
| --- | --- |
| 15 | инженерная (наименование, количество) ед. |
| 16 | автомобильная (наименование, количество), ед. |
| 17 | специальная (наименование, количество), ед. |
| 18 | др. специальных формирований (наименование, количество), ед. |
| 19 | Соединений ГО, всего, ед. В том числе: |
| 20 | инженерная (наименование, количество) ед. |
| 21 | автомобильная (наименование, количество), ед. |
| 22 | специальная (наименование, количество), ед. |
| 23 | др. специальных формирований (наименование, количество), ед. |
| 24 | Соединений и частей Минобороны России, всего, ед. В том числе: |
| 25 | инженерная (наименование, количество) ед. |
| 26 | автомобильная (наименование, количество), ед. |
| 27 | специальная (наименование, количество), ед. |
| 28 | др. специальных формирований (наименование, количество), ед. |
| 29 | МВД России, всего, чел. В том числе: |
| 30 | инженерная (наименование, количество) ед. |
| 31 | автомобильная (наименование, количество), ед. |
| 32 | специальная (наименование, количество), ед. |
| 33 | др. специальных формирований (наименование, количество), ед. |
| 34 | Других министерств и ведомств |
| 35 | Дополнительная текстовая информация |

Потребность в дополнительных силах и средствах

| 36 | Всего, чел. |
| --- | --- |
| 37 | Техники всего, ед. В том числе: инженерная (наименование, количество) ед. автомобильная (наименование, количество) ед. специальная (наименование, количество) ед. |

Примечание:

1. Данные по кодам настоящей формы предоставляются органом управления, непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС.

2. Если по тем или иным кодам информация не предоставляется, соответствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не предоставляются.

3.В кодах «специализированные формирования» указывать военизированные и специализированные формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные и др. формирования постоянной готовности).

4. Данные предоставляются нарастающим итогом.

Руководитель ________________________________

(объекта экономики)

## Приложение 4.7

#### СПИСОК должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены о ЧС

#### на АЗС №10 Крестецкой нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт»

| № п/п | Наименование учреждения и должностного лица | Ф. И. О. | Телефон | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный | домашний | служебный | домашний |
| 1 | Глава Молвотицкого сельского поселения | Никитин Н.В,. | 2-23-71 | 89210242970 | д. Заселье ул.Липовая д.10 |  |
| 2 | Заместитель Главы поселения | Соловьёва Е.В. | 2-23-71 | 2-24-23 | д. Заселье ул.Липовая д.7 |  |
| 3 | Начальник отдела ГО ЧС Администрации Маревского муниципального района | Иванов С.Н.. | 2-14-43 | 2-14-96 | с. Марево ул. Пионерская д.4 |  |
| 4 | ПЧ- 48 МЧС | Диспетчер | 01 |  | с. Марево |  |
| 5 | ПП по Марёвскому району МО МВД РФ Демянский | Дежурный | 02 |  | с. Марево |  |
| 6 | ГОБУЗ «Маревская ЦРБ» | Диспетчер | 03 |  | с. Марево |  |
| 7 | Руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области | Рубан Николай Васильевич | 73-50-54 |  | г. В.Новгород, ул. Псковская, 28/1 ул. Германа, 25 |  |
| 8 | Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Новгородской области | Петров Андрей Андреевич | 61-55-19 |  | г. В.Новгород, ул. Мира, 22/25 |  |
| 9 | Директор ООО «Новгороднефтепродукт» | Серебренников Виктор Георгиевич | 77-23-06 |  | ул. Германа,20 |  |

По состоянию на ______________ 200___ год.

Глава Молвотицкого сельского поселения                                                               Никитин  Н.В.

## Приложение 4.8

#### Расчет сил и средств ЛЧС(Н)

Расчет сил и средств локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Состав бригады | Привлекаемые тех. средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация автоцистерны с бензином объемом 23 м3 |
| 1 | Локализация пролива | Машинист бульдозера – 1 чел (время работы составит 2ч 18 мин.) Машинист экскаватора – 1чел Водитель самосвала – 1 чел. | Бульдозер –1 шт. Экскаватор –1 шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. Аварийная емкость – 1 шт. |
| 2 | Опорожнение аварийной цистерны | Водитель вакуумной машины – 1чел. Ремонтно-техническое звено – 5 чел. | Аварийная емкость-1шт. Насосы – 3 шт. |
| 3 | Откачка нефтепродукта и зачистка площадки | Ремонтно-техническое звено – 5 чел. Машинист экскаватора - 1 чел. Водитель вакуумной машины – 1чел. | Экскаватор – 1шт. Насосы – 3шт. Аварийная емкость – 1шт. Сорбирующий материал (48,59 кг) |
| 4 | Сбор и вывоз замазученного грунта | Машинист бульдозера - 1 чел. Машинист экскаватора – 1 чел. Водитель самосвала – 2 чел. (2 рейса) | Бульдозер – 1шт. Экскаватор – 1шт. Самосвал (объемом 12 м3) – 1 шт. |
| * При невозможности собрать грунт с помощью технических устройств, для очистки вручную (чтобы время локализации разлива не превысило 6 часов) потребуется около 16 рабочих. |

Расчет сил и средств пожаротушения разливов нефтепродуктов

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для тушения пожара разлива нефтепродуктов площадью 460,40 м2 |
| 1 | Ствол пенный ГПС-600 | 4 шт. |
| 2 | Количество пенообразователя | 3888 л |
| 3 | Количество воды для работы пеногенераторов | 58968 л |

## Приложение 4.9

#### Сведения о резервах финансовых и материальных средств

Для локализации и ликвидации ЧС(Н) на АЗС №10 Крестецкой нефтебазы имеются в наличии первичные средства пожаротушения, АЗС №10 Крестецкой нефтебазы застрахована за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

В ООО «Новгороднефтепродукт» создан необходимый запас денежных и материальных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пополнение финансовых и материальных запасов производится из средств ООО «Новгороднефтепродукт» по мере необходимости.

На договорной основе могут привлекаться необходимые силы и средства для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.

Для ликвидации незначительных разливов нефтепродуктов на Крестецкой нефтебазе имеется аварийный комплект

## Приложение 4.10

#### Схема управления, оповещения и связи объекта при угрозе и возникновении ЧС

## Приложение 4.11

#### Договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами) на абонентское обслуживание

ООО «Новгороднефтепродукт» заключен договор №17-06 от 05 марта 2006 г. с ГОУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» на проведение профилактических работ, направленных на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, выполнению работ по их устранению, спасению людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном производственном объекте.

## Приложение 4.12.

#### Размещение мест временного хранения и утилизации нефтесодержащих отходов III класса опасности.

В процессе производственной деятельности АЗС образующиеся отходы размещаются в специальных контейнерах. Для отходов III класса опасности (промасляная ветошь, замазученный грунт и т.п.) предусмотрены отдельные контейнеры с маркировкой «Отходы III класса» V= 1 м3. При незначительных разливах нефтепродуктов их утилизация предусмотрена в существующие контейнеры совместно с песком, замазученным грунтом или сорбентом. Сдача отходов III класса опасности осуществляется по мере заполнения контейнеров по талонам.

Источниками образования нефтесодержащих отходов в процессе производственной деятельности АЗС №10  являются:

- отложения в резервуарах (нефтешламы), возникающие при очистке резервуаров составляют;

- сметы песка с территории заправочной станций составляют , вывозятся на городской полигон ТБО по мере заполнения контейнеров по разовым талонам.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, вывоз образовавшихся отходов III класса опасности осуществляется без временного хранения на полигон ТБО.

## Приложение 4.13

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН оперативных мероприятий при угрозе и возникновении разливов нефтепродуктов

.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первые сутки | последующие сутки |  |
|  |  | минуты | часы |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| При угрозе возникновения аварий с разливом нефтепродуктов |
| 1 | Оповещение об угрозе возникновения аварии с разливом нефтепродуктов начальника объекта, эвакуация производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС |
| 2 | Проведение работ по предупреждению возможной аварии силами вахтенного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор Крестецкой нефтебазы |
| 3 | Прогнозирование возможного развития ЧС, определение мер по предупреждению, принятие предварительного решения по создавшейся обстановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам ГО ЧС |
| 4 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела по делам ГО ЧС |
| 5 | Принятие решения по реальным данным обстановки и прогнозу ее развития на проведение мероприятий по ЧС и на действия при ее возникновении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КПЛ ЧС и ОПБ мун.поселения |
| 6 | Осуществление контроля за развитием обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ЛРН |
| 7 | Проверка готовности систем оповещения и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС |
| 8 | Информирование об угрозе аварии, взаимодействующих органов ГО и ЧС, РОВД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС |
| При возникновении аварии с разливом нефтепродуктов |
| 1 | Прием и уточнение оператором информации об аварии. Доклад начальнику Крестецкой нефтебазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС |
| 2 | Оповещение и сбор добровольной пожарной дружины, эвакуация персонала и клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС Крестецкой нефтебазы |
| 3 | Оповещение и сбор объектовых формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР Крестецкой нефтебазы |
| 4 | Принятие экстренных мер по защите и локализации аварии силами вахтенного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР Крестецкой нефтебазы |
| 5 | Прогнозирование возможной обстановки по полученным данным и выработка предварительного решения на ликвидацию ЧС и ее последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предскдатель КПЛЧС и ОПБ сельского поселения |
| 6 | Организация и ведение специальной разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР, специалисты |
| 7 | Принятие решения на проведение АСДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предскдатель КПЛЧС и ОПБ муни ципального поселения |
| 8 | Организация комендантской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОВД |
| 9 | Организация и проведение АСДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предскдатель КПЛЧС и ОПБ ОПБ муни ципального поселения |
| 10 | Организация взаимодействия с органами управления ГО и ЧС, РОВД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ЛРН |
| 11 | Организация работы комиссии по расследованию причин аварии, размеров нанесенного ущерба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Крестецкой нефтебазы |
| 12 | Составление отчета о проведении операции по ликвидации разлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Крестецкой нефтебазы |
| При возникновении пожара |
| 1 | Прием и уточнение оператором информации об аварии. Доклад начальнику объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор АЗС |
| 2 | Оповещение диспетчера ОГПС Маревского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оператор Крестецкой нефтебазы |
| 3 | Оповещение и сбор добровольной пожарной дружины и ответственного руководителя работ (ОРР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Крестецкой нефтебазы |
| 4 | Принятие экстренных мер по защите производственного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР Оператор Крестецкой нефтебазы |
| 5 | Организация локализации пожара силами вахтенного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР Оператор АЗС |
| 6 | Организация оцепления зоны пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОВД Маревского поселения |
| 7 | Организация и ведение специальной разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРР |
| 8 | Организация работ по тушению пожара силами прибывших формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГПС |
| 9 | Организация работ по тушению пожара силами ОГПС Молвотицкого поселения и других формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГПС |
| 10 | Организация взаимодействия с органами управления ГОЧС, РОВД, УФСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативная группа КПЛЧС и ОПБ |
| 11 | Организация работы комиссии по расследованию причин аварии, размеров нанесенного ущерба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |
| 12 | Составление отчета о проведении операции по ликвидации разлива нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комиссия по расследованию, Генеральный директор |

## Приложение 4.21

#### Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов

| № п/п | Наименование документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 10.01.2003 г.) |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» |
| 4 | Приказ Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора) от 19.09.2000 г. № 98 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» |
| 5 | Приказ МЧС России от 12.10. 2000 г. «О постановлении Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613» |
| 6 | Совместный приказ МЧС России и Госгортехнадзора России от 17.11.2000 г. № 569/111 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» |
| 7 | Приказ МЧС России от 18.05.2002 г. «О дальнейшем совершенствовании работы в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» |
| 8 | Приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» |
| 9 | СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» |
| 10 | СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных конструкций» |
| 11 | НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» |
| 12 | ПУЭ «Правила устройства электроустановок», М., 1986 г. |
| 13 | РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов» |
| 14 | РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов» |
| 15 | Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М.: МЧС России, 1994 г. |
| 16 | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 17 | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 18 | Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» |
| 19 | Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» |
| 20 | Методические рекомендации по прогнозированию возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Утверждены зам. министра МЧС России 25.09.1998 г. |
| 21 | «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утв. постановлением Правительства от 11.03.1999 г. № 279 |
| 22 | РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.1999 г. № 40 |
| 23 | «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 |

| Разработал: | Должность: | Подпись: | Фамилия и инициалы: |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого сельского поселения | Заместитель главы администрации поселения |  | Соловьёва Е.В. |

## Приложение 4.14

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

## Приложение 4.15

#### Зона действия Плана с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты

## Приложение 4.16

#### Схема возможной обстановки при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами объемом 23 м2 (воздействие ударной волны)

## Приложение 4.17

#### Схема возможной обстановки при разгерметизации автомобильной цистерны с нефтепродуктами объемом 23 м2 (тепловое излучение «огненного шара»)

## Приложение 4.18

#### Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения (тепловое излучение «огненного шара»)

## Приложение 4.19

## Решение председателя КЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт» по ликвидации розливов нефтепродуктов на территории АЗС № 10

## Приложение 4.20

## Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для окружающей среды

## Приложение 4.21

#### Карта-схема ликвидации возможной ЧС на территории Молвотицкого сельского поселения

## Приложение 4.22

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов

#### ЛИСТ ПРОВЕРКИ

| № п/п | Дата проверки | Должность проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Остался ли НП?

Сбор

НП

Нет

Да

Можно ли локализовать и собрать НП механическими средствами у места разлива?

Выполнение мероприятий по прекращению вытекания НП

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КПЛЧС и ОПБ

Администрации Молвотицкого

сельского поселения

_______________   Е.В. Соловьёва

«___»_______________ 2012 г.

КПЛЧС Молвотицкого сельского поселения

(тел.: 2-23-71)

КПЛЧС Маревского муниципального района

(тел.: 2-14-43)

Маревский участок Валдайских электросетей (тел.2-14-69)

Уничтожение имущества, поражение лиц, находящихся на площадке

Тушение пожара. Оказание медицинской помощи. Проведение восстановительных работ

Уничтожение имущества, поражение лиц, находящихся рядом на площадке

Распространение очага пожара

Взрыв

топливо-воздушной

смеси

Оценка обстановки, оповещение противопожарной службы

Да

Оператор АЗС № 10

9

С-4

СВ-6

СЗ-13

ГОБУЗ «Мареская ЦРБ» (тел.:03)

З-18

В-14

ЮВ-19

Ю-10

Воспламенение

топлива

Испарение бензина.

Образование ТВС

Приведение в действие системы пожаротушения, засыпка песком пятна разлива

Устранение

источника разлива

Определение основных параметров разлива НП: его тип, источник разлива, приблизительный объем, направление движения и организация наблюдения за пятном

Образование пятен разлива

Разлив нефтепродукта

ЕДДС Маревского муниципального района

(тел.:2-18-62)

Разгерметизация

ёмкости с топливом

ООО «Крестецкая нефтебаза»

(тел.:5-44-90)

Пожарная команда Молвотицкого СП

(тел.:2-23-71)

Пункт полиции по Маревскому району

(тел.: 02)

48 ПЧ 6 отряд  ППС Новг. обл.

(тел.01)

Заместитель Председателя КЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродукт»

Маревский ДЭП

По определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации (приложение 1 приказа МПР Росси от 3 марта 2003 г. N 156)

Председатель КПЛЧС и ОПБ администрации Новгородской области

Маревская ЦРБ

КПЛЧС и ОПБ

Маревского района

ОВД

Оперативные службы района

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника Главного

управления  МЧС России

по Новгородской области

полковник  внутренней службы         ______________Б.В.Гавкалюк

«___» ____________ 2012 г.

Председатель КЧС администрации Молвотицкого сельского поселения

Председатель КПЛЧС администрации Маревского муниципального района

Оперативные службы района

Члены КПЛЧС и ОПБ администрации Новгородской области

Заместитель Главы администрации области (по ЖКХ, строительству и топливно-энергетическому комплексу)

Председатель комитета по охране здоровья населения области

Заместитель начальника УВД

Военный комиссар области

Председатель экономического комитета

Начальник ГУ «Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию области

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области

Бригады скорой

помощи

03

Обособленное поисков

Начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области

________________А.В. Колупаев

«_____» _______________2006 г.

о-спасательное подразделение РПСО

77-25-70, 77-25-21

Нештатные

аварийно-спасательные

формирования

г. В. Новгорода

ЕДДС - 01

85

отдел ГО и ЧС Администрации Марёвского муниципального района

ОГПС

Члены КЧС и ОПБ администрации Маревского сельского поселения

Нет

Согласовано

Заместитель руководителя Северо-Западного Управления федеральной службы по экологическому и атомному надзору

_________________ О.В. Роговцев

«___» ______________ 2012 года.

Продолжается ли вытекание НП?

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации Молвотицкого

сельского поселения

____________Е.В.Соловьёва

«___» ____________ 2012 года.

КПЛЧС и ОПБ

Молвотицкого поселения

Члены КЧС и ОПБ

ООО «Новгороднефтепродукт»

Председатель эвакуационной комиссии

Начальник отдела материально-технического снабжения (МТС)

Главный технолог

Начальник противопожарной службы

Начальник службы радиационной и химической защиты

Перв.Заместитель Председателя КПЛЧС и ОПБ администрации Новгородской области

ООО «Новгороднефтепродукт»

Председатель КЧС и ОПБ ООО «Новгороднефтепродт»

Решение о свертывании (продолжении) АСДНР

Организация взаимодействия с ОМСУ, ООП, ОВК и др.

Организация работы по использованию финансовых и материальных ресурсов

ОГ КПЛЧС и ОПБ

Оценка обстановки.

Определение объема предстоящих работ

ОУ

ГОЧС

Выдвижение СФ в зону ЧС

Замысел действий, постановка задач. Выработка решения.

Проведение заседания КЧС

Подготовка предложений в решение КЧС

Типовой алгоритм работы КЧС

при экстренном реагировании на ЧС(Н)

ЮЗ-16

Да

Нет

Работа

сделана

Проведение доочистки

территории

Нет

Угрожает ли НП зонам приоритетной защиты?

Да

Да

Возможна ли локализация разлива нефтепродукта

Да

Продолжение наблюдения за

движением пятна нефтепродуктов

Нет

Создание песчаного (грунтового) барьера

Нет

Остался ли нефтепродукт?

Проведение доочистки

территории

С ходом времени произошло ли естественное разложение, выветривание и перемешивание пятна НП?

Прекращение наблюдения

Да

Нет

Да

Нет

Работа

сделана

Позволяют ли гидрометеорологические  условия собрать нефтепродукт до его дальнейшего растекания

Сбор

НП

Остался ли НП?

Да

Нет

Очистка  загрязнения

нефтепродуктом

Рисунок 5 - Схема принятия решения по технологии ЛРН

Маревский участок Валдайских электросетей

(тел.:2-14-69)

ГОБУЗ «Маревская ЦРБ»

(тел.:2-12-35)

Пункт полиции по Маревскому району

(тел.:02)

48 ПЧ 6 отр. ППС Новг. обл.

(тел.:01)

КПЛЧС Молвотицкого сельского поселения

(тел.: 2-23-71)

Глава Молвотицкого сельского поселения

(тел.: 2-23-71)

Глава Маревского муниципального района

(тел.:2-12-42)

КПЛЧС Маревского муниципального района

(тел.: 2-14-43)

ООО «Крестецкая нефтебаза»

(тел. 5-44-90)

ЕДДС Маревского муниципального района

(тел.:2-18-62)

Оператор АЗС №10

(тел.:2-23-82)

Маревский РЭС

Авария на АЗС

Типовой алгоритм работы КПЛЧС и ОПБ

при экстренном реагировании на ЧС

Подготовка предложений в решение КПЛЧС и ОПБ

Проведение заседания КПЛЧС и ОПБ

Замысел действий, постановка задач. Выработка решения

Выдвижение СФ в зону ЧС

ОУ

ГОЧС

Оценка обстановки ОУ ГОЧС.

Определение объема предстоящих работ

ОГ КПЛЧС и ОПБ

Решение о свертывании (продолжении) АСДНР

Организация работы по использованию финансовых и материальных ресурсов

Организация взаимодействия с ОМСУ, ООП, ОВК и др.