ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛВОТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАРЕВСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

№9/11 от 01.03.2011

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» ____________Л.В. Морякова Руководитель проекта ____________Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011 год

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист | Лисова Т.В. Клементьева Н.В. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Ермоленко Т.И. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документации | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- |
| Графические материалы Генеральный план |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Муниципальное образование Молвотицкое сельское поселение: План развития территории муниципального образования Молвотицкого сельского поселения. План современного использования территории муниципального образования Молвотицкого сельского поселения Марёвского района. Схема ограничений использования территории муниципального образования Молвотицкого сельского поселения. Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования Молвотицкого сельского поселения Марёвского района. Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования Молвотицкого сельского поселения. Схема объектов культурного наследия муниципального образования Молвотицкого сельского поселения Марёвского района. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения муниципального образования Молвотицкого сельского поселения Марёвского района. Ситуационный план расположения муниципального образования Молвотицкого сельского поселения на территории Марёвского района. | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Населённые пункты |  |
| 9 | Антаново: План развития населённого пункта Антаново. Основной чертёж | 1 |
| 10 | Бель: План развития населённого пункта Бель-1. Основной чертёж | 1 |
| 11 | Бель-2: План развития населённого пункта Бель-2. Основной чертёж | 1 |
| 12 | Боково: План развития населённого пункта Боково. Основной чертёж | 1 |
| 13 | Бор: План развития населённого пункта Бор. Основной чертёж | 1 |
| 14 | Борок: План развития населённого пункта Борок. Основной чертёж | 1 |
| 15 16 17 18 | Будьково: План развития населённого пункта д. Будьково. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта д. Будьково. Опорный план. План развития населённого пункта д. Будьково. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта д. Будьково. Схема планируемых границ функциональных зон. | 1 1 1 1 |
| 19 | Быково: План развития населённого пункта Быково. Основной чертёж | 1 |
| 20 | Василёвщина: План развития населённого пункта Василёвщина. Основной чертёж | 1 |
| 21 | Васильки: План развития населённого пункта Васильки. Основной чертёж | 1 |
| 22 | Великуша: План развития населённого пункта Великуша. Основной чертёж | 1 |
| 23 | Воскресенское: План развития населённого пункта Воскресенское. Основной чертёж | 1 |
| 24 | Гнутище: План развития населённого пункта Гнутище. Основной чертёж | 1 |
| 25 | Гоголино: План развития населённого пункта Гоголино. Основной чертёж | 1 |
| 26 | Горки: План развития населённого пункта Горки. Основной чертёж | 1 |
| 27 28 29 30 31 32 | Горное: План развития населённого пункта д. Горное. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта д. Горное. Опорный план. План развития населённого пункта д. Горное. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта д. Горное. Схема планируемых границ функциональных зон. План развития населённого пункта д. Горное. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. План развития населённого пункта д. Горное. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения системы водоснабжения. | 1 1 1 1 1 1 |
| 33 | Гусево: План развития населённого пункта Гусево. Основной чертёж | 1 |
| 34 | Дорофеево: План развития населённого пункта Дорофеево. Основной чертёж | 1 |
| 35 | Дубровка: План развития населённого пункта Дубровка. Основной чертёж | 1 |
| 36 | Заборовье: План развития населённого пункта Заборовье. Основной чертёж | 1 |
| 37 38 | Заселье: План развития населённого пункта Заселье. Основной чертёж Схема объектов культурного наследия населённого пункта Заселье. | 1 1 |
| 39 | Канищево: План развития населённого пункта Канищево. Основной чертёж | 1 |
| 40 | Кирилково: План развития населённого пункта Кирилково. Основной чертёж | 1 |
| 41 | Кожино: План развития населённого пункта Кожино. Основной чертёж | 1 |
| 42 | Корнево: План развития населённого пункта Корнево. Основной чертёж | 1 |
| 43 44 45 46 | Лаптево: План развития населённого пункта д. Лаптево. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта д. Лаптево. Опорный план. План развития населённого пункта д. Лаптево. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта д. Лаптево. Схема планируемых границ функциональных зон. | 1 1 1 1 |
| 47 | Латкино: План развития населённого пункта Латкино. Основной чертёж | 1 |
| 48 | Лёхово: План развития населённого пункта Лёхово. Основной чертёж | 1 |
| 49 | Линье: План развития населённого пункта Линье. Основной чертёж | 1 |
| 50 | Любно: План развития населённого пункта Любно. Основной чертёж | 1 |
| 51 | Мамоновщина: План развития населённого пункта Мамоновщина. Основной чертёж | 1 |
| 52 53 54 55 56 57 | Молвотицы: План развития населённого пункта с. Молвотицы. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта с. Молвотицы. Опорный план. План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема планируемых границ функциональных зон. План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения системы водоснабжения и водоотведения. | 1 1 1 1 1 1 |
| 58 | Новое Маслово: План развития населённого пункта Новое Маслово. Основной чертёж | 1 |
| 59 | Н. Новосёл: План развития населённого пункта Н. Новосёл. Основной чертёж | 1 |
| 60 | Наумово: План развития населённого пункта Наумово. Основной чертёж | 1 |
| 61 | Николаевское: План развития населённого пункта Николаевское. Основной чертёж | 1 |
| 62 63 64 65 66 67 | Новая Русса: План развития населённого пункта д. Новая Русса. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта д. Новая Русса. Опорный план. План развития населённого пункта д. Новая Русса. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта д. Новая Русса. Схема планируемых границ функциональных зон. План развития населённого пункта д. Новая Русса. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. План развития населённого пункта д. Новая Русса. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения системы водоснабжения. | 1 1 1 1 1 1 |
| 68 | Островня: План развития населённого пункта Островня. Основной чертёж | 1 |
| 69 | Павлово: План развития населённого пункта Павлово. Основной чертёж | 1 |
| 70 71 72 73 74 75 | Первомайский: План развития населённого пункта п. Первомайский. Основной чертёж План современного использования территории населённого пункта п. Первомайский. Опорный план. План развития населённого пункта п. Первомайский. Схема размещения объектов транспортного сообщения. План развития населённого пункта п. Первомайский. Схема планируемых границ функциональных зон. План развития населённого пункта п. Первомайский. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном. План развития населённого пункта п. Первомайский. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения системы водоснабжения. | 1 1 1 1 1 |
| 76 | Печище: План развития населённого пункта Печище. Основной чертёж | 1 |
| 77 | Поля: План развития населённого пункта Поля. Основной чертёж | 1 |
| 78 | Старое Маслово: План развития населённого пункта Старое Маслово. Основной чертёж | 1 |
| 79 | Сивущено: План развития населённого пункта Сивущено. Основной чертёж | 1 |
| 80 | Сидорово: План развития населённого пункта Сидорово. Основной чертёж | 1 |
| 81 | Сопки: План развития населённого пункта Сопки. Основной чертёж | 1 |
| 82 | Спасово: План развития населённого пункта Спасово. Основной чертёж | 1 |
| 83 | Сысоево: План развития населённого пункта Сысоево. Основной чертёж | 1 |
| 84 | Теплынька: План развития населённого пункта Поля. Основной чертёж | 1 |
| 85 | Чёрные Луки: План развития населённого пункта Чёрные Луки. Основной чертёж | 1 |
| 86 | Шавлово: План развития населённого пункта Шавлово. Основной чертёж | 1 |
| 87 | Шепелёво: План развития населённого пункта Шепелёво. Основной чертёж | 1 |
| 88 | Шерякино: План развития населённого пункта Щерякино. Основной чертёж | 1 |
|  | CD-диск с электронной версией | 2 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Т.В. Лисова

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование документации	5

1.Введение.	13

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛВОТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	15

1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	15

2. Географическое положение.	19

3. Краткая историческая справка.	21

4. Природные условия.	22

4.1. Климат.	22

4.2. Рельеф.	23

4.3. Гидрография.	23

4.4. Инженерно-геологические условия.	23

4.5. Геоморфология.	24

4.6. Полезные ископаемые.	24

4.7. Растительность и животный мир.	24

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	25

6. Зоны с особыми условиями использования территорий.	25

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	25

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	25

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	27

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	30

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	31

6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.	37

6.4.Особо охраняемые природные территории.	41

6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.	43

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	47

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	47

1.1. Экономическая база	47

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Молвотицкого сельского поселения.	48

2. Население.	50

2.1 Базовый прогноз численности населения.	54

3. Стратегические направления градостроительного развития Молвотицкого сельского поселения.	59

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	59

3.2. Земельные ресурсы.	59

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	61

3.2.2. Земли населенных пунктов.	62

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	62

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	63

3.2.5. Земли лесного фонда	63

3.2.6. Земли водного фонда.	63

3.2.7. Земли запаса.	63

4. Современное использование территории населенных пунктов.	63

4.1. Село Молвотицы.	63

4.2. Деревня Горное.	63

4.3. Деревня Новая Русса.	63

4.4. Поселок Первомайский.	64

4.5. Деревня Лёхово, деревня Корнеево, деревня Старое Маслово, деревня Новое Маслово.	64

4.6. Деревня Бель-1, деревня Бель-2, деревня Поля, деревня Линье.	64

4.7. Деревня Печище, деревня Шепелево, деревня Теплынька, деревня Воскресенское, деревня Шерякино, деревня Шавлово.	64

4.8. Деревня Сопки, деревня Сивущено, деревня Черные Луки, деревня Заселье, деревня Горки, деревня Гоголино, деревня Гнутище, деревня Боково, деревня Кожино, деревня Канищево, деревня Васильки, деревня Кирилково, деревня Мамоновщина, деревня Дорофеево, деревня Заборовье, деревня Лаптево, деревня Сысоево.	64

4.9. Деревня Гусево, деревня Быково.	64

4.10. Деревня Наумово, деревня Спасово, деревня Павлово, деревня Сидорово, деревня Дубровка, деревня Бор, деревня Латкино, деревня Борок.	65

4.11. Деревня Василёвщина, деревня Островня, деревня Великуша, деревня Антаново, деревня Николаевское, деревня Будьково, деревня Любно, деревня Новый Новосел.	65

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	65

5.1. Развитие планировочной структуры рабочего села Молвотицы.	65

5.2. Развитие планировочной структуры деревни Горное.	67

5.3. Развитие планировочной структуры деревни Новая Русса.	69

5.4. Развитие планировочной структуры поселка Первомайский.	70

5.5. Развитие планировочной структуры деревни Лаптево.	72

5.6. Развитие планировочной структуры деревни Лаптево.	72

5.7. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	73

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	74

6.1. Существующий жилой фонд.	74

6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	77

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.	83

7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.	83

7.1.1. Система здравоохранения.	84

7.1.2. Система образования.	84

7.1.3. Социальное обеспечение населения.	85

7.1.4. Культура.	86

7.1.5. Физическая культура и спорт.	86

7.1.6. Потребительский рынок.	86

7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	87

8. Зона производственных предприятий.	90

9. Зона рекреационного назначения.	90

10. Зоны и объекты специального использования.	92

10.1. Территория кладбищ.	92

11. Баланс территории.	93

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	95

1. Транспортная инфраструктура.	95

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	95

1.1.1. Внешний транспорт.	95

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	96

1.1.3. Поселковый транспорт.	96

1.1.4.Улично-дорожная сеть.	97

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	99

2.1. Водоснабжение и водоотведение.	99

2.2. Теплоснабжение.	124

2.3. Газоснабжение.	126

2.4. Связь.	131

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	133

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	133

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).	134

1. Охрана окружающей среды	134

1.1. Состояние окружающей среды на территории Молвотицкого сельского поселения.	134

1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.	134

1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	135

1.1.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.	135

1.1.4. Состояние почв.	135

1.1.5. Санитарная очистка территории.	136

1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.	136

1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	136

1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	137

1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	137

1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	137

1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:	138

V. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	140

1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	140

1.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	140

1.2. Мероприятия по ЧС природного характера.	141

1.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	141

1.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях	142

1.2.3. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	142

1.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	144

1.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	144

Заключение	150

Приложение 1	151

Приложение 2	156

# 1.Введение.

- Генеральный план муниципального образования Молвотицкое сельское поселение разработан в 2011 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) в соответствии с Муниципальным контрактом № 9/11 от 01 марта 2011 г., заключенным между Администрацией Молвотицкого сельского поселения и ООО «ГрафИнфо», и Техническим заданием на разработку документов территориального планирования (генерального плана) Молвотицкого сельского поселения Маревского района Новгородской области.

- Генеральный план разработан на территорию муниципального образования Молвотицкое сельское поселение Маревского района Новгородской области (административный центр с. Молвотицы).

В соответствии с областным законом от 17 января 2005 года №401-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Марёвского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений», Молвотицкое сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Маревского муниципального района Новгородской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Молвотицкое сельское поселение, входящего в состав территории Маревского муниципального района согласно картографическим описаниям Приложения 1 к вышеуказанному областному закону.

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Молвотицкого сельского поселения входит 53 населенных пункта: деревня Антаново, деревня Бель-1, деревня Бель-2, деревня Бор, деревня Боково, деревня Борок, деревня Будьково, деревня Быково, деревня Василёвщина, деревня Васильки, деревня Великуша, деревня Воскресенское, деревня Гусево, деревня Гнутище, деревня Гоголино, деревня Горки, деревня Горное, деревня Дорофеево, деревня Дубровка, деревня Заборовье, деревня Заселье, деревня Канищево, деревня Кирилково, деревня Кожино, деревня Корнево, деревня Лаптево, деревня Латкино, деревня Лёхово, деревня Линье, деревня Любно, деревня Мамоновщина, деревня Наумово, деревня Николаевское, деревня Новая Русса, деревня Новое Маслово, деревня Новый Новосёл, деревня Островня, деревня Павлово, деревня Печище, деревня Поля, деревня Сивущено, деревня Сидорово, деревня Сопки, деревня Спасово, деревня Старое Маслово, деревня Сысоево, деревня Теплынька, деревня Шавлово, деревня Шепелёво, деревня Шерякино, деревня Чёрные Луки, поселок Первомайский, село Молвотицы.

- Современная градостроительная ситуация в Молвотицком сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной градостроительной документации:

- Схема районной сельскохозяйственной планировки Маревского района, Новгородской области, выполненная в 1968 году Северо-Западным Зональным Государственным проектным институтом «Севзапгипросельхозстрой».

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы Молвотицы колхоза «Родина» Маревского района Новгородской области, выполненный в 1974 году Облмежколхозстройобъединением проектный институт «Новгородсельпроект».

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы н.п. Любно колхоза «Правда» Маревского района Новгородской области, выполненный в 1973 году Облмежколхозстройобъединением проектный институт «Новгородсельпроект».

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития муниципального образования Молвотицкое сельское поселение.

- В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- 1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- 2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- 3) перечень мероприятий по территориальному планированию;

- 4) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- 5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвана тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

- Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

- Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Генеральный план разработан на период до 2031 года (20 лет).

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией Молвотицкого сельского поселения.

- В основу опорного плана положены данные, предоставленные администрацией Молвотицкого сельского поселения в 2011 г.

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛВОТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положений, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до органов местного самоуправления.

- В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

- Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Новгородской области принят областной закон «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» от 14.03.2007 года № 57-ОЗ. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Новгородской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования к составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области.

- Кроме этого постановлением Администрации Новгородской области от 01.08.2008 года № 266 утверждено «Положение о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Новгородской области и подготовки по ним заключений». Указанное положение разработано в соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» и определяет процедуру рассмотрения и подготовки Администрацией области заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, а также проектов схем территориального планирования муниципальных районов области, генеральных планов городского округа Великий Новгород, поселений области. Положением установлено, что рассмотрение проектов документов территориального планирования и подготовку заключения о согласовании (об отказе в согласовании) этих документов организует управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования».

В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с областным законом от 13.10.2006 №733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности», постановлением Администрации Новгородской области от 21.06.2007 года №174 утверждено «Положение о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования на территории области».

Указанное Положение определяет назначение, виды, состав и порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования на территории области.

- В соответствии с пунктом 1.2. Положения, региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом от 13.10.2006 № 733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности», а также с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Новгородской области, техническими регламентами, с учетом особенностей поселений, природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных и других особенностей области и ее отдельных территорий.

- В пункте 2.1. Положения указано, что региональные нормативы градостроительного проектирования учитываются при подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городского округа и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- В соответствии с вышеуказанным Положением, постановлением Администрации Новгородской области от 01.07.2009 года № 221 «О разработке региональных нормативов градостроительного проектирования», был утвержден сводный перечень региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области. В настоящее время ведутся работы по подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области.

- О важности и необходимости проведения работ по подготовке генеральных планов поселений расположенных на территории Новгородской области и говорит тот факт, что областным законом от 21.12.2009 года № 646-ОЗ были определены условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2009 – 2011 годы» в части разработки генеральных планов поселений в 2010 году для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области, а также критерии отбора городских и сельских поселений области для предоставления указанных субсидий.

- Кроме этого, в рамках Концепции социально-экономического развития области на 2010 год и на плановый период 2011 2012 годов, утвержденной законом Новгородской области от 11.01.2010 года № 663-ОЗ, планируются мероприятия по оказанию финансовой поддержки на разработку генеральных планов поселений области.

- Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Молвотицкого сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

- Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

- Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе, дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований, так как в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности, если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории, особенности установленного правового режима существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

- Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- В настоящее время постановлением Администрации Новгородской области от 26.06.2008 года утвержден «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

- Кроме этого указом Губернатора Новгородской области от 26.12.2008 года, утвержден «Лесной план Новгородской области», содержащий информацию о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, их целевом назначении по лесничествам, а также о лесорастительных зонах и лесных районах. К лесному плану прилагаются карты с обозначением границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения.

- Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

- Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях городских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

- В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия и всем предоставлено право самостоятельно установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

- Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

- Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

- В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

# 2. Географическое положение.

Маревский район расположен в южной части Новгородской области и граничит:

- на севере и северо-востоке - с Демянским районом,

- на северо-западе – со Старорусским районом,

- на западе с Поддорским районом,

- на юго-западе – с Холмским районами Новгородской области;

- на юге – с Андреапольским районом,

- на юго-востоке – с Пеновским иОсташковским районами Тверской области

Молвотицкое сельское поселение находится на северо-востоке Маревского района, граничит:

- на северо-западе – с Демянским районом;

- на юге – с Тверской областью;

- на юго-западе – с Марёвским сельским поселением Марёвского района.

Молвотицкое сельское поселение имеет автомобильное сообщение с г. Великий Новгород, г.Осташков, г. Холм, ж.д. станция Лычково:

- с. Молвотицы - В. Новгород 214 км

- с. Молвотицы – Осташков 80 км

- с. Молвотицы – Холм 114 км

- Ж.д. станция Лычково 74км.

Село Молвотицы расположено в 20 км к северо-востоку от районного центра села Марёво, на правом берегу реки Щебереха, является административным центром Молвотицкого сельского поселения. Через село проходит автомобильная трасса Марёво-Демянск.

Деревня Горное расположена в 5 км к юго-востоку от административного центра с. Молвотицы, по дороге Молвотицы–Мамоновщина, на правом берегу реки Руденка.

Деревня Новая Русса расположена в 8,4 км к западу от административного центра с. Молвотицы на правом берегу реки Пола.

Поселок Первомайский расположен в 0,5 км к юго-западу от с. Молвотицы, на левом берегу реки Щебереха.

По трассе Марёво-Демянск в 9,0 км на северо-восток от административного центра с.Молвотицы располагаются деревни: Бель-1 и Бель-2.

К с. Молвотицы с восточной стороны примыкает д. Воскресенское.

От с. Молвотицы в 1,0 км на юго-восток располагается д. Сопки. В том же направлении в 2,0 км - д. Заселье.

По дороге Молвотицы–Мамоновщина в юго-восточном направлении от административного центра с. Молвотицы располагаются: в 1,0 км - д. Черные Луки, в 2,0 км - д. Заборовье, в 5 км – д.Горное. В южном направлении от д. Горное находятся: д. Сысоево, в 13,0 км (от с. Молвотицы) располагается д. Васильки, в 15,0 км - д. Кирилково, в 18,0 км - д. Мамоновщина. На север от д. Мамоновщина в 22,0 км (от с. Молвотицы) располагается д. Кожино, в том же направлении от д. Мамоновщина в 25,0 км - д. Гнутище; в восточном направлении от д. Мамоновщина в 11,0 км располагается д. Лаптево; на юго-восток в 20,4 км – д. Дорофеево; на север в 28,0 км - д. Теплынька, в 31,0 км - д. Шепелёво, в 33,5 км - д. Поля. На запад в 37,5 км располагается д. Линье. В северном направлении от д. Горное находятся: в 8,0 км (от с. Молвотицы) д. Горки, а на восток от д. Горки в 10,0 км располагается д. Канищево, в 9,0 км от д. Горки располагается д. Сивущено, а с севера к д. Сивущено примыкает д. Шерякино; восточнее в 10,0 км располагается д. Шавлово. На восток от д. Горки в 11,0 км находится д. Гоголино, а с южной стороны к д. Гоголино примыкает д. Боково; в 13,0 км на северо-восток от д. Горки располагается д. Печище.

По дороге Молвотицы-Гусево в юго-западном направлении располагается: в 0,5 км от с. Молвотицы п. Первомайский, в 2,0 км - д. Гусево. На запад в 3,0 км располагается д. Быково, в 2,0 км на северо-запад - д. Наумово, в том же направлении в 5,0 км находится д. Спасово.

По дороге Молвотицы–Борок в западном направлении располагается: в 7,0 км (от с. Молвотицы) д. Сидорово; с юга к д. Сидорово примыкает д. Павлово; с запада в 8,4 км - д.Новая Русса; на юг от д. Новая Русса в 9,0 км - д. Дубровка, на правом берегу р. Пола в 9,6 км располагается д. Бор, также на правом берегу р. Пола в 12,6 км - д. Латкино, на левом берегу р. Пола в 18,6 км - д. Борок.

На северо-запад от с. Молвотицы на левом берегу р. Щебериха в 7,0 км располагается д.Василёвщина, в 9,0 км - д. Островня, в 9,5 км - д. Великуша, в 10,0 км - д. Антаново.

В северном направлении от с. Молвотицы в 3,0 км располагается д. Лехово, в 8,0 км - д.Будьково, в 10,0 км - д. Любно, в 12,0 - д. Новый Новосел. На северо-запад от д. Новый Новосел на правом берегу р. Пола в 16,4 км находится д. Николаевское.

В северо-восточном направлении от д. Новый Новосел в 16,0 км (от с. Молвотицы) располагается д. Новое Маслово, в 16,5 км - Старое Маслово.

В восточном направлении от д. Любно в 15,0 км находится д. Корнево.

# 3. Краткая историческая справка.

В эпоху средневековья Южное Приильменье являлось уникальным средоточием урбанистических образований малых форм и характеризовалось специфическими социально-политическими отношениями, возникшими в пограничье Московского государства, Новгородской республики и Великого княжества Литовского. В 1486-1668 гг. Молвотицкий погост Деревской пятины неоднократно становился предметом «валовых описаний», сравнительное изучение которых позволяет проследить динамику изменений поселенческой структуры и локализовать на местности конкретные топонимы в привязке к современным населенным пунктам. На западе погост граничил с волостями Марева и Велила, с юга к нему примыкала волость Стерж, Буховский погост - с северо-запад, Деманский - с севера, и Полновгкий — с северо-востока. В 1503-1580 гг. по протекающей через Молвотицы р. Щебериху проходила граница между Деревской пятиной и Холмским погостом: Торопецского присуда. Территория интересна и внутренней динамикой развития - к 1582 г. здесь появляется выставочный погост Поддубье.

Волость сложилась вокруг военно-торговой трассы - «Серигерского пути», соединяющем Северо-Восточную Русь с Новгородской землей. Локальный участок этого пути начинался на озере Селигер у Березовецкого городища, при котором известен дружинный могильник X-XI вв., далее р. Щебериху, на которой, собственно при впадении в нее р. Стабенки, и располагалось городище. Далее, по Щеберихс путь приводил в р. Полу у деревень Великуша, Островня, Дягилево, Будьково и Любно, и далее по Поле - в р. Ловать и озеро Ильмень.

Сам топоним предположительно связан с патронимиком, восходящим к славянскому имени Молвята (консультация В.Л. Васильева). Древнейшее упоминание о Молвотицах в новгородской берестяной грамоте № 516 относится к середине - третьей четверти XII в. Здесь зафиксированы такие термины как «истина» и «памные куны», связанные с долговой суммой и процентами по кредиту. Кроме этого документы комплекса, куда относится и грамота № 509, упоминают вблизи Молвотиц населенные пункты Озерева и Велемицы, известные по данным писцовой книги 1495 г. Документ упоминает имена жителей волости - Местко, Опаль, Сновида и Торчим. Сам комплекс усадеб Кировского раскопа, откуда происходят грамоты, может быть связан с высокопоставленным чиновником княжеской администрации.

Впервые в летописи Молвотицы упоминаются осенью 1401 г., где сообщается о гибели в пожаре «владычного городка». Однако уже в составе «Списка городов русских, дальних и ближних», возникшего между 1375 и 1406 гг. Молвотицы фигурируют среди Залеских «градов». Они упоминаются в договорах 1430-1478 гг. между Новгородом и Великим княжеством Литовским, как территория выплачивавшая последнему «черную куну» в размере 2 рублей, причем тиун великого князя получал рубль на Петров день. Согласно гипотезе В.Л. Янина, права сбора «залесской дани» на этих землях, составлявших удел Смоленских потомков князя Мстислава Владимировича, перешли вместе со смоленским уделом к литовским Гедеминовичам после 1326 г.8 Очевидно, область чернокунства, в которую помимо Молвотиц, входили Марёво, Велилы, Стерж, Лопастицы, Березовец, Буйцы, Демон и Жабна, была населена лично свободным крестьянством, находившимся сотенной юрисдикции, а княжеские гарнизоны выполняли функцию контроля торговых путей. Предположительно, местное население имело полиэтничный характер. Характерно упоминание Торчина, выходца из Южной Руси, писцовая книга 1495 знает деревню Латьгола, новгородская берестяная грамота № 526 упоминает человека со скандинавским именем Азгут, жившего на границе Моревской и Молвотицкой волостей. В могильнике Боково, расположенном по течению р. Щеберихи выше Молвотиц, зафиксированы элементы западнославянской и балтской материальной культуры. Не позднее первой половины XIV в., эти черные государственные земли были переданы в «оперативное управление» дому святой Софии вплоть до конфискации между 1478 и 1495 гг.

Молвотицы связаны и событиями политической истории XV в., 6 февраля 1456 г. войска великого князя после двухдневной осады взяли уничтоженный пожаром городок «с великою нужею». Великим Постом 1480 г. Молвотицы становятся местом переговоров, которые накануне «стояния на Угре» предотвратили серьезную гражданскую войну на Руси. Здесь посол великого князя архиепископ Вассиан Рыло «наехал» отложившихся от Ивана III его братьев Бориса Волоцкого и Андрея Угличского, которые, «с архиепископских речей», направились не в Новгород, как намеревались, а к Литовскому рубежу, в Луки. Оттуда они и пришли на соединение с русским войском уже непосредственно на Угру п.

В эпоху смутного времени Молвотицкий погост постепенно теряет свое административное значение. Новая жизнь села связана с развитием монастырской слободы. Молвотицкий Рождество-Богородицкий монастырь, основанный до 1495 г., был одним из крупных землевладельцев региона, чьи вотичиные земли граничили с поместьем рода Дириных 13. В 1495 г. ему принадлежало 8 деревень вместо К) в 1486/1487 гг. - Стригино, Золино, Баево, Пахотино, Сидорова, Левоново, Ветошь и Лентнево. Монастырь, приписанный в 1675 г. к Новгородскому Антониеву монастырю, был закрыт между 1731 г. (строительство новой церкви) и 1764 г. В 1851 г. на основе монастырского храма, некоторое время приписанного к погостской Егорьевской церкви, перестроенной в камне в 1797 г. и преосвященной в честь Благовещения, был открыт самостоятельный сельский приход.

Таким образом, до ликвидации губерний и образования областей в 1927 году:

- Первоначальное название волость Морёва Деревской пятины Земли Новгородской (в 1478 году присоединена к Московской Руси).

- В конце XV века волость подвергалась неоднократному нападению литовских войск, а с 1612 по 1617 год находилось под литовско-шведской оккупацией.

Морёвская волость:

- с 1702 года в составе Ингерманландской губернии.

- с 1727 года в составе Новгородской губернии.

Однако с XIX века волость стала называться Моисеевской. С 1824 года в составе Демянского уезда Новгородской губернии.

- 1921 года в составе Северо-Западной области.

С 1927 года — Молвотицкий район Ленинградской области с центром в селе Молвотицы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1944 года районный центр Молвотицкого района перенесён из села Молвотицы в село Марёво.

- с 5 июля 1944 года в составе Новгородской области.

- в 1963 году Молвотицкий район был упразднён, а территория вошла в состав Демянского сельского района, но уже 30 декабря 1966 года район в составе Новгородской области был восстановлен, как Марёвский.

Молвотицкое сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года №559-ОЗ. С 12 апреля 2010 года в состав Молвотицкого сельского поселения вошло Горное сельское поселение.

# 4. Природные условия.

## 4.1. Климат.

По температурным условиям в целом Новгородская область занимает среднее положение между соседними областями, являясь переходной от сравнительно малообеспеченного теплом северо-востока Вологодской области, к наиболее теплым районам Псковской области.

Средняя годовая температура по району составляет + 4,1º С.

Самый теплый месяц – июль, имеет среднемесячную температуру +17,1º С, а самый холодный – январь – 8,5ºС. Абсолютный минимум – 50,0ºС, средний минимум – 31,0ºС.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, наибольшая – 170 дней.

Число дней со снежным покровом составляет 130 дней. Средняя дата образования снежного покрова 8 декабря, самая ранняя – 2 ноября.

Марёвский район относится к зоне избыточного увлажнения и характеризуется преобладанием летних осадков над зимними осадками.

Среднегодовая сумма осадков составляет по данным Молвотицкой метеостанции – 620 мм.

Почти в течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Годовые скорости ветра невелики, в среднем около 3-4 м/сек.

## 4.2. Рельеф.

В геоморфологическом отношении Марёвский район попадает в Предвалдайскую морено-эрозионную полосу и Валдайскую холмистую гряду, условная граница между ними проходит по линии Марёво – Молвотицы.

Предвалдайская морено-эрозионная полоса вытянута параллельно уступу Валдайской гряды, с западной стороны. Поверхность равнинная, кое-где сохранились грядки конечных морен. Широко развитые здесь флювио-глациальные супесчаные и песчаные отложения обусловили развитие сильноподзолистых почв, при большом участии торфянисто-подзолистых песчаных почв и болот.

Валдайская холмистая гряда. Имеет типичный ландшафт конечных морен. Отдельные конечные морены представляют гряды с крутыми склонами, что создает значительную расчлененность местности. Переходная полоса от Приильменской низменности к самым высшим точкам в Валдайской гряде характеризуется сильно всхолмленным расчлененным рельефом.

## 4.3. Гидрография.

В ландшафте Новгородской области реки и озера составляют существенный и характерный элемент. Для всей области озеро Ильмень является главным резервуаром, собирающим воды из многочисленных крупных и малых рек.

Реки Марёвского района относятся к Балтийскому бассейну. Одной из наиболее значительных рек, берущих начало в возвышенной части области, является река Пола - главная водная артерия района.

- Гидрография Молвотицкого сельского поселения представлена реками и озерами. Наиболее крупными являются реки: Пола, Щебереха (приток Полы), Стабенка (приток Щеберехи), Каменка (приток Полы), Дымцевка (приток Ладомирки), Ожеедка (приток Ладомирки).

Источником питания всех рек района чаще всего служат широко распространенные водораздельные болота.

Район расположен в Валдайской возвышенности, что отличается хорошими условиями стока и дренажа. Здесь холмисто-волнистый характер поверхности способствует сбросу атмосферных вод.

## 4.4. Инженерно-геологические условия.

Территория Новгородской области расположена в северо-западной части обширной русской равнины и сложена спокойно залегающими осадочными образованиями. Основными отложениями, слагающими район, являются породы девонской системы, образующие западное крыло главного девонского поля.

Площадь распространения девонских пород вытягивается с северо-востока на юго-запад, совпадая с простиранием пород, имеющих общее падение на юг.

К востоку девонские отложения простираются до уступов Валдайской возвышенности.

Девонские отложения относятся к среднему и верхнему отделам и в основном представлены тремя толщами:

Нижней – толщей красноцветных песчаников, песков и мергелей.

Средней – известковой толщей морских осадков.

Верхней – пестроцветных песчаников и песков, по происхождению сходной с нижней толщей.

Описанные девонские отложения непосредственно прикрыты сплошным покровом четвертичных образований, представленных сложным комплексом отложений ледников (глинистые и песчано-валунные морены), ледниковых вод (ленточные глины, озовые и камовые пески и супеси озерно-аллювиальных наносов). Мощность четвертичных отложений непостоянна и на различных участках изменяется в широких пределах от 1-3 до 70-80 м.

## 4.5. Геоморфология.

В геоморфологическом отношении описываемый район расположен в Ильменско-Ладожской низине прибалтийской низменности.

Прибалтийская низменность, занимающая северо-западную часть области, представляет собой почти плоскую равнину, представляющую собой мореное плато с абсолютными высотами 50-100 м. На юг и восток это плато переходит в обширную Ильменско-Ладожскую низину. Морфология Ильменско-Ладожской низины определяется рельефом коренного ложа, сложенными девонскими песками, глинами и известняками. Поверхность коренных пород образует обширную впадину, вытянутую в меридиональном направлении. Ильменско - Ладожская низина прорезана густой сетью рек систем Ловати, Мсты, Шелони и др.

## 4.6. Полезные ископаемые.

Согласно «Перечню объектов лицензирования по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, по Новородской области, право пользования которыми может быть предоставлено по результатам аукциона», утвержденного приказом экономического комитета Новгородской области от 18.02.2010 №85, на территории Молвотицкого сельского поселения Марёвского района имеются следующие месторождения нерудных ископаемых:

| № п/п | Наименование участка недр, координаты центра участка недр | Месторасположение участка недр | Вид полезного ископаемого | Запасы полезного ископаемого, категория | Цель пользования участками недр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Залучский Мох В-57°29'6'' с.ш., L-31°59'27'' в.д. | В 15 км от р.ц. Марёво, в 4 км от с. Борок | торф | Прогнозные: по категории Р1 28,1 млн. тонн | Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча |

## 4.7. Растительность и животный мир.

По характеру растительного покрова Марёвский район относится к лесной зоне подзоне хвойношироколиственных лесов. Большие площади заняты березовыми и осиновыми лесами. На водоразделах встречаются: дуб, клен, вяз, липа с примесью березы и осины. В кустарниковом подлеске широко распространен можжевельник.

Важной в хозяйственном отношении является луговая растительная формация, составляющая основной фонд естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ). На территории района она представлена суходольными, заболоченными и пойменными лугами и пастбищами.

Наибольшее распространение имеют суходольные луга и пастбища. Суходольные луга образовались на месте лесов и кустарников, заброшенных пашен. Растительная формация представлена здесь довольно большим образованием растительных ассоциаций с преобладанием в травостое и разнотравья. Растительный покров их злаково–разнотравный. В травостое наиболее характерные растения: душистый колосок, щучка, белоус, луговой мятлик, полевица, щавель луговой, тысячелистник, луговой василек, герань, лютик, виды клевера, осока обыкновенная.

Чистых лугов очень мало, большинство их заросло кустарником. Суходольные луга и пастбища имеют невысокую урожайность и малоценный видовой состав.

Пойменные луга занимают совсем незначительную площадь, они расположены узкими полосами вдоль рек и ручьев.

Животный мир находится в тесной взаимосвязи, прежде всего, с растительным покровом. Для леса характерна ярусность расселения его обитателей.

В рыхлой подстилке живут землеройки, лесные мыши, кроты.

Под пологом деревьев обитают лисы, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются также бурые медведи, рыси, волки, кабаны. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях можно назвать белку, куницу. К числу крупных лесных птиц относятся – тетерев, рябчик, глухарь.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах и выгонах встречается заяц-русак, мышь полевая, хорь. Из полевых птиц распространены: полевой жаворонок, серая куропатка, полевой лунь. Из млекопитающих - выдра и норка.

В озерах и реках много разнообразной рыбы: лещ, окунь, щука, язь, ерш, налим.

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

- Градостроительная ситуация в Молвотицком сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной проектно-градостроительной документации:

- Проект схемы районной сельскохозяйственной планировки Маревского района, Новгородской области, был выполнен в 1968 году Северо-Западным Зональным Государственным проектным институтом «Севзапгипросельхозстрой».

- Село Молвотицы

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы Молвотицы колхоза «Родина» Маревского района Новгородской области, был выполнен в 1974 году Облмежколхозстройобъединением проектный институт «Новгородсельпроект».

- Деревня Любно

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы н.п. Любно колхоза «Правда» Маревского района Новгородской области, был выполнен в 1973 году Облмежколхозстройобъединением проектный институт «Новгородсельпроект».

На другие населенные пункты, входящие в состав муниципального образования Молвотицкое сельское поселение, проектная документация ранее не разрабатывалась.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

## 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

Приняты следующие планировочные ограничения природного характера:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- инженерно-строительные ограничения

### 6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

- Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

- Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

- Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

- На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод для удобрения почв;

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

- 1) распашка земель;

- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Данные о водных объектах и водоохранных зонах в соответствии с Водным кодексом РФ приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| Река Пола | Оз. Ильмень-Волхов | 268 | 200 | 50 |
| Река Белка | Правый приток р. Пола | 172 | 200 | 50 |
| Река Каменка | Правый приток р. Пола | 170 | 200 | 50 |
| Река Щебереха | Правый приток р. Пола | 159 | 200 | 50 |
| Река Ладомирка | Правый приток р. Пола | 122 | 200 | 50 |
| Река Дымцевка | Правый приток р. Ладомирка | 25 | 100 | 50 |
| Река Ожеедка | Левый приток р. Ладомирка | 25 | 100 | 50 |
| Река Черная | Правый приток р. Ладомирка | 22 | 100 | 50 |
| Река Костыговка | Правый приток р. Ладомирка | 20 | 100 | 50 |
| Река Цыновля | Правый приток р. Щебереха | 38 | 100 | 50 |
| Река Котовка | Правый приток р. Щебереха | 23 | 100 | 50 |
| Река Деренка | Левый приток р. Щебереха | 27 | 100 | 50 |
| Река Сельня | Левый приток р. Щебереха | 21 | 100 | 50 |
| Река Стабенка | Левый приток р. Щебереха | 13 | 100 | 50 |
| Река Линенка | Левый приток р. Дымцевка | 10 | 100 | 50 |

По территории Молвотицкого сельского поселения также протекают многочисленные реки и ручьи, расположены озера, водоохранная зона которых нанесена 50 м.

- Реки и ручьи: Руденка, Крутец, Усешня, Межник, Гнутенка, Теплый Ключ, Рудинка, Погощенка, Большая, Малая, Кабан, Ильзан, Озеренка, Чернавка (Свиниха), Безымянный, Каменистый, Богочевка, Студенец, Ватчанка, Глыбочицкая Речка, Грудишня и др.

- Озера: Молвотицкое, Леховское, Кошелевское, Татарье, Озерецкое, Деренец, Долгунец, Рудинское, Бывалец, Гавшино, Мелеховское, Гранево, Козыревское, Исаковское, Шабановское.

### 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды

- Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

- а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения (п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 3.2.1. Мероприятия по первому поясу

- 3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- 3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- 3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- 3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- 3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- 3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

- 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- 3.2.3. Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- 3.2.3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- 3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- Мероприятия по первому поясу

- 3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

- 3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- 3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

- 3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- 3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- 3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- 3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

- 3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- 3.3.3. Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

- 3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- 3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- 3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

3.4.Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов (п.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- 3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями. Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.

Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст. 67, «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

В соответствии с п.3 ст.24 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. (ст. 47, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

## 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

Организация санитарно-защитных зон предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона предприятий 100 м;

- Санитарно-защитная зона кладбищ 50 м;

- Охранная зона линий высоковольтных линий электропередачи напряжением 35 кВ (15м), 110 кВ (20м);

- Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений 200 м;

- Санитарно-защитная зона КНС 15 м;

- Санитарно-защитная зона полигона ТБО 500 м.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия (2.11).

Санитарно-защитная зона предприятий – 50-300 м;

Санитарно-защитная зона полигона ТБО - 500 м;

Санитарно-защитная зона кладбищ - 50 м.

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного отражения зоны с особыми условиями использования территории. Применение условных границ для санитарно-защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от источника загрязнения.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П.7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно, либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

5. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

6. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

7. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

11. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

12. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты.

13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

15. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи) (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160).

На территории Молвотицкого сельского поселения проходят трассы воздушных линий связи мощностью 35 кВ и 110 кВ.

Охранная зона ВЛ-110кВ – 20 м; ВЛ-35 – 15 м.

## 6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

- Полный перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Молвотицкого сельского поселения, представлен в таблице 6.3.1

- Таблица 6.3.1.

| № п/п | № по перечню | Наименование | Датировка | Кате-гория охраны | Место-нахождение | Балансовая принадлежность | Современное использо-вание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры и градостроительства |
|  | 2479 | Усадебный парк (18 га) | ХIХ | М-21 | д. Заселье | Администрация Молвотицкого с/с | не используется | неудовлетворительное |
|  | 2486 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Боково | Администрация Горского с/с | захоронение | удовлетво-рительное |
|  | 2487 | Кладбище советских воинов | 1942 г. | М-171 | д. Боково | Администрация Горского с/с | кладбище | удовлетво-рительное |
|  | 2489 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Василёвщина | Администрация Молвотицкого с/с | захоронение | удовлетво-рительное |
|  | 2490 | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-79 | д. Великуша | Администрация Любенского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2492 | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-79 | д. Горное | Администрация Горного с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2493 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Гнутище | Администрация Мамоновшин- ского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2494. | Братская могила советских воинов | 1942 г | М-79 | д. Дорофеево | Администрация Мамоновшин-ского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2495. | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-79 | д. Канищево | Администрация Горного с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2497. | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Лаптево | Администрация Мамоновщинс-кого с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2498 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Латкнно | Администрация Новорусского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2499. | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-791 | д. Любно | Администрация Любенского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2500 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Мамоновщи-на | Администрация Мамоковшинс-кого с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2503. | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-79 | с. Молвотицы | Администрация Молвотицкого с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | I2504 | Место гибели П. Соловьева, первого председателя Молвотицкого сельсовета | 1 ноябрь 1922 г. | М-21 | с. Молвотицы | Администрация Молвотицкого с/с | обелиск | удовлетворительное |
|  | 2508. | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | М-79 | д. Новая Русса | Администрация Новорусского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2509. | Кладбище советских воинов | 1942 г. | М-171 | д. Новая Русса | Администрация Новорусского с/с | кладбище | удовлетворительное |
|  | 2510 | Место дома революционера М. Новорусского | XIX в. |  | д. Новая Русса | Администрация Новорусского с/с | памятный знак | удовлетворительное |
|  | 2511 | Место подвига Героя Советского Союза А. Калина | 1942 г. |  | д. Новая Русса (за зданием школы) | Администрация Новорусского с/с | памятный знак | удовлетворительное |
|  | 2514. | Кладбище советских воинов | 1942 г. 1 1942 г. | М-79 | д. Павлово | Администрация Новорусского с/с | кладбище | удовлетворительное |
|  | 2515 | Могила инструктора политотдела 130 стрелковой дивизии А.Жидковой | 1942 г. | М-21 | д. Павлово | Администрация Новорусского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 12516 | Могила советского воина | 1942 г. | М-171 | д. Павлово | Администрация Новорусского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2518 | Могила советского воина К. Розги | 1942 г. | М-171 | д. Поля | Администрация Горного с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2517 | Кладбише советских воинов | 1942- 1943 гг. | М-79 | д. Поля (0,3км к востоку) | Администрация Горного с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2522 | Братская могила советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Сидорово | Администрация Новорусского с/с | захоронение | удовлетворительное |
|  | 2523 | Братская могила 1 советских воинов | 1942 г. | М-79 | д. Сысоево | Администрация Горного с/с | захоронение | удовлетворительное |
| Памятники археологии |
|  | 5 | Жальник | XII-XV вв. | М №302 | д. Бель-2 северо-восточная окраина, правый берег р. Дымцевки. 0,1 км южнее шоссе Марёво-Демянск | неудовлетворительное |
|  | 7 | Группа сопок (5 насыпей) | VIII -X вв | М №302 | д. Боково, 0,4 км южнее, правый берег р. Щеберихи, в урочище "Сучки" |  |
|  | 8 | Курганная группа (30 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Боково, 0.4 км южнее, правый берег р. Щеберихи, рядом с сопками |  |
|  | 9 | Жальник |  | М №302 | д. Боково, 0,4км южнее, правый берег р. Щеберихи, вокруг сопок и курганов |  |
|  | 10 | Курганная группа (4 насыпи) |  | У | д. Борок. 0,45 км северо-западнее, левый берег р. Полы, к югу от дороги в д. Новая Деревня | неудовлет ворительное |
|  | 11 | Сопка | VIII-X вв. | М №302 | д. Борок, 1,5 км западнее, левый берег р. Полы | неудовлетворительное |
|  | 12 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. Бутьково. 0,6 км северо-западнее, правый берег р. Полы | уничтожена |
|  | 13 | Курганная группа (2 насыпи) | VI-IX вв. | М №302 | д. Василёвщина, 0,15 км севернее, левый берег р. Щеберихи, восточнее дороги в д. Островня | аварийное |
|  | 14 | Группа сопок (7 насыпей) | VIII - X вв. | М №302 | д. Великуша, 0,45 км восточнее, левый берег р. Полы, в урочище "Под Островней" | аварийное |
|  | 15 | Селище | VIII - X вв. | У | д. Великуша, 0,9 км юго-восточнее, на мысу в излучине левого берега р. Полы |  |
|  | 20 | Сопка | VIII -X вв. | М №302 | б. д. Выселки, 0,35 км северо-восточнее, правый берег р. Щеберихи |  |
|  | 21 | Курганно-жальнич-ный могильник | XI-XV вв. | М №302 | д. Горки, 1,5 км юго-западнее, левый берег р. Щеберихи | уничтожен |
|  | 22 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. Горки, 0,25 км восточнее, правый берег р. Щеберихи | неудовлет ворительное |
|  | 23 | Курганная группа (2 насыпи) | XI-XIII вв. | М №302 | д. Горки, 0,5 км южнее-юго-восточнее, левый берег р. Щеберихи |  |
|  | 24 | Жальник | XII-XV вв. | М №302 | д. Горки, 0,5 км южнее-юго-восточнее, левый берег р. Щеберихи, к северу и к югу от группы курганов |  |
|  | 25 | Курган | VI-IX вв. | М №302 | д. Горки, 0.85 км юго-восточнее, левый берег р. Щеберихи, на пашне | неудовлетворительное |
|  | 26 | Сопка | VIII - хвв. | М №302 | д. Горки, 0,3 км восточнее | уничтожена |
|  | 27 | Сопка | VIII - X вв. | У | д. Горки, 1,2 км к западу-юго-западу, левый берег р. Щеберихи, 0,3 км к западу-северо-западу от устья р. Сельни, к северу от дороги Горное-Горки |  |
|  | 28 | Длинный курган | VI-IX вв. | М №302 | д. Горки, 0,65 км юго-западнее, левый берег р. Щеберихи | аварийное |
|  | 29 | Курганная группа (5 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Горное, 0,85 км северо-восточнее северной окраины деревни, слева от новой дороги Горки-Горное |  |
|  | 31 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. Заборовье Большое, 0,8 км севернее, левый берег р. Щеберихи |  |
|  | 32 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. 3аселье, в парке, на берегу р. Щеберихи |  |
|  | 33 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. Канищево, 1,65 км юго-восточнее, на правом берегу ручья |  |
|  | 35 | Группа сопок (9 насыпей) | VIII - X вв. | М №302 | д. Заселье, 0,4 км юго-западнее |  |
|  | 36 | Курганная группа (3 насыпи) | VI-IX вв | М №302 | д. Кожино 1,95 км западнее северной окрины, в 0,25 км к востоку-юго-востоку от устья р. Усешни |  |
|  | 37 | Жальник | XII-XV вв. | М №302 | д. Кожино, 1,95 км западнее северной окраины, рядом с курганной группой |  |
|  | 39 | Жальник | XII-XV вв. | М №302 | д. Корнево, 0,6 км юго-западнее, правый берег р. Ожеедки |  |
|  | 41 | Курганная группа (6 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | б. д. Линье, 0,95 км к западу-юго-западу, восточный берег оз. Кушелево | аварийное |
|  | 42 | Сопка | VIII - X вв. | М №302 | д. Любно, 0,7 км севернее, правый берег р. Полы | аварийное |
|  | 43 | Селище | VIII-XIII вв. | У | д. Любно, 0,7 км севернее, правый берег р. Полы, к северу от сопки |  |
|  | 44 | Курганная группа I (8 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Мамоновшина, 1,4 км юго-восточнее стоянки с/х машин, восточный берег оз. Долгунец |  |
|  | 45 | Курганная группа II (6 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Мамоновшина. 1,6 км юго-восточнее стоянки с/х машин, восточный берег оз. Долгунец, в 0,15 км от берега | неудовлетворительное |
|  | 46 | Курганная группа III (9 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Мамоновшина, 1,9 км юго-восточнее стоянки с/х машин, по обе стороны дороги в д. Рвеницы, правый берег р. Щеберихи, в лесу |  |
|  | 50 | Городище | XIII-XV вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, южная окраина, левый берег р. Щеберихи, при впадении р. Стабенки, к востоку от дороги Марёво-Демянск |  |
|  | 51 | Группа сопок I (2 насыпи) | VIII - X вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, 0,27 км к юго-юго-востоку, на территории кладбища, в 0,12 км к юго-востоку от моста через р. Щебериху | неудовлетворительное |
|  | 52 | Группа сопок 11 (2 насыпи) | VIII - X вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, северо-восточная окраина |  |
|  | 53 | Сопка | VIII - X вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, 0,6 км севернее, на северо-западном берегу оз. Молвотицкое |  |
|  | 54 | Сопка | VIII - X вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, северо-западная окраина, среди огородов, правый берег р. Щеберихи |  |
|  | 55 | Курганная группа I (5 насыпей) | VI-IX вв. | Ф №624 | с. Молвотицы, восточная окраина, к югу от детского сада, правый берег р. Щеберихи, вдоль дороги в д. Сопки |  |
|  | 56 | Курганная группа II (7 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | с. Молвотицы, северная-северо-западная окраина, 0,35 км юго-западнее оз. Молвотицкое, слева от дороги Молвотицы-Любно |  |
|  | 57 | Сопка | VIII - х вв. | М №302 | д. Наумово, северо-западная окраина, левый берег р. Щеберихи, в 0,32 км южнее реки | аварийное |
|  | 59 | Курганная группа (6 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Новая Русса, 2,6 км северо-западнее, левый берег р. Полы, напротив д. Латкино | неудовлетворительное |
|  | 61 | Сопка | VIII – X вв. | М №302 | д. Островня, 1,45 км южнее, левый берег р. Щеберихи, в урочище "Ручей" | аварийное |
|  | 63 | Жальник | XII-XV вв. | М №302 | д. Поля, юго-западная окраина, в 0,3 км восточнее левого берега р. Липенки |  |
|  | 68 | Группа сопок (4 насыпи) | VIII - X вв. | М №302 | д. Сопки, 0,5 км юго-восточнее, правый берег р. Щеберихи | неудовлетворительное |
|  | 69 | Курганная группа (6 насыпей) | VI-IX вв. | М №302 | д. Сопки, 0,5 км юго-восточнее, рядом с группой сопок | неудовлетворительное |
|  | 70 | Сопка | VIII-X вв. | М №302 | д. Спасово, восточная окраина, в излучине левого берега р. Щеберихи | аварийное |
|  | 75 | Сопка | VIII-X вв. | М №302 | д. Черные Лучки, 0,3 км к северо-западу | уничтожена |
|  | 77 | Сопка | VIII-X вв. | М №302 | д. Хлебалово, северная окраина | уничтожена |

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

## 6.4.Особо охраняемые природные территории.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и в целях сохранения уникальных и ценных природных комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения постановлением Новгородской областной Думы  от 29.07.1996  г. № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» (в ред. Постановлений Новгородской областной Думы от 28.03.2001 г № 625-ОД и от 23.06.2004 года №748-III ОД) памятниками природы регионального значения были признаны следующие объекты, расположенные на территории Молвотицкого сельского поселения:

Петля реки Пола у д.Любно:

- категория объекта - особо охраняемая природная территория

- тип объекта – памятник природы

- дата образования – 1996 год

- тематический статус - комплексный-ландшафтный

- статус территории - действующий регионального значения

- общая площадь – 62  га

- экосистема – южная тайга, смешанные леса

- охраняемые объекты - Ландшафт долины с курганами.

6.Сосновые боры у д.Антоново, д.Карцево по дороге Марёво-Брод:

- категория объекта - особо охраняемая природная территория

- тип объекта – памятник природы

- дата образования – 1996 год

- тематический статус - комплексный-ландшафтный

- статус территории - действующий регионального значения

- общая площадь – 26  га

- экосистема – южная тайга, смешанные леса

- охраняемые объекты - Сосновые леса на камовых холмах.

На территориях расположения памятников природы и их охранных зон запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятников природы, в том числе:

1. Устройство свалок;

2. Отвод земель под садово-огородные и дачные участки;

3. Выемка рыхлых грунтов;

4. Повреждение отдельных форм рельефа и геологических обнажений;

5. Распашка новых земель в пределах охранной зоны;

6. Капитальное строительство (за исключением усиления дорожного покрытия на дорогах);

7. Любая хозяйственная деятельность, ведущая к изменению гидрологического и гидроэлемитического режима водных объектов;

8. Добыча полезных ископаемых;

9. Мелиоративные работы;

10. Уничтожение  берегозащитной, водной и болотной растительности;

11. Применение ядохимикатов;

12. Вырубка  растительности;

13. Строительство зданий и сооружений, в том числе временных, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций.

14. Размещение любых производственных объектов, в том числе складов (объектов или мест хранения) горюче-смазочных и других материалов, сырья и отходов производства и потребления.

14. Взрывные работы.

15. Проезд, стоянка, техническое обслуживание, заправка и ремонт транспортных средств (за исключением проезда по существующим дорогам общего пользования), движение и стоянка судов и иных плавучих транспортных средств (за исключением маломерных судов).

16. Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы рекреационной деятельности и отдыха населения (за исключением проведения организованных просветительских, научных и ознакомительных экскурсий).

17. Любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются при разработке схем территориального планирования и генеральных планов, планов экономического и социального развития.

Использование памятников природы Новгородской  области допускается в следующих целях:

1. Научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.).

2. Эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.).

3. Рекреационных (транзитные прогулки).

4. Природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.).

5. Иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

## 6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относятся:

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование;

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;

3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения;

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 настоящего Закона («Предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых»);

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет право исключительно осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 7 Закона Российской  Федерации «О недрах»).

На основании ст.22 Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых, в границах предоставленного ему горного отвода. Под площадью залегания полезных ископаемых, на застройку которой требуется разрешение, понимается территория, на которой непосредственно залегают полезные ископаемые и прилегающие к ней территории, попадающие в зону вредного влияния горных разработок на объекты поверхности и подземные сооружения.

На основании Закона Российской Федерации «О недрах» (ст. 25 Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых):

- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 25-1. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых.

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с геологическим изучением и использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться для государственных нужд с возмещением собственникам указанных земельных участков их стоимости в соответствии с земельным законодательством. Указанные земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, включая размещение строительства надземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и требования по обеспечению промышленной безопасности и охраны недр, а также требований безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействий техногенного характера устанавливается «Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (РД 07-309-99), утвержденным Госгортехнадзором России 30.08.99г.

Требования Положения являются обязательными для всех организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее организации), осуществляющих разработку градостроительной документации, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, включая промышленные комплексы, инженерные сооружения, объекты дачного и садоводческого строительства, подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной и необоснованной застройки, охраны недр, включая сохранение условий наиболее полной выработки полезных ископаемых, обеспечение охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ.

Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии согласия на застройку соответствующего пользования недр.

Разрешение на застройку выдается на основе данных горногеологического обоснования до начала проектирования намечаемого строительства объекта. Горногеологическое обоснование может разрабатываться в составе градостроительной документации. Получение разрешения на застройку не исключает необходимости получения в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, разрешения на строительство объектов недвижимости.

Участие представителя Ростехнадзора или его территориального органа в комиссии по выбору площадки для размещения, намечаемого к строительству объекта на площадях залегания полезных ископаемых, не исключает необходимости получения разрешения на застройку в установленном порядке.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в градостроительную документацию всех видов, в соответствии с заданием на ее разработку, включаются разделы об охране недр, окружающей природной среды, о рациональном использовании природных ресурсов и землеустройстве.

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица обязаны осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки. Обязаны не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, проводить работы по надлежащему содержанию зданий, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, и иными специальными нормативами.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательным условием для утверждения градостроительной документации любого вида, проведения государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, в случаях строительства на площадях залегания полезных ископаемых, является наличие положительного заключения органов Ростехнадзора.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в зонах особо охраняемых территорий, в том числе округов горно-санитарной охраны, зонах залегания полезных ископаемых и на территории с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков на площадях залегания полезных ископаемых, включая случаи изменения целевого назначения использования этих участков, производится по согласованию с органами Ростехнадзора.

Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и (или) геологоразведочными работами на предмет выявления полезных ископаемых, то организация этих работ производится на условиях определяемых МПР России, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

В градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке и проектную документацию включаются, а при строительстве или реконструкции объектов недвижимости осуществляются строительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых, охрану горных выработок и месторождений полезных ископаемых, а также охрану объектов от вредного влияния горных выработок.

При этом строительстве и иные мероприятия должны обеспечивать:

- охрану горных выработок от вредного влияния объектов строительства, в том числе и от проникновения вредных веществ в горные выработки и размещение этих объектов с учетом требований предусмотренных техническим проектом горного предприятия и годовыми планами развития горных работ.

- охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, подтопления, пожаров и от других факторов, связанных с его застройкой, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку.

Пользователь недр, подрабатывающий объекты поверхности в установленном порядке, осуществляет горные меры их охраны, в том числе и предусмотренные в горногеологическом обосновании застройки площадей залегания полезных ископаемых и условиях застройки.

Размещение объектов строительства на площадях, подработанных горными работами, или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, допускается после окончания процесса сдвижения земной поверхности, продолжительность которого рассчитывается в установленном для охраны сооружений от вредного влияния горных работ порядке и при отсутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание процесса сдвижения земной поверхности и отсутствие непогашенных горных пород выработок и пустот подтверждаются заключением организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на экспертизу промышленной безопасности в соответствующей области экспертизы или соответствующего пользователя недр.

Организация, осуществляющая строительство или реконструкцию объекта на территории отвода после окончания строительства представляет соответствующему пользователю недр и организации эксплуатирующей построенный объект:

- исполнительный план объекта, включая трассы трубопроводов различного назначения, кабельных линий, с координатами угловых точек в системе координат, принятой пользователем недр, либо в единой государственной системе координат;

- выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотренных проектом строительства мер, обеспечивающих охрану объекта от вредного влияния горных разработок и выполнение условий, на котором разрешена застройка.

Застройка подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения, а также на тектонических нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под насосы, а также в зоне провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине, не допускается.

Застройка площадей залегания месторождения нефти и газа допускается при создании на месторождении геодинамического полигона и организации систематических наблюдений за оседанием земной поверхности и устойчивостью зданий и сооружений для предотвращения аварийных ситуаций.

Застройка площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья, не допускается.

Застройщик осуществляет визуальные и инструментальные наблюдения за деформацией земной поверхности и состоянием указанных объектов, а также выходом на поверхность вредных токсичных и взрывоопасных газов в порядке, предусмотренном условиями разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

При выдаче разрешения на застройку в его условия, в соответствии со статьями 9, 10, 28, 29, 25 и 61 Градостроительного Кодексом Российской Федерации, необходимы документы:

- о включении в задание, на разработку градостроительной документации, требований по составлению раздела об охране недр, а также схем и проектов защиты территорий и поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- о получении от Ростехнадзора или его территориальных органов заключений при проведении государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, согласовании градостроительной документации городских и сельских поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых;

- о согласовании с органами Ростехнадзора проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений и сооружений, а также проектом застройки земельных участков, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

## 1.1. Экономическая база

Градообразующей базой Молвотицкого сельского поселения являются предприятия, занимающееся лесозаготовкой и лесопереработкой - ООО «Промлес плюс», пилорамы.

Перечень действующих предприятий представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Наименование предприятия | Адрес | Вид экономической деятельности | Численность работающих | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Промлес плюс» | д. Мамоновщина | Лесозаготовка, лесопереработка | 35 | Частная, учредители |
| ООО «Оздор» | д. Лаптево | Спортивное рыболовство, туризм | 20 | Частная, учредители |
| Пилорама | д. Новая Русса | Переработка древесины |  |  |
| ЗАО «Лес-Агросервис» (ООО «Венец») | п. Первомайский | Переработка древесины | 10-20 | Частная, учредители |
| Сельскохозяйственные предприятия |
| СПК «Смена» | с. Молвотицы | Сельскохозяйственные работы, животноводство | ликвидируется |  |

Сведения о предприятиях за 2010 год приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| Наименование предприятия | Площадь арендуемого участка, га | Установленный ежегодный объем заготовки, тыс. м3 | Фактический объем заготовки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч по хвойному хозяйству |  |
| ООО «Промлес Плюс» | 2800 | 12,39 | 4,16 | 11,8 |
| СПК «Смена» | 301 | 0,8 | 0,5 | расторгнут |
| Итого | 3101 | 13,19 | 4,66 | 11,8 |

Сырьевые ресурсы района позволяют увеличить в перспективе мощности предприятий по переработке древесины.

Сельское хозяйство муниципального образования специализировалось в основном на мясном (телята, овцы, бычки) скотоводстве в сочетании с производством зерна, картофеля. В настоящее время работает одноэтажное здание СПК «Смена», предприятие ликвидируется.

На территории Молвотицкого сельского поселения находится семь торговых предприятий (Маревское РАЙПО, предприятия частных предпринимателей), снабжающие местное население продуктами питания и промышленными товарами.

Численность постоянного населения муниципального образования Молвотицкое сельское поселение по данным, предоставленным администрацией поселения, в 2010 году составила 997 человек, из них 326 человек – с. Молвотицы.

Численность экономически активного населения в поселении с 2009 по 2011 гг. выросла со 100 до 205 человек (21% от общей численности населения).

Численность официально зарегистрированных безработных в этот же период выросла с 9 до 15 человек. Следует вывод, что количество экономически активного населения увеличивается, численность официально зарегистрированных безработных растет.

В связи со сложной экономической обстановкой в Новгородской области и в стране в целом, в перспективе не ожидается значительного повышения экономически активного населения. Приоритетным направлением останется развитие промышленного производства на базе местных сырьевых ресурсов.

## 1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Молвотицкого сельского поселения.

Молвотицкое сельское поселение – муниципальное образование с промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, социально-культурной инфраструктурой.

Населенный пункт, село Молвотицы, является административным центром Молвотицкого сельского поселения Маревского района Новгородской области.

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- сохранение уникальных памятников культурного наследия

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса, туризма.

В целях повышения эффективности работы малых и средних предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в районе разработана и принята муниципальная среднесрочная программа развития и поддержки малого предпринимательства.

Основные проблемы муниципального образования:

- низкий уровень заработной платы работников;

- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- наличие сырьевой базы, предприятий деревообрабатывающей промышленности, привлекательный район для вложения инвестиций, довольно развитая дорожно-транспортная инфраструктура, удобное географическое положение;

- благоприятные климатические условия для развития туризма.

Одно из направлений развития муниципального образования – развитие туризма. Климатические условия, а именно: достаточно теплое лето и сравнительно мягкая зима, - позволяют развивать здесь как летние, так и зимние виды отдыха и туризма. Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района оценивается как «благоприятный» для организации туризма и для отдыха и лечения. Природные рекреационные ресурсы района дополняются культурно-историческими памятниками.

В экономике поселения лесное хозяйство занимает ведущее место, поэтому необходимо обратить внимание на нормализацию пользованием лесом, обеспечение своевременного воспроизводства лесов, наиболее полное и рациональное использование сырьевого потенциала закреплённых лесов. Лесная и деревообрабатывающая промышленность является отраслью специализации района, поэтому необходимо комплексное использование древесных ресурсов, что предполагает наиболее полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное использование полезных компонентов этих ресурсов, с целью максимального удовлетворения постоянно возрастающих потребностей населения.

В целом комплексное использование лесоресурсов имеет различные аспекты: технологический, социальный, экономический, экологический, организационный. Комплексное использование древесного сырья может идти по двум направлениям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального использования полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное использование древесных отходов.

Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и специализации производства, повышения технического и технологического уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными объёмами производства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют увеличению полезного выхода готового продукта из древесного сырья.

Осуществление второго направления базируется на развитии производств, обеспечивающих использование различных видов древесных отходов, и в первую очередь на создании мощностей по производству древесных плит, топливных брикетов, товаров народного потребления, кормовых дрожжей, технологической щепы для целлюлозно-бумажного производства и другой продукции.

Основной путь рационального использования древесины заключается в безотходном производстве, то есть в глубокой механической и химико-механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов производства. Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве технологического сырья для дальнейшей химической и химико-механической переработки является одним из основных направлений в развитии комплексного использования древесины. В связи с несовершенной структурой использования заготовленной древесины, в настоящее время действующие лесоперерабатывающие предприятия располагают значительными резервами древесного сырья, пригодного для химической переработки.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения:

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития.

Создание благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста региона.

На территории Молвотицкого сельского поселения в настоящее время находится свободная индустриальная площадка:

- Площадка «Масловский Бор» - помещения муниципального оздоровительного учреждения детского оздоровительного лагеря «Масловский Бор». Закреплено в оперативное управление муниципального оздоровительного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Масловский Бор», учредитель – отдел образования Маревского муниципального района. Место расположения Маревский район, д. Любно (Молвотицкое сельское поселение). Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Площадка может быть использована по различным направлениям деятельности: использование для организации отдыха взрослых и детей, туристическо-охотничьего хозяйства, сельскохозяйственного и сельхозперерабатывающего производства.

В новой экономике социальные учреждения муниципального образования начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции.

В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

В прогнозный период можно надеяться на очень скромное по масштабам развитие рыночного сектора услуг. Здесь значительно выше роль традиционного жизнеобеспечения (продовольственного самообеспечения), как фактора, реально повышающего доходы многих домохозяйств.

# 2. Население.

Численность постоянного населения Молвотицкого сельского поселения по данным, предоставленным администрацией поселения, на 01.01. 2010 года составила 997 человек.

Динамику численности населения Молвотицкого сельского поселения можно проследить на диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. – Динамика численности населения Молвотицкого сельского поселения.

По диаграмме видно, что в период 2008 – 2010 гг. наблюдается спад численности населения Молвотицкого сельского поселения на 7,6% (76 человек).

Изменение численности населения по другим населенным пунктам Молвотицкого сельского поселения в период 2008-2010 гг. по данным, предоставленным Администрацией Молвотицкого сельского поселения, представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| д. Антаново | 0 | 0 | 0 |
| д. Бель-1 | 14 | 14 | 12 |
| д. Бель-2 | 4 | 4 | 4 |
| д. Боково | 1 | 1 | 1 |
| д. Бор | 2 | 2 | 2 |
| д. Борок | 0 | 0 | 0 |
| д. Будьково | 0 | 0 | 0 |
| д. Быково | 15 | 14 | 13 |
| д. Василёвщина | 8 | 7 | 6 |
| д. Васильки | 2 | 2 | 2 |
| д. Великуша | 2 | 2 | 2 |
| д. Воскресенское | 9 | 11 | 10 |
| д. Гусево | 10 | 9 | 8 |
| д. Гоголино | 1 | 1 | 1 |
| д. Горное | 135 | 132 | 100 |
| д. Горки | 1 | 1 | 1 |
| д. Гнутище | 3 | 3 | 3 |
| д. Дорофеево | 0 | 0 | 0 |
| д. Дубровка | 8 | 8 | 8 |
| д. Заборовье | 25 | 25 | 25 |
| д. Заселье | 19 | 18 | 18 |
| д. Канищево | 1 | 1 | 1 |
| д. Кирилково | 1 | 1 | 1 |
| д. Кожино | 0 | 0 | 0 |
| д. Корнево | 0 | 0 | 0 |
| д. Лаптево | 7 | 7 | 7 |
| д. Линье | 0 | 0 | 0 |
| д. Латкино | 1 | 0 | 0 |
| д. Лёхово | 1 | 1 | 1 |
| д. Любно | 27 | 22 | 25 |
| д. Мамоновщина | 57 | 55 | 55 |
| с. Молвотицы | 333 | 337 | 326 |
| д. Наумово | 10 | 10 | 8 |
| д. Николаевское | 0 | 0 | 0 |
| д. Новое Маслово | 0 | 0 | 0 |
| д. Новый Новосёл | 4 | 2 | 2 |
| д. Новая Русса | 97 | 94 | 89 |
| д. Островня | 2 | 2 | 2 |
| д. Павлово | 6 | 7 | 7 |
| п. Первомайский | 222 | 218 | 213 |
| д. Печище | 0 | 0 | 0 |
| д. Поля | 7 | 7 | 7 |
| д. Сивущено | 1 | 1 | 1 |
| д. Сидорово | 7 | 5 | 5 |
| д. Сопки | 5 | 5 | 6 |
| д. Спасово | 4 | 2 | 4 |
| д. Старое Маслово | 0 | 0 | 0 |
| д. Сысоево | 2 | 2 | 2 |
| д. Теплынька | 8 | 8 | 8 |
| д. Чёрные Луки | 4 | 4 | 4 |
| д. Шавлово | 0 | 0 | 0 |
| д. Шепелево | 4 | 4 | 4 |
| д. Шерякино | 3 | 3 | 3 |
| Всего: | 1073 | 1052 | 997 |

Число населенных пунктов без населения – 13.

За рассматриваемый период численность населения в населенных пунктах поселения сокращалась. Изменение численности населения коснулось всех категорий населения.

По данным, предоставленным Администрацией Молвотицкого сельского поселения, в период с 2009 по 2011 годы в поселении наблюдается изменение численности населения по всем возрастным группам, что видно из таблицы 2.2.

Таблица 2.2.

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянно проживающего населения МО в том числе: | 254 | 239 | 997 |
| дети до 0-6 лет | 12 | 11 | 69 |
| дети от 7 до 18 лет | 19 | 21 | 72 |
| Численность экономически активного населения (рабочих, служащих) | 100 | 113 | 205 |
| Численность пенсионеров | 88 | 77 | 275 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 9 | 5 | 15 |

Значительный рост показателей после 2010 года связан с объединением двух поселений Маревского района: Молвотицкого и Горного сельских поселений.

В период 2009-2011 гг. в поселении наметилась положительная тенденция и наблюдается небольшое увеличение численности детей дошкольного возраста 0-6 лет.

Структура населения Молвотицкого сельского поселения в период 2009-2011 гг. представлена графически (в процентном выражении) на диаграмме 2.2.

Диаграмма 2.2.Структура численности населения по Молвотицкому сельскому поселению, %

По диаграмме видно, что доля пожилых людей в общей численности населения стабильно сокращается и по состоянию на 2011 год (за 5 месяцев) составила 27,6%, что на 4,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда доля пожилых людей была 32,2%.

По половому признаку в населенных пунктах поселения наблюдается практически равное количество числа женщин и мужчин с небольшим перевесом числа женщин.

За 2010 год по вопросу содействия в трудоустройстве в Марёвском районе обратилось 248 человек.

По состоянию на 01.01.2011 года состоит на учете в службе занятости 68 человек по сравнению с этим периодом прошлого года на 37 человек меньше.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2010 года составил 2,5 %.

Признано безработными 197 человек, что на 116 безработных меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.

Состав граждан, признанных безработными:

52,4 % - женщины;

8,5 % - инвалиды;

39,1 % - молодежь в возрасте 14-29 лет;

5,2 % - лица предпенсионного возраста;

4,0 % - высвобожденные работники;

32,3 % - длительно не работающие

Уровень зарегистрированной безработицы по данным паспорта муниципального образования Молвотицкое сельское поселение составляет 1,5%.

## 2.1 Базовый прогноз численности населения.

- Естественное движение населения, проживающего на территории Молвотицкого сельского поселения, с 2008 года по 2010 год представлено в таблице 2.1.1.

- Таблица 2.1.1.

| Период, год | Численность населения в поселении, человек | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1073 | 2 | 19 | -17 |
| 2009 | 1052 | 8 | 24 | -16 |
| 2010 | 997 | 6 | 20 | -14 |

Графически естественное движение населения Молвотицкого сельского поселения можно проследить по диаграмме 2.3.

Диаграмма 2.3. Динамика естественного движения населения Молвотицкого сельского поселения.

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения.

Динамика естественной убыли населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли населения приведена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

| Наименование поселения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |
| Молвотицкое сельское поселение | 1,9 | 7,6 | 6,0 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |
| Молвотицкое сельское поселение | 17,7 | 22,8 | 20,1 |
| Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 человек населения; человек) |
| Молвотицкое сельское поселение | -15,8 | -15,2 | -14,1 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Миграционные движения населения Молвотицкого сельского поселения представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

| Период, год | Численность населения в районе, человек | Прибыло | Убыло | Миграционный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1073 | 18 | 20 | -2 |
| 2009 | 1052 | 13 | 18 | -5 |
| 2010 | 997 | 10 | 13 | -3 |

Графически миграционное движение населения Молвотицкого сельского поселения можно проследить по диаграмме 2.4.

Диаграмма 2.4. Динамика миграционного движения населения Молвотицкого сельского поселения

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Молвотицкого сельского поселения приведена в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4.

| Поселение | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших (человек) на 1000 человек населения |
| Молвотицкое сельское поселение | 16,8 | 12,4 | 10,0 |
| Число выбывших (человек) на 1000 человек населения |
| Молвотицкое сельское поселение | 18,6 | 17,1 | 13,0 |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |
| Молвотицкое сельское поселение | -1,8 | -4,7 | -3,0 |
| 1) Знак (-) означает убыль |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Молвотицком сельском поселении дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения за рассматриваемый период с 2008 по 2010 гг. идет за счет естественной и миграционной убыли населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2010 г. коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

общий коэффициент рождаемости (ОКР)	                                                              6,0 ‰;

общий коэффициент смертности (ОКС)	                                                              20,1 ‰;

общий коэффициент естественной убыли	                                                             -14,1 ‰;

общий коэффициент миграционной прибыли                                                          10,0 ‰;

общий коэффициент миграционной убыли                                                              13,0 ‰;

общий коэффициент миграционного обмена	                                                  -3,0 ‰;

2. За период 2008-2010 гг. в динамике рождаемости наметился подъем. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 1,9 ‰ до 6,0 ‰. Уровень смертности за этот же период тоже увеличился с 17,7 ‰ до 20,1 ‰ т.е. на 2,4 ‰.

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли отрицательный.

4. Коэффициент миграционного обмена в сельском поселении также имеет отрицательную динамику.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

В возрастно-половом составе Молвотицкого сельского поселения численность женщин несколько превышает численность мужчин на протяжении всего исследуемого периода. Диспропорция половой структуры появляется среди населения и пенсионного возраста с 60 лет и старше, когда количество женщин превышает количество мужчин. Это обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами.

Третью часть (32,2%) совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Базовый прогноз численности населения Молвотицкого сельского поселения произведен демографическим методом.

Прогнозирования численности населения Молвотицкого сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2008-2010 гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2008-2010 гг. | -76 | -38 | -3,8 | - | - |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Молвотицкого сельского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Молвотицкого сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Молвотицкого сельского поселения принят период 2008-2010 гг., где процент среднегодовой убыли населения составляет 3,8%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Молвотицкого сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня и составляет 6,0‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости растет, он увеличился с 1,9‰ (2008г.) до 6,0‰ (2010г.). Произошедшие изменения в рождаемости дают основание прогнозировать положительные тенденции в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 17‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселения ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 13,0‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере 4‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется незначительное увеличение миграционного притока населения, за счет него также будет идти прибыль населения. Коэффициент миграционной прибыли на расчетный срок составит 1‰.

Прогноз численности населения Молвотицкого сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2011-2031 | 104 | 83 | 21 | 1101 |

За расчетный срок (20 лет) произойдет естественная убыль населения в малых населенных пунктах или отток в более крупные населенные пункты. Поэтому увеличится почти в 1,6 раза число населенных пунктов без постоянно проживающего населения с 13 до ориентировочно 21.

Базовый прогноз численности населения Молвотицкого сельского поселения разработан на основании данных по численности населения, предоставленных администрацией поселения. Численность населения поселения была определена на уровне 997 человек в 2010 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Молвотицкого сельского поселения на расчетный срок принята 1101 человек.

Информация о численности постоянного и проектируемого населения в разбивке по населенным пунктам представлена в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения (чел.) | Численность проектируемого населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| д. Антаново | 0 | 0 |
| д. Бель-1 | 12 | 15 |
| д. Бель-2 | 4 | 4 |
| д. Боково | 1 | 0 |
| д. Бор | 2 | 4 |
| д. Борок | 0 | 0 |
| д. Будьково | 0 | 0 |
| д. Быково | 13 | 17 |
| д. Василёвщина | 6 | 10 |
| д. Васильки | 2 | 0 |
| д. Великуша | 2 | 2 |
| д. Воскресенское | 10 | 12 |
| д. Гусево | 8 | 11 |
| д. Гоголино | 1 | 0 |
| д. Горное | 100 | 120 |
| д. Горки | 1 | 0 |
| д. Гнутище | 3 | 3 |
| д. Дорофеево | 0 | 0 |
| д. Дубровка | 8 | 8 |
| д. Заборовье | 25 | 30 |
| д. Заселье | 18 | 20 |
| д. Канищево | 1 | 0 |
| д. Кирилково | 1 | 0 |
| д. Кожино | 0 | 0 |
| д. Корнево | 0 | 0 |
| д. Лаптево | 7 | 7 |
| д. Линье | 0 | 0 |
| д. Латкино | 0 | 0 |
| д. Лёхово | 1 | 0 |
| д. Любно | 25 | 30 |
| д. Мамоновщина | 55 | 60 |
| с. Молвотицы | 326 | 350 |
| д. Наумово | 8 | 10 |
| д. Николаевское | 0 | 0 |
| д. Новое Маслово | 0 | 0 |
| д. Новый Новосёл | 2 | 4 |
| д. Новая Русса | 89 | 100 |
| д. Островня | 2 | 2 |
| д. Павлово | 7 | 7 |
| п. Первомайский | 213 | 230 |
| д. Печище | 0 | 0 |
| д. Поля | 7 | 7 |
| д. Сивущено | 1 | 0 |
| д. Сидорово | 5 | 7 |
| д. Сопки | 6 | 6 |
| д. Спасово | 4 | 4 |
| д. Старое Маслово | 0 | 0 |
| д. Сысоево | 2 | 2 |
| д. Теплынька | 8 | 8 |
| д. Чёрные Луки | 4 | 4 |
| д. Шавлово | 0 | 0 |
| д. Шепелево | 4 | 4 |
| д. Шерякино | 3 | 3 |
| Всего: | 997 | 1101 |

Таким образом, численность населения Молвотицкого сельского поселения на расчетный срок принята 1101 человек.

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Молвотицкого сельского поселения.

## 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Молвотицкого сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения – сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Молвотицкому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Молвотицкого сельского поселения как развитого социально-экономического поселения Новгородской области. Стратегической целью развития Молвотицкого сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Молвотицкого сельского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Молвотицкого сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Для развития населенных пунктов территории в их границах недостаточно.

- Границы населенных пунктов не утверждены в установленном законом порядке.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Молвотицкое сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

## 3.2. Земельные ресурсы.

- В соответствии с областным законом от 17 января 2005 года №401-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Марёвского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений», Молвотицкое сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Маревского муниципального района Новгородской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Молвотицкое сельское поселение.

- Общая площадь земель муниципального образования Молвотицкое сельское поселение в административных границах составляет 61950 га.

- Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 6149 | 9,93 | 6102 | 9,85 |
| 2. Земли населенных пунктов | 759 | 1,23 | 800 | 1,29 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 148 | 0,24 | 154 | 0,25 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 53536 | 86,42 | 53536 | 86,42 |
| 6. Земли водного фонда | 90 | 0,15 | 90 | 0,15 |
| 7. Земли запаса | 1268 | 2,05 | 1268 | 2,05 |
| ВСЕГО | 61950 | 100 | 61950 | 100 |

Существующее фактически распределение земельного фонда муниципального образования Молвотицкое сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.1

- Рис.3.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, га.

- Перераспределение земельного фонда муниципального образования Молвотицкое сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.2.

- Рис.3.2.2. Перераспределение земельного фонда по категориям, га.

### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

- В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Молвотицкого сельского поселения составляет 6149 га.

- Территория земель сельскохозяйственного назначения сократится на 47 га за счет перевода в земли населенных пунктов и земли промышленности.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 6102 га.

- Под перевод в земли населенных пунктов попадают земли сельскохозяйственного назначения со следующими кадастровыми номерами:

- 53:09:0060301:21 – 2,5 га;

- 53:09:0060301:22 – 1,97 га;

- 53:09:0060301:23 – 3,1 га;

- 53:09:0060301:24 – 0,71 га;

- 53:09:070102:3 – 8 га;

- 53:09:070102:4 –7,9 га;

- 53:09:070102:5 – 8,05 га;

- 53:09:070102:7 – 2,9 га;

- 53:09:070102:1 – 3,5 га.

- Также 5,7 га земель сельскохозяйственного назначения будет переведено в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под размещение кладбища (4 га) и полигона ТБО (1,7га).

- За счет корректировки границ населенных пунктов, в земли населенных пунктов дополнительно предлагается перевести 2,88 га из земель сельскохозяйственного назначения.

### 3.2.2. Земли населенных пунктов.

- В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

- Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

- В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Молвотицкого сельского поселения входит 53 населенных пункта.

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Молвотицкого сельского поселения составляет 759 га.

В процессе выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Молвотицкого сельского поселения выявилась необходимость изменения (расширения) границ населенных пунктов: д.Будьково, д.Лаптево. Также, генеральным планом предлагается корректировка границ следующих населенных пунктов: деревня Антаново, деревня Бель-1, деревня Бель-2, деревня Бор, деревня Боково, деревня Борок, деревня Быково, деревня Василёвщина, деревня Васильки, деревня Воскресенское, деревня Гусево, деревня Гнутище, деревня Гоголино, деревня Горки, деревня Горное, деревня Дорофеево, деревня Дубровка, деревня Заборовье, деревня Заселье, деревня Канищево, деревня Кирилково, деревня Кожино, деревня Корнево, деревня Латкино, деревня Линье, деревня Любно, деревня Мамоновщина, деревня Наумово, деревня Новая Русса, деревня Новое Маслово, деревня Новый Новосёл, деревня Островня, деревня Павлово, деревня Печище, деревня Сидорово, деревня Сопки, деревня Спасово, деревня Старое Маслово, деревня Сысоево, деревня Теплынька, деревня Шавлово, деревня Шепелёво, деревня Чёрные Луки, поселок Первомайский, село Молвотицы.

- Данная необходимость вызвана намерением Администрации поселения изменить разрешенное использование земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и допустить иное разрешенное использование земельных участков. Чтобы изменить разрешенное использование данных земельных участков необходимо включить их в состав земель населенных пунктов и установить разрешенное использование согласно Правилам землепользования и застройки Молвотицкого сельского поселения.

- Планируемые границы населенных пунктов отражены на Схеме административных границ и земель различных категорий.

- Территория земель населенных пунктов увеличится за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения – 41 га

В планируемых границах общая площадь земель населенных пунктов на территории Молвотицкого сельского поселения составит 800 га.

### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Молвотицкого сельского поселения составляет 148 га. На перспективу общая площадь земель данной категории увеличится на 6 га за счет перевода из земель сельскохозяйственного назначения под размещение кладбища и полигона ТБО. Таким образом, площадь земель промышленности составит 154 га.

### 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых территорий в Молвотицком сельском поселении нет.

### 3.2.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Молвотицкого сельского поселения составляет 53536 га.

На расчетный срок площадь земель лесного фонда останется без изменений.

### 3.2.6. Земли водного фонда.

- Общая площадь земель водного фонда составляет 90 га.

- На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится.

### 3.2.7. Земли запаса.

- На территории муниципального образования Молвотицкое сельское поселение 1268 га земель запаса.

- На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится.

# 4. Современное использование территории населенных пунктов.

## 4.1. Село Молвотицы.

Село Молвотицы расположено на правом берегу реки Щебериха. Через село проходит автомобильная трасса Марёво-Демянск.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажной жилой застройкой.

Общественно-деловой центр сформирован в юго-восточной части села, представлен: школой, детским садом, домом культуры, магазинами.

Коммунально-складские территории расположены в северной части села, представлены складами и предприятием по заготовке леса.

Производственные территории расположены в северной части села и представлены МТФ, СФ.

## 4.2. Деревня Горное.

Деревня Горное расположена на правом берегу реки Руденка.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.3. Деревня Новая Русса.

Деревня Новая Русса расположена вдоль правого берега реки Пола. В северо-восточной части поселка находится кладбище.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр сформирован в центральной части деревни, представлен: школой, детским садом, домом культуры.

Коммунально-складские территории расположены в северо-восточной части деревни и представлены складами.

Производственные территории расположены в южной части деревни и представлены МТФ.

## 4.4. Поселок Первомайский.

Поселок Первомайский расположен на левом берегу реки Щебериха.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр сформирован в северной части поселка, представлен: детским садом.

Коммунально-складские территории расположены в восточной части поселка и представлены складами.

## 4.5. Деревня Лёхово, деревня Корнеево, деревня Старое Маслово, деревня Новое Маслово.

Деревни расположены в северном направлении от административного центра с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.6. Деревня Бель-1, деревня Бель-2, деревня Поля, деревня Линье.

Деревни расположены в северо-восточном направлении от с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.7. Деревня Печище, деревня Шепелево, деревня Теплынька, деревня Воскресенское, деревня Шерякино, деревня Шавлово.

Деревни расположены в восточном направлении от административного центра с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.8. Деревня Сопки, деревня Сивущено, деревня Черные Луки, деревня Заселье, деревня Горки, деревня Гоголино, деревня Гнутище, деревня Боково, деревня Кожино, деревня Канищево, деревня Васильки, деревня Кирилково, деревня Мамоновщина, деревня Дорофеево, деревня Заборовье, деревня Лаптево, деревня Сысоево.

Деревни расположены в юго-восточном направлении от административного центра с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.9. Деревня Гусево, деревня Быково.

Деревни расположены в юго-западном направлении от с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.10. Деревня Наумово, деревня Спасово, деревня Павлово, деревня Сидорово, деревня Дубровка, деревня Бор, деревня Латкино, деревня Борок.

Деревни расположены в западном направлении от с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

## 4.11. Деревня Василёвщина, деревня Островня, деревня Великуша, деревня Антаново, деревня Николаевское, деревня Будьково, деревня Любно, деревня Новый Новосел.

Деревни расположены в северо-западном направлении от с. Молвотицы.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

# 5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры рабочего села Молвотицы.

Архитектурно-планировочная организация территории села Молвотицы основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основное направление развития села Молвотицы – северо-западное.

В данном направлении генеральным планом предложено разместить 4 квартала индивидуальной жилой застройки. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок

Рядом с планируемой жилой застройкой генеральным планом предлагается разместить общественно-деловую застройку, включающую в себя магазин и кафе, квартал 2.

В юго-восточной части села генеральным планом предложено выделение участка под размещение детского сада на 30 мест, квартал 1.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 3,40 |  |
| 2 | ИЖС | 3,50 |  |
| 3 | ИЖС | 1,46 |  |
| 4 | ИЖС | 3,10 |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (детский сад на 30 мест) | 0,92 | 0,66 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (магазины, кафе) | 0,22 | 0,16 |

## 5.2. Развитие планировочной структуры деревни Горное.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры села с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития села.

Село компактно, имеет сложную конфигурацию, планировочная структура линейная. Территория застроена, но имеет достаточного количества свободных площадей под застройку.

Развитие территории населенного пункта предлагается вести по периметру села, на свободных территориях.

Генеральным планом планируется размещение 1 квартала жилой застройки: в юго-восточной части села в 1,2 кварталах, в юго-западной части – в 3 квартале, в северной части – в 4 квартале, где предлагается строительство индивидуальной коттеджной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

- Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

- Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

- Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

- Рис. 5.2.1. Схема деревни Горное.

- Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

- Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.2.1.

- Таблица 5.2.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 6,54 |  |

## 5.3. Развитие планировочной структуры деревни Новая Русса.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры села с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития села.

Деревня компактна, имеет сложную конфигурацию, планировочная структура линейная. Территория застроена, но имеет достаточного количества свободных площадей под застройку.

Развитие территории населенного пункта предлагается вести по периметру села, на свободных территориях.

Генеральным планом планируется размещение индивидуальной жилой застройки в северо-западной части населенного пункта, квартал 1, и 2 и 3 кварталы индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни. Индивидуальная жилая застройка предлагается с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

- Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

- Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

- Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

- Рис. 5.3.1. Схема деревни Новая Русса.

- Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

- Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.3.1.

- Таблица 5.3.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 2,95 |  |
| 2 | ИЖС | 1,43 |  |
| 3 | ИЖС | 1,15 |  |

## 5.4. Развитие планировочной структуры поселка Первомайский.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры поселка с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития села.

Село компактно, имеет сложную конфигурацию, планировочная структура линейная. Территория застроена, но имеет достаточного количества свободных площадей под застройку.

Развитие территории населенного пункта предлагается вести по периметру села, на свободных территориях.

Генеральным планом планируется размещение 3-х кварталов жилой застройки: в юго-восточной части села в 1,2 кварталах, в юго-западной части – в 3 квартале, в северной части – в 4 квартале, где предлагается строительство индивидуальной коттеджной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

- Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

- Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

- Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

- Рис. 5.4.1. Схема поселка Первомайский.

- Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

- Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.4.1.

- Таблица 5.4.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 3,19 |  |
| 2 | ИЖС | 1,33 |  |
| 3 | ИЖС | 1,97 |  |

## 5.5. Развитие планировочной структуры деревни Лаптево.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры поселка с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

За границами расчетного срока генеральным планом предложено выделение участков под размещение объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## 5.6. Развитие планировочной структуры деревни Лаптево.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение, развитие сложившейся планировочной структуры поселка с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

За границами расчетного срока генеральным планом предложено выделение участков под размещение индивидуальной жилой застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

## 5.7. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки (за границами расчетного срока);

- зона общественно-деловой застройки;

- зона планируемой общественно-деловой застройки;

- зона объектов здравоохранения;

- зона коммунально-складской застройки;

- зона производственных  предприятий;

- зона природного ландшафта;

- зона парков, скверов, бульваров;

- зона планируемых зеленых насаждений;

- зона планируемых объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (за границами расчетного срока).

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

## 6.1. Существующий жилой фонд.

По данным администрации Молвотицкого сельского поселения жилой фонд составляет 32,565 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность по Молвотицкому сельскому поселению составляет 32,7 м2/чел.

Распределение площадей жилого фонда по населенным пунктам, входящим в состав Молвотицкого сельского поселения, средняя жилищная обеспеченность приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Площадь жилого фонда, .м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Антаново | 0 | 165 | 0,0 |
| д. Бель-1 | 12 | 396 | 33,0 |
| д. Бель-2 | 4 | 415 | 103,8 |
| д. Боково | 1 | 98 | 98,0 |
| д. Бор | 2 | 255 | 127,5 |
| д. Борок | 0 | 175 | 0,0 |
| д. Будьково | 0 | 310 | 0,0 |
| д. Быково | 13 | 1353 | 104,1 |
| д. Василёвщина | 6 | 743 | 123,8 |
| д. Васильки | 2 | 225 | 112,5 |
| д. Великуша | 2 | 91 | 45,5 |
| д. Воскресенское | 10 | 736 | 73,6 |
| д. Гусево | 8 | 359 | 44,9 |
| д. Гоголино | 1 | 105 | 105,0 |
| д. Горное | 100 | 1640 | 16,4 |
| д. Горки | 1 | 165 | 165,0 |
| д. Гнутище | 3 | 255 | 85,0 |
| д. Дорофеево | 0 | 149 | 0,0 |
| д. Дубровка | 8 | 202 | 25,3 |
| д. Заборовье | 25 | 448 | 17,9 |
| д. Заселье | 18 | 1216 | 67,6 |
| д. Канищево | 1 | 306 | 306,0 |
| д. Кирилково | 1 | 219 | 219,0 |
| д. Кожино | 0 | 78 | 0,0 |
| д. Корнево | 0 | 0 | 0,0 |
| д. Лаптево | 7 | 413 | 59,0 |
| д. Линье | 0 | 0 | 0,0 |
| д. Латкино | 0 | 214 | 0,0 |
| д. Лёхово | 1 | 20 | 20,0 |
| д. Любно | 25 | 1150 | 46,0 |
| д. Мамоновщина | 55 | 830 | 15,1 |
| с. Молвотицы | 326 | 8580 | 26,3 |
| д. Наумово | 8 | 576 | 72,0 |
| д. Николаевское | 0 | 0 | 0,0 |
| д. Новое Маслово | 0 | 0 | 0,0 |
| д. Новый Новосёл | 2 | 556 | 278,0 |
| д. Новая Русса | 89 | 1672 | 18,8 |
| д. Островня | 2 | 196 | 98,0 |
| д. Павлово | 7 | 376 | 53,7 |
| п. Первомайский | 213 | 5342 | 25,1 |
| д. Печище | 0 | 84 | 0,0 |
| д. Поля | 7 | 290 | 41,4 |
| д. Сивущено | 1 | 103 | 103,0 |
| д. Сидорово | 5 | 207 | 41,4 |
| д. Сопки | 6 | 293 | 48,8 |
| д. Спасово | 4 | 407 | 101,8 |
| д. Старое Маслово | 0 | 0 | 0,0 |
| д. Сысоево | 2 | 252 | 126,0 |
| д. Теплынька | 8 | 81 | 10,1 |
| д. Чёрные Луки | 4 | 348 | 87,0 |
| д. Шавлово | 0 | 148 | 0,0 |
| д. Шепелево | 4 | 153 | 38,3 |
| д. Шерякино | 3 | 170 | 56,7 |
| Всего по поселению | 997 | 32565 | 32,7 |

Территорию жилой функциональной зоны занимает индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов Молвотицкого сельского поселения представлен в основном одноэтажными, реже двухэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками.

Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах, централизованная сеть канализации отсутствует, поэтому организованы общественные уборные.

Информация о муниципальном жилом фонде представлена в таблице 6.1.2

Таблица 6.1.2

| Наименование населенного пункта | Количество квартир | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Молвотицкое сельское поселение всего | 918 | 32565 |
| д. Антаново | 5 | 165 |
| д. Бель -1 | 11 | 396 |
| д. Бель-2 | 12 | 415 |
| д. Бор | 8 | 255 |
| д. Борок | 5 | 175 |
| д. Горное | 67 | 1640 |
| д. Будьково | 6 | 310 |
| д. Быково | 33 | 1353 |
| д. Василёвщина | 19 | 743 |
| д. Великуша | 3 | 91 |
| д. Воскресенское | 16 | 736 |
| д. Заборовье | 24 | 448 |
| д. Сысоево | 11 | 252 |
| д. Канищево | 7 | 306 |
| д. Горки | 9 | 165 |
| д. Гоголино | 5 | 105 |
| д. Гусево | 9 | 359 |
| д. Дубровка | 6 | 202 |
| д. Заселье | 27 | 1216 |
| д. Сивущено | 5 | 103 |
| д. Боково | 5 | 98 |
| д. Корнево | - | - |
| д. Латкино | 9 | 214 |
| д. Лёхово | 1 | 20 |
| д. Любно | 28 | 1150 |
| с. Молвотицы | 165 | 8580 |
| д. Наумово | 14 | 576 |
| д. Николаевское | - | - |
| д. Новое Маслово | - | - |
| д. Новый Новосёл | 15 | 556 |
| д. Новая Русса | 68 | 1672 |
| д. Островня | 7 | 196 |
| д. Павлово | 14 | 376 |
| п. Первомайский | 95 | 5342 |
| д. Сидорово | 7 | 207 |
| д. Сопки | 8 | 293 |
| д. Спасово | 11 | 407 |
| д. Старое Маслово | - | - |
| д. Шерякино | 12 | 170 |
| д. Поля | 16 | 290 |
| д. Шепелево | 10 | 153 |
| д. Теплынька | 5 | 81 |
| д. Печище | 3 | 84 |
| д. Шавлово | 9 | 148 |
| д. Васильки | 11 | 225 |
| д. Кирилково | 8 | 219 |
| д. Мамоновщина | 53 | 830 |
| д. Дорофеево | 7 | 149 |
| д. Лаптево | 26 | 413 |
| д. Кожино | 5 | 78 |
| д. Гнутище | 9 | 255 |
| д. Чёрные Луки | 9 | 348 |

Необходимо отметить, что деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). Таким образом, наметилась устойчивая тенденция роста количества ветхого жилья. Данный процесс связан с рядом объективных факторов:

- естественным старением и ветшанием жилого фонда;

- высокой стоимостью капитального ремонта.

В последние годы строительство и ввод жилья в Маревском районе осуществляется только индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья на одного жителя Маревского района в 2009 году составил 0,01 м2, что в 8 раз меньше среднеобластного значения.

Степень износа жилого фонда в Марёвском районе составляет 56%.

## 6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда Молвотицкого сельского поселения составляет 32,565 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность по Молвотицкому сельскому поселению составляет 32,7 м2/чел.

На расчетный период Генерального плана (2031г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 36 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства Молвотицкого сельского поселения:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1101 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 39,636 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 32,565 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 32,565 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 7,071 |

По населенным пунктам, входящим в состав Молвотицкого сельского поселения, новое жилищное строительство распределилось следующим образом, таблица 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2031г., чел | Существующий жилой фонд, тыс.м2 | Потребный жилищный фонд, тыс.м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Антаново | 0 | 0,165 | - | - |
| д. Бель-1 | 15 | 0,396 | 0,540 | 0,144 |
| д. Бель-2 | 4 | 0,415 | 0,144 | - |
| д. Боково | 0 | 0,098 | - | - |
| д. Бор | 4 | 0,255 | 0,144 | - |
| д. Борок | 0 | 0,175 | - | - |
| д. Будьково | 0 | 0,310 | - | - |
| д. Быково | 17 | 1,353 | 0,612 | - |
| д. Василёвщина | 10 | 0,743 | 0,360 | - |
| д. Васильки | 0 | 0,225 | - | - |
| д. Великуша | 2 | 0,091 | 0,072 | - |
| д. Воскресенское | 12 | 0,736 | 0,432 | - |
| д. Гусево | 11 | 0,359 | 0,396 | 0,037 |
| д. Гоголино | 0 | 0,105 | - | - |
| д. Горное | 120 | 1,640 | 4,320 | 2,680 |
| д. Горки | 0 | 0,165 | - | - |
| д. Гнутище | 3 | 0,255 | 0,108 | - |
| д. Дорофеево | 0 | 0,149 | - | - |
| д. Дубровка | 8 | 0,202 | 0,288 | 0,086 |
| д. Заборовье | 30 | 0,448 | 1,080 | 0,632 |
| д. Заселье | 20 | 1,216 | 0,720 | - |
| д. Канищево | 0 | 0,306 | - | - |
| д. Кирилково | 0 | 0,219 | - | - |
| д. Кожино | 0 | 0,078 | - | - |
| д. Корнево | 0 | - | - | - |
| д. Лаптево | 7 | 0,413 | 0,252 | - |
| д. Линье | 0 | - | - | - |
| д. Латкино | 0 | 0,214 | - | - |
| д. Лёхово | 0 | 0,020 | - | - |
| д. Любно | 30 | 1,150 | 1,080 | - |
| д. Мамоновщина | 60 | 0,830 | 2,160 | 1,330 |
| с. Молвотицы | 350 | 8,580 | 12,600 | 4,020 |
| д. Наумово | 10 | 0,576 | 0,360 | - |
| д. Николаевское | 0 | - | - | - |
| д. Новое Маслово | 0 | - | - | - |
| д. Новый Новосёл | 4 | 0,556 | 0,144 | - |
| д. Новая Русса | 100 | 1,672 | 3,600 | 1,928 |
| д. Островня | 2 | 0,196 | 0,072 | - |
| д. Павлово | 7 | 0,376 | 0,252 | - |
| п. Первомайский | 230 | 5,342 | 8,280 | 2,938 |
| д. Печище | 0 | 0,084 | - | - |
| д. Поля | 7 | 0,290 | 0,252 | - |
| д. Сивущено | 0 | 0,103 | - | - |
| д. Сидорово | 7 | 0,207 | 0,252 | 0,045 |
| д. Сопки | 6 | 0,293 | 0,216 | - |
| д. Спасово | 4 | 0,407 | 0,144 | - |
| д. Старое Маслово | 0 | - | - | - |
| д. Сысоево | 2 | 0,252 | 0,072 | - |
| д. Теплынька | 8 | 0,081 | 0,288 | 0,207 |
| д. Чёрные Луки | 4 | 0,348 | 0,144 | - |
| д. Шавлово | 0 | 0,148 | - | - |
| д. Шепелево | 4 | 0,153 | 0,144 | - |
| д. Шерякино | 3 | 0,170 | 0,108 | - |
| Всего по поселению | 1101 | 32,565 | 39,636 |  |

В населенных пунктах: д. Бель-1, д. Гусево, д. Дубровка, д. Заборовье, д. Мамоновщина, д. Сидорово, д. Теплынька жилищное строительство вести на существующих территориях за счет сноса ветхого и аварийного жилья и уплотнения жилой застройки.

Село Молвотицы

Площадь жилого фонда села Молвотицы составляет 8,58 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 26,3 м2.

Расчет объемов жилищного строительства села Молвотицы:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 350 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 12,60 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 8,58 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 8,58 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 4,02 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 4,02 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 11,46 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 11,46 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируе-мых территориях | На свободных территориях |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 100 | 4,02 | - | 4,02 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 4,02 | - | 4,02 |

Для размещения 4,02 тыс.м2 потребуется 11,46 га свободных территорий.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2/га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 4,02 | 360 | 11,46 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - |
| Итого | 4,02 |  | 11,46 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства с.Молвотицы на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 3,4 | 0,033 | 1,19 |  | 1,19 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 3,5 | 0,034 | 1,23 |  | 1,23 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 1,46 | 0,014 | 0,51 |  | 0,51 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 3,1 | 0,030 | 1,09 |  | 1,09 |
| Итого: | 11,46 | 0,112 | 4,02 | - | 4,02 |
| Реконструируемые территории |
|  | - | - | - | - | - |
| Всего | 11,46 | 0,112 | 4,02 | - | 4,02 |

Деревня Горное

Площадь жилого фонда деревни Горное составляет 1,64 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 16,4 м2.

Расчет объемов жилищного строительства деревни Горное:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 120 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 4,32 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,64 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,64 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 2,68 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,68 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 6,54 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 6,54 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируе-мых территориях | На свободных территориях |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 100 | 2,68 | - | 2,68 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 2,68 | - | 2,68 |

Для размещения 2,68 тыс.м2 потребуется 6,54 га свободных территорий.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2/га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 2,68 | 410 | 6,54 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - |
| Итого | 2,68 |  | 6,54 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства д.Горное на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 6,54 | 0,074 | 2,68 |  | 2,68 |
| Итого: | 6,54 | 0,074 | 2,68 | - | 2,68 |
| Реконструируемые территории |
|  | - | - | - | - | - |
| Всего | 6,54 | 0,074 | 2,68 | - | 2,68 |

Деревня Новая Русса

Площадь жилого фонда деревни Новая Русса составляет 1,67 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 18,8 м2.

Расчет объемов жилищного строительства деревни Новая Русса:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 100 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 3,60 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,67 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 1,67 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 1,93 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 1,93 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 5,53 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 5,53 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируе-мых территориях | На свободных территориях |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 100 | 1,93 | - | 1,93 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 1,93 | - | 1,93 |

Для размещения 1,93 тыс.м2 потребуется 5,53 га свободных территорий.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2/га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 1,93 | 360 | 5,53 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - |
| Итого | 1,93 |  | 5,53 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства д.Новая Русса на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 2,95 | 0,029 | 1,03 |  | 1,03 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 1,43 | 0,014 | 0,50 |  | 0,50 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 1,15 | 0,011 | 0,40 |  | 0,40 |
| Итого: | 5,53 | 0,054 | 1,93 | - | 1,93 |
| Реконструируемые территории |
|  | - | - | - | - | - |
| Всего | 5,53 | 0,054 | 1,93 | - | 1,93 |

Поселок Первомайский

Площадь жилого фонда поселка Первомайский составляет 5,34 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 25,1 м2.

Расчет объемов жилищного строительства поселка Первомайский:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 230 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 8,28 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 5,34 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 5,34 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 2,94 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,94 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 6,49 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 6,49 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируе-мых территориях | На свободных территориях |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 100 | 2,94 | - | 2,94 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 2,94 | - | 2,94 |

Для размещения 2,94 тыс.м2 жилья потребуется 6,49 га свободных территорий. Объем нового жилищного строительства – 2,92 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (6,49 га), оставшиеся 0,02 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2/га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - объекты индивидуального жилищного строительства с земельным участком | 2,94 | 450 | 6,49 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - |
| Итого | 2,94 |  | 6,49 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства п.Первомайский на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 3,19 | 0,040 | 1,44 |  | 1,44 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 1,33 | 0,017 | 0,60 |  | 0,60 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 1,97 | 0,025 | 0,89 |  | 0,89 |
| Итого: | 6,49 | 0,081 | 2,92 | - | 2,92 |
| Реконструируемые территории |
|  | - | - | - | - | - |
| Всего | 6,49 | 0,081 | 2,92 |  | 2,92 |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Молвотицкого сельского поселения, высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени, но необходимы.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

## 7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

Следует отметить, что Молвотицкое сельское поселение имеет социальную инфраструктуру, обеспечивающую основные потребности населения. Однако, она весьма неравномерна по составу и функциям. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

### 7.1.1. Система здравоохранения.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

В Молвотицком сельском поселении существуют муниципальные учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь населению. К ним относятся пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Данные об учреждениях здравоохранения, работающих на территории Молвотицкого сельского поселения, представлены в таблице 7.1.1.1.

Таблица 7.1.1.1.

| № п/п | Наименование объекта | Собственник | Число посещений | Площадь | Этажность | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП: |
|  | с. Молвотицы | муниципальная | - | 126,3 | 1 | кирпич | хорошее |
|  | д. Новая Русса | муниципальная | - | 64 | 1 | дерево | удовлетвор. |
|  | п.Первомайский | муниципальная | - | 58,5 | 2 | кирпич | удовлетвор. |
|  | д. Горное | муниципальная | - | 432 (с землей) | 1 | кирпич | удовлетвор. |
|  | д. Мамоновщина | муниципальная | - | 432 (с землей) | 1 | кирпич | удовлетвор. |

Стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь населению Молвотицкого сельского поселения оказывает ММУ «Маревская ЦРБ» со стационаром на 19 коек, амбулатория на 100 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи, расположенные в районном центре село Марёво, улица Советов 18 корпус 1,3,4.

В соответствии с областной целевой «Программой обеспечения населения и организаций здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» за 2010 год в Марёвском районе осуществлялось обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, в том числе больных сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, психических больных, больных туберкулезом, бронхиальной астмой, инфарктом миокарда.

В целях реализации областной программы «Укрепление здоровья и профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний» работает кабинет профилактики.

В Марёвском районе основные причины смерти: сердечно-сосудистая патология (78,4 %), несчастные случаи (8,2 %), онкологические заболевания (7,5%). Младенческая смертность за 2010 год – 2 человека. Умерло в возрасте до 65 лет – 50 человек, из них на дому – 34 человека.

### 7.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.

Число дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в поселении составляет один АМДОУ: детский сад «Огонек», в котором воспитывается 21 дошкольник, что составляет 30% детей дошкольного возраста. Загрузка составляет 85%.

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В 2009/2010 учебном году в поселении работало три общеобразовательные школы, где обучалось 67 учащихся (93%). Средняя загрузка составляет 27%. Площадь зданий –1894 м2.

Распределение образовательных учреждений в поселении, по данным администрации Молвотицкого сельского поселения приведено в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1.

| № п/п | Наименование учреждения | Местополо-жение | Расчётное количество | Факти-ческое количество | % загру-женности | Пло-щадь, м2 | МатериалЭтаж-ность | Состоя-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автономное муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Молвотицы | с. Молвотицы ул.Школьная, 7 | 192 | 58 | 30 | 1220 | Кирпич, 2 этажа | Удовлет-ворительное |
|  | Автономное муниципальное общеобразовательное учреждение начальная школа -детский сад д. Новая Русса | д. Новая Русса ул.Централь-ная | 36 | 5 4 | 25 | 375 | Дерево, 1 этаж | Удовлет-ворительное |
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняяя общеобразовательная школа д. Горное | д. Горное ул.Школьная, 4 | 24 | 4 | 17 | 160 | 1 этаж Бревенч. Кирпич | Удовлетв Хорошее |
|  | Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Огонек» п.Первомайский | п.Первомайс-кий | 20 | 17 | 85 | 237 | Кирпич, 1 этаж | Удовлет-ворительное |

При музее военной истории на базе АМОУ СОШ с. Молвотицы Молвотицкого сельского поселения создано патриотическое объединение, в состав которого входит 34 человека.

Следует отметить, что система образования имеет ряд нерешенных проблем: оставляет желать лучшего материально-техническая база и медико-социальные условия в дошкольных образовательных учреждениях, недостаточно количество специалистов с высшим профессиональным дошкольным образованием, низок уровень зарплаты, в связи с чем выпускники отделения дошкольной педагогики не стремятся устроиться на работу в дошкольные учреждения.

### 7.1.3. Социальное обеспечение населения.

На 01.01.2011 года в Марёвском районе на учете в отделе труда и социальной защиты населения состоит 1013 граждан с доходом ниже уровня прожиточного минимума, установленного распоряжением администрации области, среди них 281 семья с 407 детьми.

Адресную социальную поддержку с начала текущего года получили 1127 чел. Общая сумма оказанной помощи составила 482,2 тыс. руб. В числе охваченных материальной помощью 232 семьи с детьми, 100 инвалидов, 146 пенсионеров.

За 2010 год прошли лечение, оздоровление и реабилитацию на базе учреждений санаторного типа 4 ребенка и 2 инвалида, в летнем оздоровительном лагере по бесплатным путевкам отдохнули 35 детей из малообеспеченных семей.

Социальное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов в Марёвском районе осуществляется через ГУСО «Маревский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 27 мест. На 01.01.2011 г. стационарным обслуживанием пользуются 27 граждан, на надомном социальном обслуживании находится 10 нуждающихся.

Назначение и выплата пенсий осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством, без задержек.

С 01.01.2007 года в районе выдано 77 сертификатов на материнский (семейный) капитал, в том числе за 2010 год выдано 22 сертификата. Обеспеченность сертификатами составляет 100%.

По данным администрации Молвотицкого сельского поселения на 01.01.2011 г. в поселении насчитывалось 275 пенсионеров, что составило 27,6% от численности населения.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан, что ведет к деградации семей.

### 7.1.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В Молвотицком сельском поселении размещены: два дома культуры; пять библиотек.

Распределение учреждений культуры по поселению приведены в таблице 7.1.4.1.

Таблица 7.1.4.1.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Мощность пос., мест | Площадь, м2 | Этажность, материал | Состояние | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки |
|  | Молвотицкий сельский библиотечный филиал | с. Молвотицы ул. Зеленая, 9 | 5014- | 126 | 2 этажа, кирпич | удовлетвори-тельное | муниципальная |
|  | Любновский сельский библиотечный филиал | д. Любно | н/д | 45 | 1 этаж, брус | удовлетвори-тельное | муниципальная |
|  | Новорусский сельский библиотечный филиал | д. Новая Русса ул. Центральная | 1010 | 56 | 1 этаж | удовлетвори-тельное | муниципальная |
|  | Горный сельский библиотечный филиал | д. Горное пер. Кленовый, 2 | 972 | 205 | 1 этаж, кирпич | хорошее | муниципальная |
|  | Мамоновщинский сельский библиотечный филиал | д. Мамоновщина | - | 102 | 1 этаж, кирпич | удовлетвори-тельное | муниципальная |
| Дома культуры |
|  | Молвотицкий дом культуры | с. Молвотицы ул. Зеленая, 9 | 250 | 540 | 2 этажа, кирпич | удовлетвори-тельное | муниципальная |
|  | Горный сельский клуб | д. Горное ул. Школьная, 1 | 80 | 109 | 1 этаж, деревянный | удовлетвори-тельное | муниципальная |

Здание ДК с. Молвотицы подключено к центральным тепловой и водопроводной сетям.

В поселении отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

### 7.1.5. Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании Молвотицкое сельское поселение не развита.

### 7.1.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

В 2010 году торговая сеть поселения была представлена 10 предприятиями торговли, с общей торговой площадью – 285 м2. Объекты торговли представлены: магазинами Маревского РАЙПО (6 магазинов), предприятиями частных предпринимателей, в основном, продовольственных и смешанных товаров, расположенных:

- село Молвотицы – 4 магазина;

- деревня Новая Русса – 2 магазина;

- песелок Первомайский – 1 магазин;

- деревня Горное – 2 магазина;

- деревня Мамоновщина – 1 магазин.

Основной целью деятельности в сфере торговли и бытового обслуживания населения является содействие динамичному развитию организаций торговли всех форм собственности для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

Предприятий общественного питания, сферы услуг, объектов бытового обслуживания населения на территории Молвотицкого сельского поселения нет. Развитие этих сфер деятельности и услуг объясняется, невысокими, в масштабах всего региона, доходами жителей.

Перспективы развития системы потребительского рынка Молвотицкого сельского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли. Уровень развития общественного питания и бытовых услуг будет определяться экономической эффективностью и восстребованностью в услугах такого профиля.

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

## 7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Молвотицкого сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | 1101 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 на 1000. чел. | 55 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000. чел | 110 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32% от числа школьников | 35 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 15 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 20 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел | 1 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 33 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 3 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 3 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000. чел. | 66 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 110 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 6 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 | 1/6606/6 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел | 350 м2 | 385 |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 27 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. | 440 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 44 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 44 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 4 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг. белья в смену на 1000 чел. | 22 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг. вещей в смену на 1000 чел. | 2 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 1 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 6 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс.жит. в пределах 20 минут. доступности | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 24 | 31 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 110 | 252 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 35 | - | 35 |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 15 | - | 15 |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | 20 | - | 20 | 5 ФАПов |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 | - | 1 |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 | - | 1 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 33 | - | 33 |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 | - | 3 |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 | - | 3 |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 66 | - | - |  |
| 2 | Клубы | мест | 110 | 330 | - |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 | - | - |  |
| 4 | Библиотеки | объект или ед.хранения /кол-во чит. мест | 1/6606/6 | 5/6996 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 385 | - | 385 |  |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 27 | - | 27 |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 440 | 285 | 155 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 44 | - | 44 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 44 | - | 44 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | - | 4 |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 22 | - | 22 |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 2 | - | 2 |  |
| 4 | Бани | мест | 1 | - | 1 |  |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 | - | 6 |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - | 1 |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 | - | 1 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект |  |  |  |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | - | 1 |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 | - | 1 |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 | 3 | - |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

Село Молвотицы

- детский сад на 30 мест

- магазин, кафе на 10 мест

# 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

# 9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2/чел.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых - оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПов, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

- зона полигона ТБО.

Описание зон скотомогильников, полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.1.5. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

## 10.1. Территория кладбищ.

На территории Молвотицкого сельского поселения имеется 5 кладбищ традиционного захоронения, общей площадью 3,86 га. Информация о расположении кладбищ на территории Молвотицкого сельского поселения представлена в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| № пп | Местоположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северо-западнее д.Николаевское, на правом берегу р.Пола | 0,26 |  |
|  | Северо-западнее д.Любно, на правом берегу р.Пола | 0,69 | Расположено в водоохраной зоне реки |
|  | Северо-западнее д.Шепелево, с левой стороны автомобильной дороги на д.Поля | 0,47 |  |
|  | Северо-восточная окраина д.Новая Русса, на правом берегу р.Пола | 0,49 | Расположено в водоохраной зоне р.Пола |
|  | Южная окраина с.Молвотицы | 1,95 | Расположено в водоохраной зоне |
|  | Итого: | 3,86 |  |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый размер земельного участка составит 0,7 га.

Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается:

- Закрыть три действующих кладбища:

- Северо-западнее д.Любно, на правом берегу р.Пола;

- Северо-восточная окраина д.Новая Русса, на правом берегу р.Пола;

- Южная окраина с.Молвотицы;

так как территории указанных кладбищ частично находятся в водоохранных зонах, что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ…».

- Обустроить новое кладбище:

- Между деревнями Черные Луки и Заборовье, площадью 4 га.

Использование территории закрытых кладбищ:

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# 11. Баланс территории.

- Настоящий баланс составлен в границах территории Молвотицкого сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

- На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования Молвотицкое сельское поселение представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Баланс территории муниципального образования

Молвотицкое сельское поселение

| Категория земель | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 6149 | 9,93 | 6102 | 9,85 |
| 2. Земли населенных пунктов | 759 | 1,23 | 800 | 1,29 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 148 | 0,24 | 154 | 0,25 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 53536 | 86,42 | 53536 | 86,42 |
| 6. Земли водного фонда | 90 | 0,15 | 90 | 0,15 |
| 7. Земли запаса | 1268 | 2,05 | 1268 | 2,05 |
| ВСЕГО | 61950 | 100 | 61950 | 100 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

### 1.1.1. Внешний транспорт.

Административный центр Молвотицкого сельского поселения - село Молвотицы расположено в 214 км от областного центра города Великий Новгород.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Молвотицкого сельского поселения, составляет:

- дорога регионального значения – 17,1 км;

- дорога местного значения – 87 км.

По территории Молвотицкого сельского поселения, согласно «Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», проходят 14 автодорог, таблица 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.

| № п/п | № по переч-ню | Наименование автомобильной дороги, местоположение, принадлежность | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по категориям: | вне катего-рии |
|  |  |  |  | II | III | IV | V |  |
| II. Автомобильные дороги межмуниципального значения |
| 1 | 68 | «Молвотицы – Мамоновщина» - Конищево - Горки 0+000-4+310 (Маревский муниципальный район) | 4,31 | - | - | - | 4,31 | - |
|  | 266 | Вотолино – Соболево - Гнутище 0+000-13+000 (Демянский муниципальный район) 13+000-17+900 (Маревский муниципальный район) | 17,9 | - | - | - | 17,9 | - |
|  | 291 | Горное - Шерякино 0+000-7+200 (Маревский муниципальный район) | 7,2 | - | - | - | 7,2 | - |
|  | 319 | Демянск – Марёво - Холм 0+000-18+186 (Демянский муниципальный район) 18+186-51+050, 51+650-78+540 (Маревский муниципальный район) 51+050-51+650 (с. Марёво) 78+549-87+100, 89+400-129+900 (Холмский муниципальный район) 87+100-89+400 (Тверская область, Андреапольский муниципальный район) | 129,9 | - | - | - | 126,69 | 3,21 |
|  | 388 | Кирилково – граница Тверской области 0+000-2+000 (Маревский муниципальный район) | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - |
|  | 454 | Любно – Новое Маслово 0+000-5+400 (Маревский муниципальный район) | 5,4 | - | - | - | 5,4 | - |
|  | 493 | Молвотицы – Воскресенское - Заселье 0+000-4+200 (Маревский муниципальный район) | 4,2 | - | - | - | 4,2 | - |
|  | 494 | Молвотицы – Любно – Новый Новосёл 0+000-12+000 (Маревский муниципальный район) | 12,0 | - | - | 1,0 | 3,0 | 8,0 |
|  | 495 | Молвотицы - Мамоновщина 0+000-17+400 (Маревский муниципальный район) | 17,4 | - | - | 8,4 | 9,0 | - |
|  | 496 | Молвотицы – Новая Русса 0+000-9+200 (Маревский муниципальный район) | 9,2 | - | - | 9,2 | - | - |
|  | 518 | Наумово – Спасово - Островня 0+000-8+800 (Маревский муниципальный район) | 8,8 | - | - | - | 8,8 | - |
|  | 584 | Пеньково - Мамоновщина 0+000-5+200 (Демянский муниципальный район) 5+200-22+700 (Маревский муниципальный район) | 22,7 | - | - | - | 5,2 | 17,5 |
|  | 727 | Подъезд к д.Лаптево 0+000-1+300 (Маревский муниципальный район) | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - |
|  | 816 | Подъезд к п.Первомайский 0+000-1+000 (Маревский муниципальный район) | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |

Междугородное автобусное сообщение осуществляется по маршрутам:

- г. Великий Новогород – с. Марёво,

Движение автобусов осуществляется по 4 маршрутам, таблица 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2.

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- | --- |
| 1 | 115 | Деревня Горное – село Марёво – деревня Любно |
| 2 |  | Деревня Горное – деревня Мамоновщина |
| 3 |  | Деревня Горное – поселок Демянск |
| 4 |  | Село Марёво – деревня Новая Русса |

### 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Молвотицком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

### 1.1.3. Поселковый транспорт.

Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта. Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 человек) в Марёвском районе составляет 235 ед.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети.

###### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Молвотицкого сельского поселения представлен в таблице 1.1.3.1.

Таблица 1.1.3.1

| Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел. | Количество автотранспортных средств, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | автомобилей | мотоциклов и мопедов |
| Молвотицкое сельское поселение, в том числе | 1101 | 276 | 165 |
| Село Молвотицы | 350 | 88 | 53 |
| Деревня Новая Русса | 100 | 25 | 15 |
| Деревня Горное | 120 | 30 | 18 |
| Поселок Первомайский | 230 | 58 | 35 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Молвотицкому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 2 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливно-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

На территории Молвотицкого сельского поселения в поселке Первомайский размещена АЗС №10 ООО «Новгороднефтепродукт», состоящая из двух емкостей по 20 м бензина АИ-76 и АИ-92 м, емкости с дизельным топливом и 20 м с моторным маслом.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

### 1.1.4.Улично-дорожная сеть.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта.

Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в селе Молвотицы составит 7,6 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 1,3 | - | 1,3 |
| главная улица | 2,4 | - | 2,4 |
| основная улица в жилой застройке | 1,1 | 0,3 | 1,4 |
| второстепенная улица | 2 | 0,5 | 2,5 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 6,8 | 0,8 | 7,6 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Горное составит 4,4 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 1,3 | - | 1,3 |
| основная улица в жилой застройке | 1 | - | 1 |
| второстепенная улица | 1,7 | 0,4 | 2,1 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 4 | 0,4 | 4,4 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Новая Русса составит 2,4 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 1,4 | - | 1,4 |
| основная улица в жилой застройке | 0,5 | - | 0,5 |
| второстепенная улица | 0,5 | - | 0,5 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 2,4 | - | 2,4 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в поселке Первомайский составит 3 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 1 | - | 1 |
| основная улица в жилой застройке | 1,1 | - | 1,1 |
| второстепенная улица | 0,9 | - | 0,9 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 3 | - | 3 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Будьково составит 1,1 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 0,4 | - | 0,4 |
| главная улица | - | 0,7 | 0,7 |
| основная улица в жилой застройке | - | - | - |
| второстепенная улица | - | - | - |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 0,4 | 0,7 | 1,1 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в деревне Лаптево составит 0,9 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 0,7 | - | 0,7 |
| основная улица в жилой застройке | 0,2 | - | 0,2 |
| второстепенная улица | - | - | - |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| Всего | 0,9 | - | 0,9 |

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение

В состав Молвотицкого сельского поселения входят 53 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения имеют д. Горное, д. Любно, д. Мамоновщина, с. Молвотицы, д. Новая Русса, п. Первомайский, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Согласно концепции социально-экономического развития на 2011-2013годы, должны быть осуществлены объёмы работ: строительство водопроводных сетей д. Горное; Устройство по одной артезианской скважине в п. Первомайский и д. Лаптево.

Выше указанные работы будут выполнены ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «Демянский межрайонный филиал». При разработке проектных предложений были учтены концепции социально-экономического развития Молвотицкого сельского поселения на 2011-2013годы.

Село Молвотицы.

В настоящее время водоснабжение села Молвотицы осуществляется от тупикового водопровода Ø100 ÷40мм, снабжающего водой общественные здания, зданий коммунального назначения и жилые дома. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины производительностью по 6,5м³/час каждая, одна из которых на данный момент находится в не рабочем состоянии. По данным протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действуют две водонапорные башни Рожновского V=18м3 Н=15м. Источником водоснабжения остальной части села служат приусадебные колодцы.

Деревня Горное.

В д. Горное имеется артезианская скважина, производительностью 6,5м³/час, с водонапорной башней Рожновского (V=15м3, Н=18м) (в настоящее время не эксплуатируется), водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. По данным протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02.

Деревня Новая Русса.

В настоящее время водоснабжение деревни Новая Русса осуществляется от тупикового водопровода Ø100 ÷80мм, снабжающего водой общественные здания, зданий коммунального назначения и части жилых домов. Источником водоснабжения служит артезианская скважина производительностью 6,5м³/час. По данным протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=18м3.Н=15м. Источником водоснабжения остальной части деревни служат приусадебные колодцы.

Поселок Первомайский.

В настоящее время водоснабжение посёлка Первомайский осуществляется от тупикового водопровода Ø80 ÷40мм, снабжающего водой общественные здания, зданий коммунального назначения и часть жилых домов. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины производительностью по 6,5м³/час каждая, одна из которых на данный момент находится в не рабочем состоянии. По данным протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=18м3.Н=15м. Источником водоснабжения остальной части хутора служат приусадебные колодцы.

Проектные решения.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Молвотицкого сельского поселения на расчётный период составляет: 319,87 м³/сут. (смотри таблицу 2.1.1.).

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения Молвотицкого сельского поселения

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Сред-несу-точн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Антаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Бель - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160/25 | 1.92 | 0.70 | 2.50 | 0.61 | 0.30 | 0.11 | 0.39 | 0.10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.38 | 0.14 | 0.38 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0.10 | 0.04 | 0.60 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.40 | 0.88 | 3.48 | 0.70 | 0.32 | 0.11 | 0.41 | 0.10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/25 | 2.24 | 0.82 | 2.91 | 0.71 | 0.35 | 0.13 | 0.46 | 0.11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.45 | 0.16 | 0.45 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0.12 | 0.04 | 0.70 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.80 | 1.02 | 4.06 | 0.82 | 0.37 | 0.13 | 0.47 | 0.12 |  |
| д. Бель - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| д. Боково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| д. Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Будьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Быково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/25 | 2.08 | 0.76 | 2.70 | 0.66 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.42 | 0.15 | 0.42 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0.11 | 0.04 | 0.65 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.60 | 0.95 | 3.77 | 0.76 | 0.34 | 0.12 | 0.44 | 0.11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160/25 | 2.40 | 0.88 | 3.12 | 0.76 | 0.38 | 0.14 | 0.49 | 0.12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.48 | 0.18 | 0.48 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0.12 | 0.05 | 0.75 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3.00 | 1.10 | 4.35 | 0.88 | 0.39 | 0.14 | 0.51 | 0.12 |  |
| д. Василёвщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/25 | 0.96 | 0.35 | 1.25 | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.20 | 0.44 | 1.74 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.20 | 0.05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| д. Васильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| д. Великуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| д. Воскресенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/25 | 1.60 | 0.58 | 2.08 | 0.51 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.00 | 0.73 | 2.90 | 0.59 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | 0.08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/25 | 1.76 | 0.64 | 2.29 | 0.56 | 0.28 | 0.10 | 0.36 | 0.09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0.09 | 0.03 | 0.55 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.20 | 0.80 | 3.19 | 0.64 | 0.29 | 0.11 | 0.37 | 0.09 |  |
| д. Гусево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/25 | 1.60 | 0.58 | 2.08 | 0.51 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.00 | 0.73 | 2.90 | 0.59 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | 0.08 |  |
| д. Гоголино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Горное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160/25 | 16.00 | 5.84 | 20.80 | 5.07 | 2.50 | 0.91 | 3.25 | 0.79 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.20 | 1.17 | 3.20 | 0.78 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 100 | 50 | 0.82 | 0.30 | 5.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20.02 | 7.31 | 29.00 | 5.85 | 2.63 | 0.96 | 3.38 | 0.82 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 120 | 160/25 | 19.20 | 7.01 | 24.96 | 5.81 | 3.00 | 1.10 | 3.90 | 0.91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.84 | 1.40 | 3.84 | 0.89 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 120 | 50 | 0.99 | 0.36 | 6.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24.03 | 8.77 | 34.80 | 6.71 | 3.15 | 1.15 | 4.05 | 0.94 |  |
| д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Гнутище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/25 | 0.48 | 0.18 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.60 | 0.22 | 0.87 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/25 | 0.48 | 0.18 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.60 | 0.22 | 0.87 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |  |
| д. Дорофеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| д. Заборовье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160/25 | 4.00 | 1.46 | 5.20 | 1.27 | 0.63 | 0.23 | 0.81 | 0.20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.80 | 0.29 | 0.80 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0.21 | 0.08 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5.01 | 1.83 | 7.25 | 1.46 | 0.66 | 0.24 | 0.84 | 0.21 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160/25 | 4.80 | 1.75 | 6.24 | 1.52 | 0.75 | 0.27 | 0.98 | 0.24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.96 | 0.35 | 0.96 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0.25 | 0.09 | 1.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.01 | 2.19 | 8.70 | 1.76 | 0.79 | 0.29 | 1.01 | 0.25 |  |
| д. Заселье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160/25 | 2.88 | 1.05 | 3.74 | 0.91 | 0.45 | 0.16 | 0.59 | 0.14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.58 | 0.21 | 0.58 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0.15 | 0.05 | 0.90 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3.60 | 1.32 | 5.22 | 1.05 | 0.47 | 0.17 | 0.61 | 0.15 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160/25 | 3.20 | 1.17 | 4.16 | 1.01 | 0.50 | 0.18 | 0.65 | 0.16 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.64 | 0.23 | 0.64 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | 0.16 | 0.06 | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4.00 | 1.46 | 5.80 | 1.17 | 0.53 | 0.19 | 0.68 | 0.16 |  |
| д. Канищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Кирилково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Кожино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Корнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Лаптево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| д. Линье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Латкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Лёхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Любно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160/25 | 4.00 | 1.46 | 5.20 | 1.27 | 0.63 | 0.23 | 0.81 | 0.20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.80 | 0.29 | 0.80 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0.21 | 0.08 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5.01 | 1.83 | 7.25 | 1.46 | 0.66 | 0.24 | 0.84 | 0.21 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160/25 | 4.80 | 1.75 | 6.24 | 1.52 | 0.75 | 0.27 | 0.98 | 0.24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.96 | 0.35 | 0.96 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0.25 | 0.09 | 1.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.01 | 2.19 | 8.70 | 1.76 | 0.79 | 0.29 | 1.01 | 0.25 |  |
| д. Мамоновщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 160/25 | 8.80 | 3.21 | 11.44 | 2.79 | 1.38 | 0.50 | 1.79 | 0.44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.76 | 0.64 | 1.76 | 0.43 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 55 | 50 | 0.45 | 0.17 | 2.75 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11.01 | 4.02 | 15.95 | 3.22 | 1.44 | 0.53 | 1.86 | 0.45 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160/25 | 9.60 | 3.50 | 12.48 | 3.04 | 1.50 | 0.55 | 1.95 | 0.48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.92 | 0.70 | 1.92 | 0.47 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0.49 | 0.18 | 3.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12.01 | 4.38 | 17.40 | 3.51 | 1.58 | 0.57 | 2.03 | 0.49 |  |
| с. Молвотицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 326 | 160/25 | 52.16 | 19.04 | 67.81 | 10.80 | 8.15 | 2.97 | 10.60 | 1.69 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 10.43 | 3.81 | 10.43 | 1.66 | 0.41 | 0.15 | 0.41 | 0.06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 326 | 50 | 2.68 | 0.98 | 16.30 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 65.27 | 23.82 | 94.54 | 12.46 | 8.56 | 3.12 | 11.00 | 1.75 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 350 | 160/25 | 56.00 | 20.44 | 72.80 | 11.36 | 22.25 | 8.12 | 28.93 | 4.51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 11.20 | 4.09 | 11.20 | 1.75 | 1.11 | 0.41 | 1.11 | 0.17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 350 | 50 | 2.88 | 1.05 | 17.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 70.08 | 25.58 | 101.50 | 13.10 | 23.36 | 8.53 | 30.04 | 4.69 |  |
| д. Наумово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/25 | 1.60 | 0.58 | 2.08 | 0.51 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.32 | 0.12 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.00 | 0.73 | 2.90 | 0.59 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | 0.08 |  |
| д. Николаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Новое Маслово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Новый Новосёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| д. Новая Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 89 | 160/25 | 14.24 | 5.20 | 18.51 | 4.51 | 2.23 | 0.81 | 2.89 | 0.71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.85 | 1.04 | 2.85 | 0.69 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 89 | 50 | 0.73 | 0.27 | 4.45 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17.82 | 6.50 | 25.81 | 5.21 | 2.34 | 0.85 | 3.00 | 0.73 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160/25 | 16.00 | 5.84 | 20.80 | 5.07 | 2.50 | 0.91 | 3.25 | 0.79 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.20 | 1.17 | 3.20 | 0.78 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 100 | 50 | 0.82 | 0.30 | 5.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20.02 | 7.31 | 29.00 | 5.85 | 2.63 | 0.96 | 3.38 | 0.82 |  |
| д. Островня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| д. Павлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 160/25 | 34.08 | 12.44 | 44.30 | 8.26 | 5.33 | 1.94 | 6.92 | 1.29 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 6.82 | 2.49 | 6.82 | 1.27 | 0.27 | 0.10 | 0.27 | 0.05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 213 | 50 | 1.75 | 0.64 | 10.65 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 42.65 | 15.57 | 61.77 | 228.77 | 5.59 | 2.04 | 7.19 | 1.34 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 230 | 160/25 | 36.80 | 13.43 | 47.84 | 8.68 | 5.75 | 2.10 | 7.48 | 1.36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 7.36 | 2.69 | 7.36 | 1.34 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | 0.05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 230 | 50 | 1.89 | 0.69 | 11.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 46.05 | 16.81 | 66.70 | 10.02 | 6.04 | 2.20 | 7.76 | 1.41 |  |
| д. Печище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| д. Сивущено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0.16 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |
| д. Сидорово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/25 | 0.80 | 0.29 | 1.04 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.00 | 0.37 | 1.45 | 0.29 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/25 | 1.12 | 0.41 | 1.46 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.40 | 0.51 | 2.03 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 |  |
| д. Сопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/25 | 0.96 | 0.35 | 1.25 | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.20 | 0.44 | 1.74 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.20 | 0.05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/25 | 0.96 | 0.35 | 1.25 | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.20 | 0.44 | 1.74 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.20 | 0.05 |  |
| д. Спасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| д. Старое Маслово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Сысоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/25 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| д. Теплынька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/25 | 1.28 | 0.47 | 1.66 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.26 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0.07 | 0.02 | 0.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.60 | 0.58 | 2.32 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.07 |  |
| д. Чёрные Луки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| д. Шавлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| д. Шепелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/25 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.80 | 0.29 | 1.16 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.03 |  |
| д. Шерякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/25 | 0.48 | 0.18 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.60 | 0.22 | 0.87 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/25 | 0.48 | 0.18 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.60 | 0.22 | 0.87 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49.85 |  |  |  |  |  |  |
| Всего существующее: | чел | 997 |  | 199.62 | 72.86 | 289.13 | 25.92 | 26.17 | 9.55 | 33.65 | 3.65 |  |
| Всего на расчетный срок: | чел | 1101 |  | 220.84 | 80.61 | 319.87 | 28.10 | 43.13 | 15.74 | 55.45 | 5.89 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15.

Село Молвотицы.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют для села Молвотицы:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с (здание дома культуры на 250 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения села Молвотицы, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предусматривается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать поочерёдно действующие артезианские скважины в режиме одна – рабочая одна - резервная, производительностью 6,5м³/час каждая. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт существующей артезианской скважины, которая на данный момент находится в нерабочем состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории села Молвотицы Ø110÷40мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни (V=15м³,H=18м).

Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения села Молвотицы планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение действующего клуба на 250 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа  общей ёмкостью 162м³ в непосредственной близости от клуба, а в здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов с.Молвотицы

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Сред-несу-точн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160/25 | 5.28 | 1.93 | 6.86 | 1.67 | 0.83 | 0.30 | 1.07 | 0.26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.06 | 0.39 | 1.06 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0.27 | 0.10 | 1.65 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.61 | 2.41 | 9.57 | 1.93 | 0.87 | 0.32 | 1.11 | 0.27 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160/25 | 5.44 | 1.99 | 7.07 | 1.72 | 0.85 | 0.31 | 1.11 | 0.27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.09 | 0.40 | 1.09 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0.28 | 0.10 | 1.70 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.81 | 2.48 | 9.86 | 1.99 | 0.89 | 0.33 | 1.15 | 0.28 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/25 | 2.24 | 0.82 | 2.91 | 0.71 | 0.35 | 0.13 | 0.46 | 0.11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.45 | 0.16 | 0.45 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0.09 | 0.03 | 0.70 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.78 | 1.01 | 4.06 | 0.82 | 0.37 | 0.13 | 0.47 | 0.12 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160/25 | 4.80 | 1.75 | 6.24 | 1.52 | 0.75 | 0.27 | 0.98 | 0.24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.96 | 0.35 | 0.96 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0.25 | 0.09 | 1.50 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.01 | 2.19 | 8.70 | 1.76 | 0.79 | 0.29 | 1.01 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 111 |  | 22.20 | 8.10 | 32.19 | 6.33 | 2.91 | 1.06 | 3.75 | 0.89 |  |

Схема водоснабжения с. Молвотицы приведена на схеме №52 «План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Линии электропередачи, сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения».

Деревня Горное.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 80 мест со сценой).

Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для водоснабжения д. Горное проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения. Для этого:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать действующую артезианскую скважину, производительностью 6,5м³/час, расположенную на территории посёлка;

- устройство тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 110÷63 мм;

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни (V=15м³,H=18м).

Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Горное планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение действующего клуба на 80 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа  общей ёмкостью 162м³ в непосредственной близости от клуба, а в здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

Таблица водопотребления и водоотведения планируемого жилого квартала

д. Горное

| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Сред-несу-точн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 74 | 160/25 | 11.84 | 4.32 | 15.39 | 3.75 | 1.85 | 0.68 | 2.41 | 0.59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.37 | 0.86 | 2.37 | 0.58 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 74 | 50 | 0.61 | 0.22 | 3.70 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14.82 | 5.41 | 21.46 | 4.33 | 1.94 | 0.71 | 2.50 | 0.61 |  |

Схема водоснабжения д. Горное приведена на схеме №32 «План развития населённого пункта д. Горное. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Линии электропередачи, сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения».

Деревня Новая Русса.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют для д.Новая Русса:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для водоснабжения д. Новая Русса, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать действующую артезианскую скважину, производительностью 6,5м³/час;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода Ø110÷40мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Для гарантированного водоснабжения д. Новая Русса желательно устройство дополнительной арт. скважины в непосредственной близости от действующей с ожидаемой водоотдачей 6,5 м³/час (аналог действующая артезианская скважина), на случай выхода из строя действующей;

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую  водонапорную башню (V=15м³,H=18м).

Водопроводная сеть планируется Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения деревни Новая Русса планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.4.

Таблица 2.1.4.

Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов

д. Новая Русса

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Сред-несу-точн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160/25 | 4.64 | 1.69 | 6.03 | 1.47 | 0.73 | 0.26 | 0.94 | 0.23 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.93 | 0.34 | 0.93 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0.24 | 0.09 | 1.45 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5.81 | 2.12 | 8.41 | 1.70 | 0.76 | 0.28 | 0.98 | 0.24 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/25 | 2.24 | 0.82 | 2.91 | 0.71 | 0.35 | 0.13 | 0.46 | 0.11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.45 | 0.16 | 0.45 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0.12 | 0.04 | 0.70 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.80 | 1.02 | 4.06 | 0.82 | 0.37 | 0.13 | 0.47 | 0.12 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/25 | 1.76 | 0.64 | 2.29 | 0.56 | 0.28 | 0.10 | 0.36 | 0.09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0.07 | 0.03 | 0.55 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.18 | 0.80 | 3.19 | 0.64 | 0.29 | 0.11 | 0.37 | 0.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 54 |  | 10.79 | 3.94 | 15.66 | 3.16 | 1.42 | 0.52 | 1.82 | 0.44 |  |

Схема водоснабжения д. Новая Русса приведена на схеме №62 «План развития населённого пункта д. Новая Русса. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Линии электропередачи, сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения».

Поселок Первомайский.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют для п.Первомайский:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения п. Первомайский, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом предусматривается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать поочерёдно действующие артезианские скважины в режиме одна – рабочая одна - резервная, производительностью 6,5м³/час каждая. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт существующей артезианской скважины, которая на данный момент находится в нерабочем состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории села Молвотицы Ø80÷40мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую водонапорную башню (V=15м³,H=18м).

Водопроводная сеть планируется Ø 80÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения п. Первомайский планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.5.

Таблица 2.1.5.

Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов

пос. Первомайский

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Сред-несу-точн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут.м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сутм³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160/25 | 6.40 | 2.34 | 8.32 | 2.03 | 1.00 | 0.37 | 1.30 | 0.32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.28 | 0.47 | 1.28 | 0.31 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0.33 | 0.12 | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8.01 | 2.92 | 11.60 | 2.34 | 1.05 | 0.38 | 1.35 | 0.33 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160/25 | 2.72 | 0.99 | 3.54 | 0.86 | 0.43 | 0.16 | 0.55 | 0.13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0.14 | 0.05 | 0.85 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3.40 | 1.24 | 4.93 | 0.99 | 0.45 | 0.16 | 0.57 | 0.14 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160/25 | 4.00 | 1.46 | 5.20 | 1.27 | 0.63 | 0.23 | 0.81 | 0.20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.80 | 0.29 | 0.80 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0.16 | 0.06 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4.96 | 1.81 | 7.25 | 1.46 | 0.66 | 0.24 | 0.84 | 0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 82 |  | 16.37 | 5.98 | 23.78 | 4.80 | 2.15 | 0.79 | 2.77 | 0.67 |  |

Схема водоснабжения п. Первомайский приведена на схеме №70 «План развития населённого пункта п. Первомайский. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Линии электропередачи, сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения»

Остальные населённые пункты Молвотицкого сельского поселения

Согласно посьма от администрации Молвотицкого сельского поселения №193 от 22.07.2011г водоснабжение остальных населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных шахтных колодцев.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки хуторов предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение - 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблице 2.1.1.

Водоотведение.

В настоящее время сеть канализации имеется в с. Молвотицы (от двух многоквартирных домов) в септик, с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора (см. схему№2 «План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план М 1:25 000»).

Село Молвотицы.

Согласно письма №193 от 22.07.2011г. от администрации Молвотицкого сельского поселения для с. Молвотицы планируется устройство единой системы водоотведения, по которой сточные воды от двух многоквартирных жилых домов, зданий коммунального и общественного назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию КНС, перекачивающей сточные воды по напорному коллектору диаметром 63мм на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС» «Е-50М1БПФ» производительностью 40-60м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим подземным донным выпуском (рассеянного) типа.

Жилые дома с.Молвотицы, расположенные в отдалении от предлагаемых сетей канализации, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Либо рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

Схема водоотведения с. Молвотицы приведена на схеме №52 «План развития населённого пункта с. Молвотицы. Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Линии электропередачи, сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения».

Остальные населённые пункты Молвотицкого сельского поселения.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1.

## 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время Молвотицкое сельское поселение в основном имеет печное отопление. Вид топлива - дрова. В селе Молвотицы имеется котельная №8, расположенная на ул. Зеленая д.6а, которая отапливает школу, ДК и близлежащие дома. Топливо - дрова, уголь.

Проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить любым доступным видом топлива.

Село Молвотицы

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение детского сада предусмотреть от отдельностоящего автономного источника тепла АИТ №1, мощностью 0,132МВт.

Теплоснабжение магазина, кафе предусмотреть от автономных источников тепла.

Деревня Новая Русса

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Расход тепла на новые проектируемые кварталы составляет 0,319МВт.

Деревня Горное

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Расход тепла на новые проектируемые кварталы составляет 10,421МВт.

Поселок Первомайский

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Расход тепла на новые проектируемые кварталы составляет 0,486МВт.

Расчеты нагрузок произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – 27°С. СНиП 23-02-2003.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Молвотицкое сельское поселение

| № Квар-тала | Назначение | Этаж ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Деревня Новая Русса |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 29 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.148 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 |  |  |  |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 14 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.074 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 |  |  |  |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 11 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.059 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 0.281 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | 0.000 | 0.274 | 0.00 |
| Итого Новая Русса | 0.281 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | 0.000 | 0.274 | 0.00 |
| Деревня Горное |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 8100 | 74 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.421 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.421 | 0.000 | 0.362 | 0.00 |
| Итого Горное | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.421 | 0.000 | 0.362 | 0.00 |
| Село Молвотицы |
| ИЖС - 1 | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 33 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.177 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |  |  |  |
| ИЖС - 2 | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 34 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.177 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.201 |  |  |  |
| ИЖС - 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 14 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.074 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 |  |  |  |
| ИЖС - 4 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 30 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.163 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.183 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 0.591 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.668 | 0.000 | 0.575 | 0.00 |
| ОД - 2а | Кафе | 1-2эт | 240 | 10 | 0.35 | 0.70 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.023 |  |  |  |
| ОД - 2б | Магазины | 1-2эт | 400 | 5 | 0.38 | 0.00 | 9.6 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.020 |  |  |  |
| АИТы | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.009 | 0.006 | 0.042 | 0.000 | 0.036 | 0.00 |
| ОД - 1 | Детсад | 1-2эт | 1980 | 30 | 0.11 | 0.40 | 4.5 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.046 | 0.009 | 0.120 | 0.132 | 0.114 | 4.55 |
| АИТ №1 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.046 | 0.009 | 0.120 | 0.132 | 0.114 | 4.55 |
| Итого Молвотицы | 0.591 | 0.077 | 0.092 | 0.055 | 0.016 | 0.831 | 0.132 | 0.725 | 4.5492 |
| Поселок Первомайский |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 4536 | 40 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.207 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.235 |  |  |  |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 17 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.089 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 |  |  |  |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 25 | 0.77 | 0.00 | 10.0 | 0.133 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы | 0.428 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.486 | 0.000 | 0.418 | 0.00 |
| Итого Первомайский | 0.428 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.486 | 0.000 | 0.418 | 0.00 |
| Всего Молвотинское СП | 1.300 | 0.172 | 0.092 | 0.055 | 0.016 | 2.056 | 0.132 | 1.778 | 4.5492 |

## 2.3. Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение Молвотицкого сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных установок, природным газом сельское поселение не газифицировано. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах с газового участка села Марёво. Газ в основном используется населением на приготовление пищи. В связи с удаленностью от основных газовых магистралей и газораспределительных станций, возможность газификации природным газом Маревского района планируется рассматривать после 2014года.

Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд является население существующей жилой застройки.

Основные данные по газоснабжению сельского поселения (при 100 % охвате существующего населения) приведены (без учета теплоснабжения) в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Наименование | Существующее количество жителей | Расход сжиженного газа на приготовление пищи по жилой застройке | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/ год | кг/ ч |  |
| Молвотицкое сельское поселение | 997 | 102292 | 47,1 | Всего 40 жилых поселений |

Проектные предложения схемы газоснабжения:

В связи с отсутствием централизованного газоснабжения предлагается автономная система на основе индивидуальных баллонных или резервуарных установок сжиженного газа, обеспечивающих газовым топливом дома.

Традиционный вариант использования сжиженных углеводородных газов в баллонах, а также в качестве топлива в котельных для отопления дома и приготовления пищи там, где нет возможности подвести природный газ. Сжиженный газ (пропан-бутан) является экономичным топливом для котлов. В нем содержится меньше сернистых соединений, поэтому сжигание газа происходит с большей эффективностью при высокой экологической чистоте. Для горячего водоснабжения и системы отопления жилых зданий используется 2-х контурный котел, расположенный на первом этаже дома. Выбор системы газоснабжения для индивидуальных жилых домов на базе сжиженного газа определяется объемом газопотребления, конкретными условиями доставки и материальными возможностями владельца дома. Использование сжиженного газа для теплоснабжения решается индивидуально для каждого потребителя с учетом технической возможности.

При использовании газа только для приготовления пищи следует предусматривать газоснабжение от индивидуальных баллонных установок, состоящих из одного или двух баллонов. В остальных случаях рекомендуется применение индивидуальных резервуарных установок сжиженного газа. Газораспределительные системы с использованием групповых или индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ) рекомендуется применять при технической невозможности или экономической нецелесообразности использования резервуарных установок. Резервуарную установку сжиженного газа рекомендуется устанавливать непосредственно в грунт на такой глубине, чтобы расстояние от поверхности земли до верха резервуара было не менее 0,6 м в районах с сезонным промерзанием грунта и не менее 0,2 м в районах без промерзания грунта. При высоком уровне грунтовых вод резервуары следует гидроизолировать, и устанавливать на надежное основание. В этом случае потребуются достаточные размеры участка под специальную стальную емкость, которая закапывается в землю с соблюдением гидрогеологических условий и всех требований безопасной эксплуатации. Строительство и монтаж резервуарной установки может выполняться только специализированной организацией на основании проектной документации. Прокладку газопровода низкого давления от резервуара к дому рекомендуется производить под землей.

Баллоны сжиженного газа, размещаемые внутри дома, должны устанавливаться только в помещениях, где находятся газопотребляющие приборы. Установка баллонов не допускается в цокольных и подвальных помещениях, помещениях без естественного освещения, проветривания и в помещениях, под которыми имеются подвалы. Индивидуальные баллонные установки должны размещаться в жилом доме в соответствии с требованиями СПиП 42.01.2002.

Вне дома газовые баллоны должны размещаться в металлическом шкафу у наружной стены дома. Шкаф должен быть установлен на основании из негорючего материала, верх которого должен быть не менее чем на 100 мм выше планировочного уровня земли. Расстояние от шкафа до дверей и окон первого этажа должно быть не менее 0,5 м, от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, погреба, колодца, выгребной ямы — не менее 3,0 м. Ввод газопровода от баллонов в дом должен быть устроен непосредственно в помещение, где размещено газовое оборудование.

В каждом доме (квартире) предлагается установить для цели пищеприготовления - газовую четырехконфорочную плиту для использования сжиженного газа.

Общий расход потребления сжиженного газа для населения (без учета теплоснабжения) по Молвотицкому сельскому поселению, таблица 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| Наименование | Планируемое количество жителей на расчетный срок | Расход сжиженного газа на приготовление пищи по жилой застройке | Общий расход сжиженного газа с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч | кг/год | кг/ч |  |
| Молвотицкое сельское поселение, в том числе: | 1101 | 112963 | 52,0 | 118611 | 54,6 | Всего 40 поселений |
| д. Новая Русса | 100 | 10260 | 4,7 | 10773 | 4,9 |  |
| д. Горное. | 120 | 12312 | 5,7 | 12928 | 6,0 |  |
| с. Молвотицы | 350 | 35910 | 16,5 | 37706 | 17,3 |  |
| п. Первомайский | 230 | 23598 | 10,9 | 24778 | 11,5 |  |

Общий расход потребления сжиженного газа для населения (с учетом теплоснабжения) по Молвотицкому сельскому поселению, таблица 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| Наименование | Планируемое расчетное количество жителей на расчетный срок | Расход сжиженного газа на приготовление пищи по жилой застройке | Расход газа теплоснабжение зданий от котлов | Общий расход газа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч | кг/год | кг/ч | кг/год | кг/ч |  |
| Молвотицкое сельское поселение, в том числе: | 1101 | 112963 | 52,0 | 3233847 | 1210,6 | 3346810 | 1262,6 | Всего 40 жилых поселений |
| д. Новая Русса | 100 | 10260 | 4,7 | 297963 | 111,7 | 308223 | 116,4 |  |
| д. Горное. | 120 | 12312 | 5,7 | 359029 | 134,5 | 371341 | 140,2 |  |
| с. Молвотицы | 350 | 35910 | 16,5 | 1028130 | 384,9 | 1064040 | 401,4 |  |
| п. Первомайский | 230 | 23598 | 10,9 | 676471 | 253,2 | 700069 | 264,1 |  |

Общий расход сжиженного газа по сельскому поселению с учетом 5 % на нужды не производственных потребителей, годовой 3514151 кг/ год, часовой 1325,7 кг/ ч.

Расход газа на теплоснабжение зданий принят на основании теплотехнических расчетов.

Для перспективной газификации природным газом Молвотицкого сельского поселения произведен расчет потребности газа. В расчете принят100% охват населения по использованию газа.

Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Теплоснабжение жилых домов существующей и проектируемой застройки принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). Предусматривается газоснабжение автономных источников тепла (АИТ) проектируемой общественно – деловой застройки и перевод существующей котельной школы (1,5 Гкал/ч) природным газом.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

В таблице 2.4.4. приведены результаты расчета расхода природного газа.

Таблица 2.4.4.

| Наименование | Количество жителей на расчетный срок | Расход природного газа на жилую застройку (приготовление пищи) | Расход природного газа на тепло-снабжение зданий от котлов | Общий расход | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ год | м3/ час | м3/ год | м3/ час | м3/ год | м3/ час |  |
| Молвотицкое сельское поселение, в том числе: | 1101 | 132120 | 72,7 | 1604091 | 600,5 | 1736211 | 673,2 | Всего по жилому фонду 40 жилых поселений |
| д. Новая Русса | 100 | 12000 | 9,2 | 147799 | 55,4 | 159799 | 64,6 |  |
| д. Горное | 120 | 14400 | 10,9 | 178090 | 66,7 | 192490 | 77,6 |  |
| с. Молвотицы | 350 | 42000 | 29,2 | 509985 | 190,9 | 551985 | 220,1 |  |
| с. Молвотицы – сущ котельная 1,5 Гкал/ч проектируемый д/с (АИТ №1), магазины, кафе (АИТы) |  | - | - | - | - | 442595 | 215,5 |  |
| п. Первомайский | 230 | 27600 | 19,8 | 335551 | 125,6 | 363151 | 145,4 |  |

Общий расход природного газа по Молвотицкому сельскому поселению при возможной газификации с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей и составляет часовой - 933,1 м3/ч, годовой 2287746 м3/год.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме.

Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Село Молвотицы

Газоснабжение жилых зданий предлагается осуществить сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. В каждом доме предусматривается установка одной четырехконфорочной плиты. Газоснабжение проектируемых автономных источников тепла (АИТ №1 и АИТы) в кварталах (ОД-1 и ОД-2) предлагается осуществить при газификации села природным газом. Газоснабжение существующей котельной школы осуществить природным газом после реконструкции и перевода котлов на газовое топливо.

Расход газа по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на общественное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.5.

Таблица 2.4.5.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, кг/ год | Часовой, кг/ ч |  |
| 1 | 33 | 3386 | 1,6 |  |
| 2 | 34 | 3488 | 1,6 |  |
| 3 | 14 | 1436 | 0,6 |  |
| 4 | 30 | 3078 | 1,4 |  |
| Всего по проектируемым кварталам | 111 | 11388 | 5,2 |  |
| Существующий жилой фонд | 239 | 24521 | 11,1 |  |
| Итого | 350 | 35910 | 16,5 |  |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей: годовой - 11957 кг/год, часовой - 5,5 кг/ч.

Деревня Новая Русса

Предлагается осуществить газоснабжение жилых зданий сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. В каждом доме предусматривается установка одной четырехконфорочной плиты.

Расход сжиженного газа по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на общественное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.6.

Таблица 2.4.6.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |
| --- | --- | --- |
|  |  | кг/ год | кг/ ч |
| 1 | 29 | 2975 | 1,4 |
| 2 | 14 | 1436 | 0,7 |
| 3 | 11 | 1129 | 0,5 |
| Всего по проектируемым кварталам | 54 | 5540 | 2,6 |
| Существующий жилой фонд | 46 | 4720 | 2,1 |
| Итого | 100 | 10260 | 4,7 |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам: с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей годовой - 5817 кг/год, часовой - 2,7 кг/ч.

Деревня Горное

Предлагается осуществить газоснабжение жилых зданий сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. В каждом доме предусматривается установка одной четырехконфорочной плиты.

Расход газа по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на общественное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.7.

Таблица 2.4.7.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |
| --- | --- | --- |
|  |  | кг/ год | кг/ ч |
| 1 | 74 | 7592 | 3,5 |
| Существующий жилой фонд | 46 | 4720 | 2,2 |
| Итого | 120 | 12312 | 5,7 |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей годовой - 7972 кг/год, часовой - 3,7 кг/ч.

Поселок Первомайский

Газоснабжение жилых зданий предлагается осуществить сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. В каждом доме предусматривается установка одной четырехконфорочной плиты.

Расход газа по проектируемым жилым кварталам и существующей жилой застройке (без учета расходов газа на общественное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.4.8.

Таблица 2.4.8.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, кг/ год | Часовой, кг/ час |
| 1 | 40 | 4104 | 1,9 |
| 2 | 17 | 1744 | 0,8 |
| 3 | 25 | 2565 | 1,2 |
| Всего по проектируемым кварталам | 82 | 8413 | 3,9 |
| Существующий жилой фонд | 148 | 15185 | 7,0 |
| Итого | 230 | 23598 | 10,9 |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам: годовой - 8834 кг/год, часовой - 4,0 кг/ч.

## 2.4. Связь.

Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

На территории Молвотицкого сельского поселения находится 3 отделения почтовой связи, Районного узла почтовой связи Новгородской области Филиал ФГУП почта России, расположенного в селе Марёво, ул. Советов, д.50.

Информация об отделениях почтовой связи на территории поселения представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отделение почтовой связи (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Молвотицы | 175340 с. Молвотицы, ОПС |
| 2 | д. Новая Русса | 175340, д. Новая Русса, ОПС |
| 3 | д. Горное | 175347, д. Горное, ОПС |

В Молвотицком сельском поселении размещены АТС, местоположение и количество номеров которых приведены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2.

| Наименование населенного пункта | Количество телефонных номеров | в том числе используемых | Наличие операторов сотовой связи |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Горное | 45 | 17 | Мегафон, Билайн, Теле-2 |
| д. Мамоновщина | 2 | 2 | Мегафон, Билайн |
| д. Поля | 1 | 1 | - |
| д. Шерякино | 1 | 1 | - |
| д. Горки | 1 | 1 | - |
| с. Молвотицы | 70 | 70 | - |
| п. Первомайский | 41 | 41 | - |
| д. Быково | 2 | 2 | - |
| д.Воскресенское | 1 | 1 | - |
| д. Заселье | 2 | 2 | - |
| д. Наумово | 1 | 1 | - |
| д. Сопки | 1 | 1 | - |
| д. Спасово | 1 | 1 | - |
| д. Новая Русса | 1 | 1 | - |
| Итого: | 170 | 142 |  |

В поселении установлены универсальные таксофоны в рамках реализации приоритетного национального проекта «Универсальная услуга». Универсальные таксофоны установлены с использованием проводной технологии и обеспечивают доступ к местной, внутризоновой, междугородной и международной связи жителей поселения. В качестве средства оплаты звонков используется универсальная карта связи. Основными пунктами распространения карт является отделение почтовой связи. Звонки на телефоны аварийных и экстренных служб с универсальных таксофонов осуществляются бесплатно.

На территории Молвотицкого сельского поселения действуют операторы мобильной связи: Мегафон, МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок составит 430 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

# 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Молвотицкое сельское поселение.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Молвотицкого сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).

# 1. Охрана окружающей среды

## 1.1. Состояние окружающей среды на территории Молвотицкого сельского поселения.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Молвотицкого сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

### 1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.

Под охраной атмосферного воздуха понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Особенно напряженная ситуация возникает в зимнее время, когда выбросы от автотранспорта, распространяющиеся в приземном слое воздуха, создают наибольшие концентрации, а котельные работают с наибольшей нагрузкой.

Основными источниками загрязнения являются транспорт, котельные.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных;

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- уменьшение загазованности от транспорта решается выносом основных транспортных потоков за пределы населенного пункта, а также систематическим контролем за состоянием автопарка.

- озеленение территорий поселения.

### 1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

- В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

- 1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

- 2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- 3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

- 4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

- К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

### 1.1.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

### 1.1.4. Состояние почв.

- Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

- Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

- В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

- При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

- Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

- По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

### 1.1.5. Санитарная очистка территории.

На территории Молвотицкого сельского поселения полигона твердых бытовых отходов (ТБО) нет. В населенных пунктах сбор и вывоз бытовых отходов не организован, по мере накопления отходов образуются стихийные свалки.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 1734 м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 34682 м3.

Необходимая площадь полигона ТБО соответствует – 1,73 га, при складировании и уплотнении отходов высотным методом.

Проектом предлагается:

- Рекультивация всех выявялемых несанкционированных свалок ТБО.

- Строительство полигона ТБО площадью 1,73 га и санитарно-защитной зоной 500 м.

## 1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.

### 1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами.

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ.

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

### 1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии водоемов

- озеленение береговой линии водоемов

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

### 1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

### 1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Строительство полигона ТБО в южнее с.Молвотицы Марёвского района площадью 1,73 га.

2. Рекультивация территорий несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Молвотицкое сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- обустройство нового полигона ТБО.

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

7. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО.

8. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

### 1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Молвотицком сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Молвотицкого сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

# 1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 1.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Новгородской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 1.2. Мероприятия по ЧС природного характера.

### 1.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

### 1.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зоне затопления.

Для предотвращения подтопления территории в разделе инженерная подготовка территории разработаны мероприятия по населенным пунктам от подтопления, подробно рассмотренные в разделе «Инженерная подготовка».

### 1.2.3. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 1.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

### 1.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

На территории Молвотицкого сельского поселения пожарных депо нет.

Ближайшая пожарная часть №48 противопожарной службы Новгородской области размещается в селе Марёво и состоит из:

- 4 машин пожарных

- 2 машин обслуживания.

Здание пожарной части находится в хорошем состоянии.

Для обеспечения пожарной безопасности Молвотицкого сельского поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, дополнительных мощностей не требуется.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Молвотицкого сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи.

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана Молвотицкого сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Молвотицкого сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Молвотицкого сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года №122-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Постановление Правительства РФ от 02 октября 2006 года №595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

- Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. №740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №972 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;

- Концепция целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2007 года №1532-р.

- Постановление Правительства РФ от 06 января 2006 №1 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2010 года»;

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года №606 «О федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах»

- Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» от 13.01.2010г. №5;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года»;

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №804;

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №178;

- Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 года № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01)» от 30 мая 2001 г. №16;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» от 14 марта 2002 №10;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», от 8 апреля 2003г. за №35;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября №74;

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73);

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №70);

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №71);

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрено и рекомендовано к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72);

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (в части требований к специализированным зданиям) (утв. Приказом Госкомархитектуры от 04.10.1991 №134);

- Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуары и баллонные установки. ОСТ 153-39.3-051-2003 (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 27 июня 2003 г. №259);

- Областной закон Новгородской области от 5 января 2004 года №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;

- Областной закон Новгородской области от 7 февраля 2008 года №246-ОЗ «Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Областной закон Новгородской области от 2 апреля 2008 года №280-ОЗ «Об областной целевой программе «Развитие производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 27 ноября 2008 года №425 «Об областной программе «Проведение административной реформы в Новгородской области в 2009-2011 годах»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 октября 2008 г. №360 «Об областной целевой программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2009-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 10 июля 2009 г. №232 «О мерах по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 28 марта 2008 года №94 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2008-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 марта 2007 г. №71 «О комплексной программе развития здравоохранения Новгородской области на 2007-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 7 июля 2006 г. №317 «Об утверждении областной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 ноября 2006 г. №477 «Об областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 декабря 2008 г. №486 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 22 мая 2007 года №141 «Об утверждении среднесрочной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории области на 2007-2010 годы;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21 мая 2009 г. №157 «Об областной целевой программе «Повышение эффективности использования местных топливно-энергетических ресурсов в Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 6 мая 2008 г. №156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 2 апреля 2008 г. №109 «Об областной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 17 апреля 2009 года №112 «Об областной целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 19 декабря 2005 года №472 «О программе «Развитие рыбной отрасли области на период до 2012 года»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 19 марта 2008 г. №74 «Об областной целевой программе «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 марта 2006 г. №120 «Об областной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 06 августа 2008 года №269 «Об областной целевой программе «Дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды» на 2009-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21 марта 2008 г. №81 «Об утверждении областной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2008-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 04 июня 2009 года №176 «Об областной целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 августа 2002 г. №187 «Об утверждении областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Новгородской области (2002-2011 годы)»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 23 декабря 2008 г. №480 «Об областной целевой программе «Развитие системы социальной защиты населения Новгородской области на 2009-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21 апреля 2008 г. №143 «Об областной целевой программе «Содействие занятости населения на 2008 - 2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2008 г. № 222 «Об областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2008-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21 апреля 2008 г. №144 «О программе «Развитие телерадиовещательного имущественного комплекса Новгородской области на 2008-2010 годы»;

- Областной закон «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маревского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» от 17 января 2005 г. № 401-ОЗ.

- Устав Маревского муниципального района принят Решением Думы Маревского муниципального района от 28 декабря 2005 г. № 25.

- Областной закон «О концепции социально-экономического развития области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» от 31 декабря 2010г. № 912-ОЗ.

# Приложение 2

Приложение № 1

к договору №9/11

от «01» марта 2011г.

| «СОГЛАСОВАНО» Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» ___________________ Л.В.Морякова «01» марта 2011 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Молвотицкого сельского поселения ___________________ Н.В.Никитин «01» марта 2011 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку генерального плана Молвотицкого сельского поселения Новгородской области в части изготовления «Плана развития территории»

- Актуальность, цель и назначение работы.

Положениями вступившего в законную силу Федерального Закона РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» органы, уполномоченные в сфере регулирования градостроительной деятельности, наделяются новыми и очень важными полномочиями. Исполнение этих полномочий направлено на усиление роли результатов градостроительной деятельности в формировании процессов землепользования, повышении темпов и качества строительства, на создание эффективных механизмов управления территориями административных образований.

Основополагающим направлением градостроительной деятельности, как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Прежде чем приступить к разработке графических схем и аналитических материалов, составляющих основу документов территориального планирования поселения необходимо разработать, согласовать и утвердить соответствующие нормативные правовые акты органа местного самоуправления, положениями которых будет установлен состав и содержание этих документов, а также определен специально уполномоченный орган.

В отношении процедур подготовки, согласования и утверждения документов территориального планирования всех уровней власти и управления требование регламентации этих процедур установлено положениями Градостроительного кодекса РФ. Например, в соответствии с ч.2 ст.18 Градостроительного кодекса РФ «состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления».

Одним из принципиально новых, но основополагающих направлений градостроительной деятельности, является и деятельность по подготовке и утверждению нормативов градостроительного проектирования. От результатов этой деятельности напрямую зависят и результаты социальной политики местных органов власти и управления, поскольку в соответствии с частью 4 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ «…нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории)».

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является подготовка проекта документа территориального планирования (генерального плана) Молвотицкого сельского поселения  Новгородской области.

2. Содержание работы.

2.1. Планирование и проведение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор и анализ исходных данных для подготовки генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.1.1. Сбор и анализ материалов проведенных на территории Молвотицкого сельского поселения проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ с отбором содержащихся в них результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, пригодных для применения в качестве исходных данных для подготовки генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.1.2. Сбор и анализ региональных законов, нормативных правовых актов, разработанной и утвержденной градостроительной документации, положениями которых установлены границы Молвотицкого сельского поселения.

2.1.3. Анализ предоставленных уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения, документов и оценка степени полноты и достоверности содержащихся в них сведений:

- о границах земель сельскохозяйственного назначения;

- о границах земель для обеспечения космической деятельности;

- о границах земель обороны и безопасности;

- о границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- о границах земель иного специального назначения;

- о границах земель лесного фонда;

- о границах земель водного фонда;

- о границах земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- о границах территорий объектов культурного наследия;

- о границах зон с особыми условиями использования территорий;

- о границах территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

2.1.4. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления государственным имуществом федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с данными реестров федерального и регионального имущества.

2.1.5. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления государственным имуществом федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о планируемом размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии:

- с решениями о финансировании строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения зданий, сооружений и их комплексов для федеральных государственных нужд за счет средств федерального бюджета на соответствующий год;

- с решениями органа государственной власти Российской Федерации о разработке, утверждении и финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета;

- с решениями о включении объектов недвижимости в перечень строек и объектов технического перевооружения для федеральных государственных нужд на соответствующий год, утверждаемый Правительством Российской Федерации, или решение Правительства Российской Федерации о строительстве объекта недвижимости федерального значения и о подготовке документов для получения разрешения (специального разрешения) на строительство;

- с решениями, зафиксированными в протоколе комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономического развития Российской Федерации, о признании инвестиционного проекта победителем конкурса по вновь начинаемым стройкам и объектам, финансируемым за счет средств Бюджета развития Российской Федерации на конкурсной, возвратной, срочной и платной основе.

2.1.6. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления государственным имуществом федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о планируемом размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с ранее выданными разрешениями на строительство таких объектов.

2.1.7. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления государственным имуществом федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о планируемом размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения, и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с положениями разработанных и реализуемых на территории Молвотицкого сельского поселения государственных, федеральных, региональных и местных программ в области экономического, экологического, социального, культурного и национального развития.

2.1.8. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о границах земельных участков под объектами капитального строительства федерального и регионального значения.

2.1.9. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о зарегистрированных правах на объекты капитального строительства федерального и регионального значения и земельных участков под ними.

2.1.10. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления развитием объектов инженерно-технического обеспечения федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о размещении объектов и сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения федерального и регионального значения в границах Молвотицкого сельского поселения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с проектными решениями в составе разработанной и утвержденной градостроительной документации.

2.1.11. Анализ предоставленных уполномоченными в сфере управления развитием объектов инженерно-технического обеспечения федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления документов о планируемом размещении объектов и сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения федерального и регионального значения в границах Молвотицкого сельского поселения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с положениями разработанных и реализуемых на территории Молвотицкого сельского поселения государственных, федеральных, региональных и местных программ в области экономического, экологического, социального, культурного и национального развития.

2.1.12. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о границах земельных участков под объектами и сетями электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения федерального и регионального значения в границах Молвотицкого сельского поселения.

2.1.13. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о зарегистрированных правах на объекты и сети электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения федерального и регионального значения в границах Молвотицкого сельского поселения   и земельных участков под ними.

2.1.14. Анализ предоставленных органами местного самоуправления документов о размещении и планируемом размещении объектов капитального строительства, объектов и сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения местного значения и оценка степени полноты содержащихся в них сведений в соответствии с ранее разработанной и утвержденной градостроительной документацией о развитии и застройке.

2.1.15. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о границах земельных участков под объектами капитального строительства, объектами и сетями электро-, тепло-, газо- и водоснабжения местного значения.

2.1.16. Анализ предоставленных территориальными управлениями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения документов о зарегистрированных правах на объекты капитального строительства, объекты и сети электро-, тепло-, газо- и водоснабжения местного значения.

2.1.17. Анализ предоставленных федеральными и региональными органами исполнительной власти по запросам органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения данных о размещении и планируемом размещении объектов капитального строительства, объектов и сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, и границах земельных участков под ними и оценке степени полноты и достоверности содержащихся в них сведений в соответствии с положениями, утвержденными в составе документов территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

2.2. Разработка проектных решений, направленных на обоснование целей и задач территориального планирования развития территории Молвотицкого сельского поселения.

2.2.1. Установление потребностей Молвотицкого сельского поселения в территориях жилой застройки с использованием расчетно-аналитических методов на основе анализа темпов жилищного строительства и необходимости реализации местных и региональных комплексных программ в области жилищного строительства.

2.2.2. Разработка вариантов перераспределения жилых зон в системе сельской застройки в соответствии с установленными показателями потребности Молвотицкого сельского поселения в территориях жилой застройки.

2.2.3. Установление потребностей Молвотицкого сельского поселения в производственных территориях с использованием расчетно-аналитических методов на основе анализа программ стратегического развития и тенденций в сфере модернизации и расширения размещенных на территории Молвотицкого сельского поселения производственных предприятий.

2.2.4. Разработка вариантов перераспределения производственных зон в системе сельской застройки в соответствии с установленными показателями потребностей Молвотицкого сельского поселения в производственных территориях.

2.2.5. Установление потребностей Молвотицкого сельского поселения в рекреационных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования в целях обеспечения благоприятных условий проживания в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования.

2.2.6. Разработка вариантов перераспределения рекреационных зон и зон зеленых насаждений общего пользования в системе сельской застройки в соответствии с установленными показателями потребности Молвотицкого сельского поселения в рекреационных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования.

2.2.7. Установление норм обеспеченности Молвотицкого сельского поселения объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктур с использованием расчетно-аналитических методов на основе анализа установленных показателей потребности Молвотицкого сельского поселения в территориях жилого и производственного назначения.

2.2.8. Установление типов и параметров функциональных зон на территории населенных пунктов, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения.

2.2.9. Корректировка типов и параметров функциональных зон на территории населенных пунктов, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения на основе анализа правового режима в зонах с особыми условиями использования территорий и установленных федеральным законодательством соответствующих ограничений ведения хозяйственной деятельности в этих зонах.

2.2.10. Разработка параметров зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения, с установлением категорий дорог и классификатора улично-дорожной сети, границ территорий и типов сооружений внешнего транспорта, линий наземного общественного пассажирского транспорта.

2.2.11. Разработка параметров зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с установлением сооружений и магистральных сетей водопровода, канализации, тепло-, газоснабжения, ливневой канализации, линий высоковольтной электропередачи, основных объектов связи.

2.2.12. Разработка вариантов проектных решений, обосновывающих целесообразность и необходимость изменения установленных границ улиц Молвотицкого сельского поселения с учетом возможных негативных последствий, связанных с предполагаемым переводом земель из одной категории в другую и установленными федеральным законодательством ограничениями ведения хозяйственной деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;

2.2.13. Расчет баланса земель Молвотицкого сельского поселения по категориям земель.

2.3. Документальное оформление материалов подготовленного генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.3.1. Разработка положений о территориальном планировании развития Молвотицкого сельского поселения, включающих в себя:

- раздел 1 - описание целей и задач территориального планирования;

- раздел 2 - описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

2.3.2. Разработка комплекта схем генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.3.2.1. Разработка сводной схемы (основного чертежа) генерального плана, включающей в себя утверждаемые в составе генерального плана границы функциональных зон - жилых зон, производственных зон, рекреационных зон, иных функциональных зон развития территории с отображением параметров планируемого развития таких зон и с учетом информации, отображаемой на иных схемах генерального плана.

2.3.2.2. Разработка схемы административных границ, включающей в себя существующие границы Молвотицкого сельского поселения, улиц, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения и предложения по изменению границ улиц, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения с учетом обоснований в составе обосновывающих материалов к проекту генерального плана.

2.3.2.3. Разработка схемы ограничений использования территорий, включающей в себя:

- устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района) границы зон с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий;

- отображаемые границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- отображаемые предложения по подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, внесению изменений в указанные документы территориального планирования применительно к установлению, изменению границ зон с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

2.3.2.4. Разработка схемы границ территории земель различных категорий, включающей в себя:

- существующие, а также утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границы территорий объектов культурного наследия;

- отображаемые предложения по подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, внесению изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации применительно к установлению, изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель для обеспечения космической деятельности, границ земель обороны и безопасности, границ земель иного специального назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия.

2.3.2.5. Разработка схемы развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, включающей в себя:

- утверждаемые в составе генерального плана границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения - объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения Молвотицкого сельского поселения;

- отображаемые границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены указанные объекты и сети;

- утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального района, границы планируемого размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, регионального значения, местного значения муниципального района;

- установленные границы зон негативного воздействия существующих и планируемых к размещению объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

- отображаемые предложения по подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, внесению изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, применительно к установлению, изменению границ планируемого размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, регионального значения, местного значения муниципального района.

2.3.2.6. Разработка схемы развития объектов транспортной инфраструктуры, включающей в себя:

- утверждаемые в составе генерального плана границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав Молвотицкого сельского поселения;

- отображаемые границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены указанные объекты;

- утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района границы планируемого размещения на территории Молвотицкого сельского поселения объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального значения, местного значения муниципального района;

- установленные границы зон негативного воздействия существующих и планируемых к размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- отображаемые предложения по подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, внесению изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, применительно к установлению, изменению границ планируемого размещения на территории Молвотицкого сельского поселения объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального значения, местного значения муниципального района.

2.3.2.7. Разработка схемы развития иных объектов, в том числе и объектов социального обслуживания, включающей в себя:

- утверждаемые в составе генерального плана границы зон планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения, которые не устанавливаются на схемах, предусмотренных п.п. 2.3.2.5. и 2.3.2.6. и размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения;

- отображаемые границы земельных участков, которые не отображаются на схемах предусмотренных п.п. 2.3.2.5. и 2.3.2.6. и которые предоставлены для размещения иных объектов федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены такие объекты;

- утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, границы планируемого размещения объектов, федерального, регионального значения, которые не отображаются на схемах, предусмотренных п.п. 2.3.2.5. и 2.3.2.6;

- установленные границы зон негативного воздействия существующих и планируемых к размещению объектов, которые не отображаются на схемах, предусмотренных п.п. 2.3.2.5. и 2.3.2.6;

- отображаемые предложения по подготовке документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, внесению изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, применительно к установлению, изменению границ планируемого размещения объектов федерального, регионального значения, местного значения, которые не отображаются на схемах, предусмотренных п.п. 2.3.2.5. и 2.3.2.6.

2.4. Планирование и проведение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение согласование разработанного проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.4.1. Разработка рекомендаций по установлению состава органов и организаций, уполномоченных на согласование проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.4.2. Подготовка материалов проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения для направления в органы и организации, уполномоченные на его согласование.

2.4.3. Обеспечение оперативности согласования проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения путем:

- подготовки письменных разъяснений сути и содержания проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения;

- проведение консультаций и дискуссий с представителями органов и организаций, участвующих в подготовке предложений и согласовании проекта генерального плана Молвотицкого сельского поселения.

2.4.4. Корректировка материалов разработанного проекта генерального плана на основе правомерных замечаний и предложений, поступивших в процессе его согласования.

2.4.5. Представление материалов согласованного проекта генерального плана на публичных слушаниях.

2.4.6. Корректировка согласованного проекта генерального плана на основе правомерных замечаний и предложений, поступивших в процессе проведения публичных слушаний.

2.4.7. Представление материалов согласованного проекта генерального плана на заседании законодательного органа местного самоуправления Молвотицкого сельского поселения с целью его последующего утверждения.

3. Ожидаемые результаты

3.1. Проект Генерального плана Молвотицкого сельского поселения Новгородской области.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |